ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 28 апреля 1999 года N 96

О рыбохозяйственных нормативах

Специалистами Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с участием сотрудников центрального аппарата Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству переработан "Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов" издания 1995 года.

В новую редакцию "Перечня рыбохозяйственных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение", включены уточненные и вновь разработанные количественные показатели ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ. Нормативы одобрены Научно-техническим советом "Главрыбвода" и согласованы с Госкомэкологии России.

В целях совершенствования пользования нормативной базой чистоты и режима водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение в работе специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый "Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение".

2. Управлению охраны и воспроизводства рыбных запасов и регулирования рыболовства (А.Я.Крышко) направить вновь утвержденный Перечень бассейновым управлениям по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства для руководства и использования в работе.

3. Приказ Комитета Российской Федерации по рыболовству от 28.06.95 N 100, которым был утвержден "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов", считать утратившим силу.

Председатель Комитета

Н.А.Ермаков

ПЕРЕЧЕНЬ

рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение

В соответствии с действующим законодательством, Правилами охраны поверхностных вод (1991 год) и "Порядком организации разработки и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов" (1995 год) рассмотрение и утверждение нормативов и требований к чистоте и режиму водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, производится Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству и, начиная с 1993 года, по согласованию с Госкомэкологии России.

"Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение" (в дальнейшем - Перечень) является приложением N 3 к Правилам охраны поверхностных вод. Он ежегодно пополняется новыми нормативами (в виде дополнительных списков ПДК и ОБУВ вредных веществ), разрабатываемыми рыбохозяйственными научно-исследовательскими институтами и другими специализированными организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Настоящий Перечень представляет собой новую редакцию утвержденного приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству от 28.06.95 N 100 "Перечня ПДК и ОБУВ...", исправленного и переработанного с учетом дополнительных исследований по отдельным веществам (йоду, литию, олову, стронцию и др.), с исключением из него ОБУВ веществ с истекшими сроками действия. В Перечень также вошли нормативы, утвержденные в период с 1996 по 1998 годы:

"Дополнительный список 1 ПДК вредных веществ..." утвержден 22.04.96 N 12-04-11/227;

"Дополнительный список 2. ПДК и ОБУВ вредных веществ..." утвержден 13.08.97 N 12-04-11/381;

"Дополнительный список 3. ПДК и ОБУВ вредных веществ..." утвержден 20.05.98 N 43-46/1057.

Применение нормативов веществ, включенных в Дополнительные списки 2 1997 года и 3 1998 года, допускается только после внесения методик контроля этих веществ или смесей в Государственный реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды.

В соответствии с указанными выше нормативными документами заказчиком, наряду с разработкой нормативов, должна быть обеспечена разработка методов их анализа на уровне ПДК.

Нормативные материалы в данном документе представлены в виде четырех таблиц и Предметного указателя веществ.

В таблице 1 изложены "Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей" (приложение 1 к Правилам охраны поверхностных вод, 1991 год).

Таблица 2 включает в себя ПДК 1204 веществ.

Во второй графе таблицы 2 даны: химическое название вещества (жирным шрифтом), его товарное название (обычным шрифтом) и основной вид его применения (курсивом). Синонимы вещества даны через запятую, пояснения - в скобках. Кроме того графа содержит формулы соединения - эмпирическую и структурную. В случае смесевых препаратов наряду с их товарными названиями по возможности перечислены конкретные химические компоненты смеси и их процентное содержание в рецептуре (пример на рисунке). Если точный химический состав препарата неизвестен, товарное название помечено звездочкой.

В третьей графе таблицы 2 указан лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) вещества, устанавливаемый одновременно с ПДК, по наиболее чувствительному звену:

"токс" - токсикологический (прямое токсическое действие веществ на водные организмы);

"сан" - санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водоемов, гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, pH; нарушение самоочищения воды: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 сут), численность сапрофитной микрофлоры);

"сан-токс" - санитарно-токсикологический (действие вещества на водные организмы и санитарные показатели водоема);

"орг" - органолептический (образование пленок и пены на поверхности воды, появление посторонних привкусов и запахов в воде);

"рыб-хоз" - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов: появление неприятных и посторонних привкусов и запахов).

В четвертой графе таблицы 2 даны величины предельно допустимых концентраций (ПДК), которые используются для аналитического контроля или расчета содержания вещества (препарата) в воде водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение. ПДК представляет максимальную концентрацию вредного вещества, при которой в водоеме не возникает последствий снижающих его рыбохозяйственную ценность. Экспериментально ПДК устанавливается по наиболее чувствительному звену трофической цепи водоема.

Рис. Пояснения к таблице 2 (вторая графа):

1 - химическое название вещества; 2 - эмпирическая формула; 3 - структурная формула; 4 - товарное название; 5 - основной вид применения; 6 - содержание действующего вещества (д.в.) в препарате; 7 - содержание компонентов в смесевом препарате; 8 - д.в. (действующее вещество)

ПДК приведены в миллиграммах на литр (мг/л). Для бактериальных препаратов - в мг/л и по последним требованиям - в клетках на миллилитр (кл/мл).

Когда величина ПДК определена как "отсутствие" - поступление данного вещества в водоемы недопустимо.

В пятой графе указан класс опасности вещества в зависимости от его токсичности, материальной кумуляции и стабильности в водной среде. В четвертом классе выделены вещества, действие которых проявляется в изменении экологических условий в водоеме (эвтрофирование, минерализация и т.д.). Эти умеренно опасные вещества отнесены к 4-э классу - "экологическому":

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высокоопасные;

3 класс - опасные;

4 класс - умеренно опасные;

4-э класс - "экологический".

Шестая графа таблицы 2 содержит информацию о возможных наиболее эффективных методах определения вещества (препарата) в воде, а также о компоненте, по которому необходимо вести контроль. При отсутствии надежного метода аналитического контроля применяется метод расчета, и в графе стоит только слово "расчет".

Среди методов анализа указаны наиболее точные, информативные и чувствительные на сегодняшний день:

ААС - атомно-абсорбционная спектроскопия

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография

ГХ - газовая хроматография

ГХМС - хроматомасс-спектрометрия

ИК - инфракрасная спектроскопия

ИСП - метод индуктивно связанной плазмы

ТСХ - тонкослойная хроматография

ЭМС - электроспрей масс-спектрометрия

Вместе с тем возможно использование и более простых методов (гравиметрия, колориметрия и т.д.) при наличии соответствующих стандартизованных методик с нижним пределом чувствительности 0,5 ПДК. При этом необходим перевод всех растворимых форм в форму контролируемого показателя.

В седьмой графе таблицы 2 указан документ утверждения ПДК.

В таблицу 3 выделены региональные ПДК.

На данный момент утвержден только один норматив. Разработанные в настоящее время методические подходы к установлению региональных ПДК, вошедшие самостоятельным разделом в "Методические указания по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов..." (1998) позволят расширить перечень этих нормативов.

Таблица 4 включает в себя ОБУВ 2-х веществ.

Ориентировочно безопасный уровень воздействия вещества (ОБУВ) - это временный рыбохозяйственный норматив, необходимый для решения вопросов о допустимости закупки за рубежом, организации производства, использования того или иного соединения в народном хозяйстве с последующим установлением допустимого уровня его содержания в воде рыбохозяйственных водоемов.

Срок действия ОБУВ два года.

При внедрении веществ, на которые установлены ОБУВ, в действующие технологии и планировании широкого их использования в промышленности и сельском хозяйстве водопользователь обязан обеспечить организацию исследований по определению ПДК этих веществ по полной схеме.

В Предметном указателе приводятся химические и товарные названия веществ и их синонимы в алфавитном порядке, для которых указаны цифровые значения ПДК в данном Перечне.

Синонимы вещества даны через запятую в Перечне, а пояснения - в скобках.

По вопросам разработки ПДК и ОБУВ, в соответствии с "Порядком организации разработки и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов", утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству 14.08.95 N 12-04-11/454 по согласованию с Минприроды России и зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.95 N 987, следует обращаться в ЦУРЭН (103009 Москва, Б.Кисловский, 10) или Главрыбвод (107140 Москва, В.Красносельская, 17а/1).

"Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов", утвержденный приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству от 28.06.95 N 100, с момента выхода настоящего "Перечня..." считать утратившим силу.

Приложение N 1

к Правилам охраны

поверхностных вод,

1991 год

Таблица 1

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей

| Показатели состава | Категория водопользования |
| --- | --- |
| и свойства воды водоема или водотока | Высшая и первая | Вторая |
| Взвешенные вещества | При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на |
|  | 0,25 мг/дм | 0,75 мг/дм |
|  | Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/ дм природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5% Возвратные (сточные воды), содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек - в водоемы |
| Плавающие примеси (вещества) | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей |
| Окраска, запахи и привкусы | Вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб |
| Температура | Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°С с общим повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных объектов, где обитают холоднолюбивые рыбы, (лососевые и сиговые) и не более чем до 28°С летом и 8°С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2°С |
| Водородный показатель (pH) | Нe должен выходить за пределы 6,5-8,5 |
| Минерализация воды | Нормируется согласно таксации рыбохозяйственных водных объектов |
| Растворенный кислород | В зимний (подледный) период должен быть не менее: |
|  | 6,0 мг/дм | 4,0 мг/дм |
|  | В летний (открытый) период во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм. |
| Биохимическое потребление | При температуре 20°C не должно превышать: |
| кислорода БПКполн | 3,0 мг/дм | 3,0 мг/дм |
|  | Если в зимний период содержание растворенного кислорода в водных объектах высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм, а в водных объектах второй категории до 4 мг/дм, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды |
| Химические вещества | Не должны содержаться в воде водотоков и водоемов в концентрациях, превышающих нормативы, установленные п.2.2 Правил охраны поверхностных вод (см. таблицы N 2, N 3 и N 4 данного документа). |
| Токсичность воды | Сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты. |

Приложение N 3

к Правилам охраны

поверхностных вод

(типовые положения), 1991 год

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов

| N п/п | Вещество | ЛПВ | ПДК, мг/л | Класс опас- ности | Метод анализа Контро- лируе- мый показа- тель | Документ утверж- дения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-41, полиметил винил- полидиметилциклосилоксан* | токс. | 0,0001 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 2 | Абиетиновая кислота | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, | " |
|  |  |  |  |  | ВЭЖХ, ГХМС |  |
| 3 | Абсорбент "тощий"* Состав: смесь ароматических углеводородов: бензол - 5% (см. 94) толуол - 20-25% (см. 971) ксилол - 15-20% (см. 502) | сан.- токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 4 | Авиксил 70% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,0003 | 2 | ГХ, ТСХ по окса- диксилу колори- метрия по поликар- бацину | Д-3 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
|  | Состав: оксадиксил, 2,6-Диметил-N-(2- метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3- оксазолидинил-3)-анилин д.в. CHNO - 9 или 8% (см. 265) поликарбацин технический, комплекс цинковой соли этилен-бис- дитиокарбаминовой кислоты с этилен- тиурамдисульфидом д.в. - 74% (см. 775) |  |  |  |  |  |
| 5 | Агат-25 БПМ | Бакпрепарат | токc. | 10,0 | 4 | расчет | Д-3 1998 год |
| 6 | Адипат аммония CHNO NHOOC(CH)COONH | сан.- токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 года |
| 7 | Адипиновая кислота, гександиовая кислота CHO HOOC(CH)COOH | токс. | 6,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 8 | Адипиновой кислоты диметиловый эфир | токс. | 0,2 | 4 | ГХ, | " |
|  | CHO | CHO-C-(CH)-C-OCH |  |  |  | ГХМС |  |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 9 | Азатол* Состав: азатол 2-окси-3-нафторевая кислота соли железа, кальция, магния | токс. | 0,01 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |

| 10 | Азоцен 5% с.п. | Фунгицид | сан.- токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ТСХ по триади- мефону | Д-3 1998 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
|  | Триадимефон, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4- триазолил-1)-1-(4-хлор-фенокси)-бутанон-2 д.в. - 5,5% (см. 276) |  |  |  |  |  |
| 11 | АКД-2, автолизатор кормовых дрожжей ГОСТ ТУ-ОП 18009711 | токс. | 0,4 | 4 | расчет | Д-3 1995 год |
| 12 | Акриламид, пропенамид | токс. | 0,35 | 4 | ГХ, | Перечень |
|  | CHNO | CH=CH-C-NH |  |  |  | ГХМС | 1995 год |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 13 | Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота | токс. | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHO | CH=CH-C-OH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 14 | Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 15 | Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир, 2ЭГА | орг. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CH=CH-C-O-CH-CH-CH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O | CH |  |  |  |  |  |
| 16 | Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты CHN CH=CH-C=N | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 17 | Акромидан - ЛК, метакрилоксиэтилтриметиламмония сульфометильная соль | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических аминов CHNH n = 17-20 | токс. | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС по всем компо- нен. | Перечень 1995 год |
| 19 | Алкамон ОС-2, Гриндрил СП, (смесь четвертичных аммониевых солей высокомолекулярных соединений жирного ряда) | токс. | 0,01 | 4 | расчет | Д-4 1995 год |
| 20 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид, АБД - хлорид, катапин АБ ТУ-601-1026-75 | токс. | 0,005 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  |  | n = 10-20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Алкилбензолсульфонат натрия | сан.- | 0,03 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  |  | n = 11-14 | токс. |  |  |  |  |
| 22 | Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил пиридиния) | токс. | 0,8* | 4 | ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
|  |  | n = 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |

| 23 | Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16% сульфата натрия) RSO R= CH | сан.- токс | 0,2 | 4 | расчет, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) CHOSONa, n=10-12 | токс. | 0,5 | 4 | расчет, ВЭЖХ | " |
| 25 | Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида натрия) CHSONa, n=12-15 | токс. | 0,5 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 26 | Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли алкилсульфокислот CHSONa, n=11, 12 | токс. | 0,5 | 4 | расчет, ВЭЖХ | " |
| 27 | Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли алкилсульфокислот (паста) CHSONa, n=13, 14 | токс. | 1,0 | 4 | расчет, ВЭЖХ | " |
| 28 | Аллилацетат | токс. | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CHCOCHCH=CH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 29 | 1-(-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил)имидазол CHClNO Имазалил | токс. | 0,001 | 3 | ГХ | Д-3 1998 год |
| 30 | Алюминий Al | токс. | 0,04 | 4 | ААС, ИСП | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 31 | Алюминия сульфат, алюминий сернокислый AI(SO) | токс. | 0,5 по ве- ществу 0,04 в пере- счете на Al | 4 | ААС, ИСП по Al | " |
| 32 | Алюмокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат KAI(SO) · 12HO | токс. | 0,63 по веществу 0,04 в пересчете на AI | 4 | ААС, ИСП по Al | " |
| 33 | Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт (АККФ) ТУ 2145-044-00203938-96 Состав: сернокислый алюминий Al(SO) - 8,4-9,4%, кремниевая кислота HSiO - 3,8-4,4%, NaSO - 2,8%, KSO - 1,15%, вода - 80-82%, pH - 1,7-2,3 | токс. | 2,45 по ве- ществу 0,04 в пере- счете на Al | 4 | ААС, ИСП по AI (ГОСТ 18165-89) норматив pH | Д-3 1998 год |
| 34 | Амид ацетоуксусной кислоты | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHNO | CH-C-CH-C-NH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 35 | Амидим | Гербицид | токс. | 0,001 | 4 | ГХ, | Перечень |
|  | Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль - 88% |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ | 1995 год |
|  | трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль - 12%, |  |  |  |  |  |
| 36 | Амилосубтилин-ГЗХ (комплекс ферментов и остатки питательной среды) ГОСТ 23635-79(7) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 37 | O-3-Амино-6 [4-амино-4-дезокси--Д-глюко- пиранозилокси-(2,3,4,4,,,6,7)8,8--оксигидро- 8-гидрокси-7- метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]- 2-дезокси-Д-стрептамин Апрамицин CHNO | сан.- токс. | 0,4 | 4 | ВЭЖХ | " |

| 38 | 6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHN |  |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ | 1995 год |
| 39 | Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3 CHNOSi (CHO)SiCHNH(CH)NH | орг. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
| 40 | O-13-Амино-3-дезокси--D-глюкопиранозил- (1-4)-O-2,3,6-тридезокси--D-рибогексапиранозил- (1-6)-2-дезоксистрептамин Тобрамицин | сан.- токс. | 0,4 | 4 | ВЭЖХ | " |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 41 | 4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота и ее 1-метилгептиловый эфир | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-3 1995 год |
|  | Флуроксипир, старане-200 | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  |  | R=H; CH |  |  |  |  |  |
| 42 | 4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1 | сан.- | 0,01 | 3 | ГХ, | Перечень |
|  | CHN·HSO | токс. |  |  | ГХМС, ВЭЖХ по амину | 1995 год |
| 43 | 4-Амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 Метамитрон | сан.- токс. | 0,005 | 3 | ТСХ | Д-3 1998 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 44 | Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9 Состав: -аминопропилтриэтоксисилан NH(CH)Si(OCH) -аминопропилтриэтоксисилан | токс. | 0,01 | 4 | расчет ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHCHCHSI(OCH) |  |  |  |  |  |
|  |  | NH |  |  |  |  |  |
|  | тетраэтоксисилан - не более 9% Si(OCH) |  |  |  |  |  |
| 45 | Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота NHSOH | сан.- токс | 0,3 по ве- ществу 0,007 в пере- счете на NHSO | 4 | ионная хрома- тография по NHSO | " |
| 46 | 4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он | токс. | отсутст- | 1 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Зенкор | Гербицид |  | вие |  |  | 1995 год |
|  | CHNOS |  | (0,000001) |  |  |  |
| 47 | Аминонитропарафин, АНП-2 | Флотореагент* | токс. | 0,00002 | 1 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 48 | 4-Амино-1,2,4-триазол ТУ 6-09/08-949-75"ч" | сан.- | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHN |  | токс. |  |  |  |  |
| 49 | Амифол Состав: аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты, аммонийная соль метилиминодиметил-фосфоновой кислоты, аммонийная соль фосфористой кислоты, аммонийная соль соляной кислоты, вода, 15% | токс. | 0,8 | 4 | расчет, ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| 50 | Аммиак NH·nHO | токс. | 0,05 | 4 | колори- метрия, электро- химия, ионная хромато- графия по иону NH | " |
| 51 | Аммоний-ион NH | токс. токс. | 0,5; 2,9* при 13-34+ | 4 | колори- метрия, электро- химия, ионная хромато- графия | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 52 | Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый NHCIO | токс. | 0,044 по веществу 0,038 в пересчете на ClO | 3 | колори- метрия, электро- химия, ионная хромато- графия по иону ClO | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат NHSONH | токс. | 0,01 по веществу 0,007 в пересчете на NHSO | 3 | колори- метрия, ионная хромато- графия по NHSO | " |
| 54 | Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат (NH)SO | токс. | 1,6 по веществу 0,5 в пересчете на NH | 4 | колори- метрия, электро- химия, ионная хромато- графия по иону NH | " |
| 55 | Амфикор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты RHPO·NH, R = CH, n = 8-10 | сан.- токс. | 0,2 | 4 | ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
| 56 | Анилин, аминобензол CHN CHNH | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 57 | Анилин солянокислый CHNCI CHNH·HCI | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-2 1994 год |
| 58 | Анкрас (техническое моющее средство для снятия старых лакокрасочных покрытий)* | сан.- токс. | 0,15** | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 59 | Антипиттинговая добавка НИА-1 Состав: сульфирол-8 (см. 932) лимед НИБ-3, раствор натриевой соли аллилсульфокислоты CH=CHCHSONa и хлористого натрия, полиоксипропиленгликоль, м.в. 600 | сан. | 0,03 | 4 | расчет, ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| 60 | Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа | сан.- токс. | 1,0 | 4 | расчет, ионная хро- матогра- фия, ААС, ВЭЖХ | " |
| 61 | Антихлорозин-Б, железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты | токс. | 0,3 | 4 | расчет, ААС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 62 | Антраниловая кислота, орто-аминобензойная кислота | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Антрахинон | токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ВЭЖХ, ГХМС | " |
|  | СНО |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Арцерид 70% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,0007 | 1 | ГХ, | Д-2 |
|  | Состав поликарбацин д.в. - 53-66,5% (см. 775) металаксил (ридомил) д.в. - 7,6% (см. 280) концентрат СДБ ТУ 81-04-225 - 7% белая сажа ГОСТ-18307-78 - 3% каолин ГОСТ-12500-77 до 100% |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ по мета- лаксилу, ВЭЖХ по по- ликарба- цину | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 65 | Ассерт (смесь изомеров) | Гербицид | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, | Перечень |
|  | Состав: метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2- имидазолин-2-ил)-пара-толуат - 60% |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ | 1995 год |
|  | метил-2-(4-изопропил-4метил-5-оксо-2- имидазолин-2-ил)-мета-толуат - 40% |  |  |  |  |  |
| 66 | Астур | Бакпрепарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 67 | "Атеми-S" | Фунгицид | токс. | 0,07 | 3 | ВЭЖХ по | Д-3 |
|  | Состав: ципроконазол 0,8% д.в. (см.1101), сера - 80% |  |  |  | цип- рокона- золу | 1995 год |
| 68 | Ацетальдегид, этаналь | орг. | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень |
|  | СНО | CHC=O |  |  |  |  | 1995 год |
|  |  |  | H |  |  |  |  |  |

| 69 | Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты CHNO CHNHCOCH | токс. | 0,004 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый СНСООNH | сан. | 0,1 | 4 | ионная хромато- графия по ионам NH и СНСОО | Д-3 1995 год |
| 71 | Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый Са(СНСОО)·НО | токс. | 1,9 | 4 | ионная хромато- графия по СНСОО | Д-3 1995 год |
| 72 | Ацетат кобальта тетрагидрат Со(СНСОО)·4НО | токс. | 0,01 | 4 | ААС, ионная хромато- графия по Co | Перечень 1995 год |
| 73 | Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | СНО | СН(СН) СНСН |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OCOCH |  |  |  |  |  |
| 74 | Ацетилацетон, 2,4-пентандион | токс. | 0,39 | 4 | ГХМС, | Д-1 |
|  | СНО | СНCСНССН |  |  |  | ВЭЖХ | 1993 год |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 75 | Ацетилацетонат марганца (СНСОCHСОСН)Mn | токс. | 0,01 | 4 | ГХМС, ВЭЖХ, ААС | Перечень 1995 год |
| 76 | Ацетон, пропанон-2 СНО СНСОСН | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 77 | Ацетонитрил, метил цианистый CHN CHCN | сан.- токс. | 0,7 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 78 | Ацетопропилацетат, ацетат -ацетопропилового спирта СНО СНСО(СН)ООССН | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 79 | -Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон, левулиновый спирт, АПС | токс. | 0,5 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CНО | CH-C-(CH)OH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 80 | Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1 CНО | орг., токс. | 0,04 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 81 | "Ацинетобактер" ВСБ-568, ВСБ-712 (штамм) | Биопрепарат | сан. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| 82 | Базагран М | Гербицид | сан. | 0,2 | 4 | ГХ | Д-2 |
|  | Состав: бентазон д.в. (базагран) - 25% (см. 388); 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота, МСРА, (2М-4Х) - 12,5% (см. 604); силиконовая эмульсия - 0,01%; вода до 100% |  |  |  | по бентазону по МСРА | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 83 | Базис 75% с.т.с. | Гербицид | сан. | 0,6 | 4 | ГХ, ГХМС, | Д-2 |
|  | Состав: римсульфурон д.в. (титус) - 50% (см.285) тиофенсульфуронметил д.в. (хармони) - 25% (см.611); техническая примесь - 1,5%; дисперсионный агент - 7%; смачивающий агент - 1,5%; связывающее вещество - 5%; разбавитель - 10% |  |  |  | ВЭЖХ по римсульфу- рону по тиофен- сульфу- ронметилу | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 84 | Байтан универсал 19,5 WS | Фунгицид | токс. | 0,01 | 3 | ГХ по | Д-3 |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
|  | Состав: триадименол 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4- триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)бутанол-2 д.в. CHCINO -15,0% (см. 274), фуберидазол, 2-(фурил-2)бензимидазол д.в. CHNO - 2,0% (см. 1070), имазалил, 1-(-Аллилокси-2,4- дихлорфенетил)имидазол CHClNO д.в. - 2,5% (см. 29) |  |  |  | триадиме- нолу, фуберида- золу, имазалилу | 1998 год |

| 85 | Байфидан 25% к.э. | Фунгицид | токс. | 0,1 | 3 | ГХ по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
|  | триадименол, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1- (4-хлорфенокси)-бутанол-2 д.в. CHClNO - 23% (см. 274) |  |  |  | триадиме- нолу | Д-3 1998 год |
| 86 | Бактоларвицид | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 87 | Барий Ba | токс. | 0,74 | 4 | ИСП ААС по Ba | " |
|  |  | орг. | 2,0* при 12-18+ | 4 |  |  |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 88 | Бария сульфат BaSO | токс. | 2,0 по веществу 0,74 в пересчете на Ba | 4 | ИСП, ААС | Перечень 1995 год |
| 89 | Бацифит | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| 90 | ББФ (смесь алкилзамещенных ароматических углеводородов) Состав: бутилбензол > 75%; CH | токс. | 0,1 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонтам | " |
|  | изопропилбензол < 15%; CH |  |  |  |  |  |
|  | триметилбензол < 25% CH |  |  |  |  |  |
| 91 | Бевалоид-180* | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 92 | Белая сажа ГОСТ 18307-78 или ТУ 6-18-4-77 Модифицированная двуокись кремния Двуокись кремния - не менее 86% | орг. | 0,25 | 4 | Гравимет- рия, ААС дополни- тельно к фону по взвешенным веществам | Д-3 1998 |
| 93 | Бензгуанамина формальдегидный олигомер, БГФО (продукт сополиконденсации бензгуанамина салициловой кислоты HOCHCOOH сульфаниловой кислоты NHCHSOH формальдегида) HCHO | токс. | 0,01 | 4 | расчет ГХ, ГХМС контроль по формаль- дегиду | Перечень 1995 год |
| 94 | Бензол CH | токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 95 | 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), соли пиромеллитовой кислоты CH(COO)Me | токс. | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, ионная хромато- графия, ААС, ИСП | " |
| 96 | Бенлат | Фунгицид | токс. | 0,005 | 3 | ГХ по | Д-1 |
|  | Состав: беномил, N-[1-(бутилкарбамоил) бензоимидазолил-2]-O-метилкарбамат д.в. - 50%, |  |  |  | беномилу | 1996 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |  |
|  | бензоат натрия, диоктилсульфат натрия, октаацетат сахарозы, стабилизатор - 7%, сахароза - 43% |  |  |  |  |  |
| 97 | Бериллий Be | токс. | 0,0003 | 2 | ИСП, ААС | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 98 | Бетанал-Прогресс AM, 18% к.э. Состав: фенмедифам, O-[3-(метоксикарбониламино) фенил]-N-(3-метилфенил)карбамат д.в. СHNO - 5,7% (см. 1027), десмедифам, N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)- O-этил-карбамат д.в. СHNO - 5,7% (см. 220) | токс. | 0,0006 | 3 | ТСХ, ГХ, ГХМС по фенмеди- фаму, десмеди- фаму (методика контроля утверждена 24.08.83 N 2887-3) | Д-3 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 99 | БИП | Бакпрепарат | токс. | 5,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 100 | Бирингин | Бакпрепарат | токс. | 0,25 | 4 | расчет | " |
| 101 | Битоксибациллин | Бакпрепарат | токс. | 5,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 102 | Биферан, 0,1% водный раствор бензимидазольной соли -хлорэтилфосфоновой кислоты CHNOPCl | токс. | 0,01 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ обоих компон. | " |
| 103 | Блескообразователь Лимеда ПОС-1 Состав: 2-окси-1-нафтальдегид | токс. | 0,0001 | 2 | расчет, ГХ ГХМС, | " |
|  | CHO |  |  |  |  | ВЭЖХ по обоим компон. |  |
|  | гидрохинон CHO |  |  |  |  |  |

| 104 | Блескообразователь НИБ-3 Состав: натриевая соль аллилсульфокислоты | токс. | 0,29 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHOSNa | CH=CH-CH-SONa |  |  |  |  |  |
|  | хлористый натрий NaCl |  |  |  |  |  |
| 105 | Блоксополимер ГДПЭ-067, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов RO(CHO)(CHO)H, R = CH, n = 7-12 | сан. | 0,1* | 4 | расчет, ГХ, ГХМС по спиртам | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 106 | БЛП-2477 | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| 107 | Боверин | Бакпрепарат | сан. | 1,00 | 4 | расчет | " |
| 108 | Бор аморфный B | токс. | 0,1 | 4 | B | " |
| 109 | Бор (ионные формы за исключением боргидридов) | сан. токс. | 0,5 10,0* при 12-18+ | 4 4 | ИСП, ААС. ионная хромато- графия по борсодер- жащим ионам | Д-2 1994 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 110 | Борная кислота HBO | токс. | 2,86 по веществу 0,5 в пересчете на бор | 3 | ионная хромато- графия по BO | Перечень 1995 год |
| 111 | Бромбензол CHBr | токс. токс. | 0,1* 0,0001 | 2 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 112 | Бромид-анион Br | сан. токс. | 1,35; 12,0* в дополн. к естест- венному содержа- нию бромидов | 44 | электрохим. ионная хромато- графия по Br | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 113 | Бромид калия KBr | сан. | 2,0 по веществу 1,35 в пересчете на Br | 4 | электрохим. ионная хромато- графия по Br | " |
| 114 | Бромистые алкилы CHBr, n = 10-12 | токс. | 0,1* | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 115 | Бромистый бутил, 1-бромбутан CH(CH)CHBr | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 116 | -Бромнафталин | токс. | отсутствие (0,000001) | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | CHBr |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 д.в. Пирор-70 | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | CHNOBr | Br HOCHCCHOH NO |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Бромоформ, трибромметан CHBr | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 119 | Бульдок 025 ЕС, бетабайтроид | Инсектицид | токс. | отсутствие | 1 | ГХ по бета- | Д-1 |
|  | Состав: -цифлутрин, FCR 4545, (1RS)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2- диметилциклопропанкарбоновой кислоты (RS)-- циано-4-фтор-З-феноксибензиловый эфир д.в. - 2,5% |  | (0,0000001) |  | цифлутрину | 1996 год |
|  | CHClFNO |  |  |  |  |  |  |
|  | эмульгатор - 10% алкилбензол - до 100% |  |  |  |  |  |
| 120 | Буровой раствор ТУ 6-01-166-84 Состав: гидролизованный полиакрилонитрил (см. 769) гидролизованный полиакриламид (см. 766) эмультан | сан.- токс. | 5,0 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| 121 | Буровой раствор N 3, гельгуматный Состав: бентоглинопорошок - 5,0%, углещелочной реагент - 4,0%, графит - 0,4%, карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ-700 - 0,1%, хлорид кальция - 0,8%, вода пресная до 100%. Для месторождений ПО "Ухтанефтегазгеология" | токс. | 50,0 | 4 | расчет | Д-1 1993 год |
| _______________ В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению. |

| 122 | Буровой раствор отработанный Состав: ДКС-экстендер - 0,004% (см. 357), карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ - 0 3%, НТФ - 0,027%, тринатрийфосфат - 0,15%, триполифосфат натрия - 0,01% вода до 100% Для Бованенковского месторождения | токс. | 1,25 | 4 | расчет | Д-1 1993 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению. |
| 123 | Буровой раствор N 1, полимерный Состав: бентоглинопорошок - 4,0%, полиакриламид гидролизованный (ГПАА) - 0,3% (см. 767), хлорное железо - 0,013%, карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ-700 - 0,12%, хлорид калия - 0,5%, вода пресная до 100% Для месторождений ПО "Ухтанефтегазгеология" | токс. | 50,0 | 4 | расчет | Д-1 1993 год |
| _______________ В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению. |
| 124 | Буровой раствор N 2, полимерный Состав: бентоглинопорошок - 6,0%, полиакриламид (ГПАА) - 0,4% (см. 766), полиакрилонитрил (ГИПАН) (сухой) - 0,2% (см.769), смазка графитовая - 0,4%, гипс - 0,2%, вода пресная до 100% Для месторождений ПО "Ухтанефтегазгеология" | сан.- токс. | 100,0 | 4 | расчет | Д-1 1993 год |
| _______________ В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению. |
| 125 | Буровой раствор фирмы ИДФ (IDF) Состав: ИДВИС, ксантановая смола (м.в. 6000000), 1,5 г/л; ИДФ ФЛР, полимер полианионной целлюлозы (м.в. 650000), 3 г/л; ИДФ ФЛР ХЛ, полимер полианионной целлюлозы (м.в. 200000), 4 г/л; гидроксид натрия, 6,8 г/л | токс. | 5,0 | 4 | расчет | Д-2 1994 год |
| 126 | Бусперс-51* | токс. | 0,05 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 127 | 1,4-Бутандиол | сан.- | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | HOCHCHCHCHOH | токс |  |  |  |  |
| 128 | Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты | токс. | 0,0005 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CHOCCH=CH |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |

| 129 | 2-трет.Бутиламино-3-изо-пропил-5-фенилпергидро- 1,3,5-тиадиазин-4-он д.в. | токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апплауд | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 130 | Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты CHO CHCOOCH | сан.- токс. | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 131 | 2-трет.Бутил-5-(4-трет.бутилбензилтио)-4- хлорпиридазин-3-(2H)-он д.в. | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Санмайт, пиридабен, NC-129 | Акарицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOClS |  |  |  |  |  |
| 132 | Бутил--бутоксипропионат CHO CHOCHCHCOOCH | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 133 | трет.Бутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)- метиленаминооксиметил]бензоат д.в. | токс. | 0,0003 | 2 | ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
|  | Ортус - 5% д.в. | Акарицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 134 | Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля CHO СHOCHCHOCHCHOH | токс. | 5,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 135 | Бутилксантогенат натрия | токс. | 0,03 | 4 | ВЭЖХ | " |
|  | CHOSNa | CHOCSNa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S |  |  |  |  |  |
| 136 | Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | СH=С-СООCH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 137 | Бутиловый спирт, бутанол-1 | токс. | 0,03 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO CHCHCHСHOH |  |  |  |  |  |
| 138 | Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2, триметилкарбинол | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHO | CH |  |  |  |  |  |  |
|  | CH | - C - | CH |  |  |  |  |  |
|  |  | OH |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Бутиловый эфир 2,4-Д, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир CHO | токс. | 0,004 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 140 | Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси]- пропионат д.в. | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Фюзилад, галакон, F-292. | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOF |  |  |  |  |  |
| 141 | цис-4-[3-(4-трет.Бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин д.в. Корбел (75% д.в.), фенопропиморф, фунбас, форбель, | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | мильдо-фикс, 36/01, PO14-3169 | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 142 | 2-(4-третБутилфенокси)циклогексилпропин-2- илсульфит | токс. | 0,004 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Омайт | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHOS |  |  |  |  |  |

| 143 | Бутилцеллозольв, бутоксиэтанол, монобутиловый эфир этиленгликоля CHO HOCHСHOCH | сан.- токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | -Бутиролактон CHO | токс. | 2,3 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 145 | "Валентис", деструктор нефти Acinetobacter valentis | Биопрепарат | токс.- орга- но- лепт. | 1,0 2,5 x 10 кл/мл | 4 | по титру клеток | Д-1 1996 год |
| 146 | Валуб НТ*, смесь жирных кислот, спиртов и их эфиров в алкановой фракции с температурой кипения 200-300°С | токс. | 0,05 | 3 | расчет ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия по алканам, кислотам и сложным эфирам | Д-4 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 147 | Ванадий V | токс. | 0,001 | 3 | ИСП, ААС | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 148 | Вектра 10% с.к. | Фунгицид | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-2 |
|  | Состав: бромуконазол, 1-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4-бром-2- (2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1-H- 1,2,4-триазол д.в. - 10% |  |  |  | ВЭЖХ по бро- муконазолу 0,01* | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. * Цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества. |
|  | CHBrClNO |  |  |  |  |  |
|  | сополимер алкилфенолэтоксипропоксилат - 8% этоксилированный алкилфенол - 1% антифриз монопропиленгликоль - 1% эмульсия силиконового масла - 2,4% алюминат кремния - 12,5% полисахарид - 0,3% биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0,15% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| 149 | "Вента" шампунь Состав: сульфоэтоксилаты - 13% этаноламиды синтетических жирных кислот - 2% циклоамиды C-C1 - 5% глицерин - 0,5% кислота лимонная - 1 % формалин - 0,2% отдушка 8-91 - 1,5% ротокан - 0,4% витамин A - 0,001% | токс. | 0,0003 | 2 | расчет | Д-1 1993 год |
| 150 | Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, уксусновиниловый эфир | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHO | СHCOCH=СH |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |

| 151 | Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор- этилен CHCl CH=CCl | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Винилтриэтоксисилан, ГВС-9 CHOsi CH=CH-Si(OCH) | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 153 | Винилхлорид, монохлорэтилен, хлорэтен, хлорвинил CHCl CH=CHCl | токс. | отсутствие (0,000008) | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 154 | Вирин АББ | Бакпрепарат | токс. | 10,0 | 4 | расчет | " |
| 155 | Вирин ГЯП | Бакпрепарат | токс. | 10,0 | 4 | расчет | Перечень |
| 156 | Вирин-диприон | Бакпрепарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет | 1995 год |
| 157 | Вирин-кш | Бакпрепарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет |  |
| 158 | Вирин-ос | Бакпрепарат | токс. | 5,0 | 4 | расчет |  |
| 159 | Вирин-хс | Бакпрепарат | токс. | 5,0 | 4 | расчет |  |
| 160 | Вирин-экс | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет |  |
| 161 | Вирин-энш | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет |  |
| 162 | Витамин B, рибофлавин 6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)-изоаллоксазин CHNO | сан.- токс. | 0,06 | 4 | расчет | " |
| 163 | Витамицин | Бакпрепарат | сан.- токс. | 0,25 | 4 | расчет | " |
| 164 | ВМТ-Л*, нефтяное вяжущее средство ТУ 38 101960-83 | токс. | 0,3 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 165 | Водамин-115*, смола полиамидная модифицированная этилхлоргидрином | токс. | 0,05 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 166 | Волан*, комплексное соединение соли хромовой кислоты и хромоксихлора | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 167 | Вольфрам W | токс. | 0,0008 | 3 | ИСП, ААС | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 168 | Вольфрамат анион WO | токс. | 0,0011 по веществу 0,0008 в пересчете на W | 2 | ИСП, ААС ионная хромато- графия по WO | Перечень 1995 год |
| 169 | ВПК-101, поливинилбензилтриметиламмоний хлорид | токс. | 0,0001 | 2 | Расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру | " |
| 170 | ВПК-402, ВПК-402а, полидиметилдиаллиламмоний хлорид | токс. | Отсутствие (0,00001) | 1 | расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру | " |
| 171 | Выравниватель "А"* (смесь четвертичных аммониевых солей моно- и диалкилфенолов) | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по моно- и диалкил- фенолам, возм. Колориметр. по летуч. с паром фенолам | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |

| 172 | Галлий Ga Данные по ПДК в Главрыбводе |  |  |  |  | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Гаучо 600 FS | Инсектицид | сан. | 1,0 | 4 | ГХ по ими- | Д-3 |
|  | Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. CHClNO - 60% (см.237) |  |  |  | даклоприду | 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 174 | Гаучо 70 WS | Инсектицид | сан. | 1,0 | 4 | ГХ по ими- | Д-3 |
|  | Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. CHClNO - 70% (см.237) |  |  |  | даклоприду | 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 175 | ГАЧ дистилляторный* (нефтепродукт, смесь парафинов твердых - 85% жидких - 15%) | токс. | 0,1 | 4 | гравиметрия, ГХ ГХМС | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 176 | ГДПЭ-064*, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракции С7-С12 | токс. | 0,1** | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 177 | ГДПЭ-106*, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов | сан | 0,2** | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 178 | Гексан CH CH(CH)CH | токс. | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 179 | Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты Стеарокс-6 CHCOO(CHCHO)H | сан.- токс. | 0,01 | 4 | расчет ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 180 | Гексафторпропилен CF CF=CF-CF | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 181 | Гексахлоран, гексахлорциклогексан (смесь изомеров 1,2,3,4,5,6,-гексахлорциклогексана) CHCl | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 182 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6- диметиленсульфит д.в. | токс. | 0,00002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Тиодан | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClOS |  |  |  |  |  |
| 183 | Гексахлорофен | Акарицид фунгицид | токс. | 0,0005 | 3 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | 2,2’-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) д.в. CHOCl |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |

| 184 | Гексахлорофен (см.183) в смеси с моногомополимером 1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфата | токс. | отсутствие (0,00002) | 1 | расчет, ГХ, ГХМС, | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Акарицид, фунгицид |  |  |  | ВЭЖХ по гекса- хлорофену и мономеру |  |
| 185 | 2-экзо-4,5,7,8,3’-Гептахлор-3’,4’,7,7’-тетрагидро-4,7- метанинден, -дигидрогептахлор д.в. | токс. | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
|  | Дилор - 80% д.в. | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHCl |  |  |  |  |  |
| 186 | Гептил | токс. | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС | Перечень |
| 187 | Гибберсиб | Биостимулятор | токс. | 0,1 | 4 | расчет, | 1995 год |
|  | Состав: натриевые соли гибберелиновой кислоты, натриевые соли карбоновых кислот, карбонат натрия |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 188 | Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК, смесь эфиров фосфорной кислоты, сложный эфир пара-третичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты | токс. | 0,03 | 3 | расчет, ГХ, ГХМ,С ВЭЖХ по фенолу и третбутил- фенолу | " |
| 189 | Гидразингидрат HNNH · HO | токс. | 0,0003 | 2 | ГХ, ГХМС, колори- метрия | " |
| 190 | Гидрогенизированный жир растительный и морских животных, саломас* | орг. | 0,01 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 191 | 5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 Тиолон CHOS | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 192 | 4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Тотрил | Гербицид |  | (0,00001) |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNOl |  |  |  |  |  |
| 193 | Гидроксиламин сернокислый (HNOH) · HSO | токс. | 0,15 | 4 | ГХ, ГХМС, колоримет- рия | Перечень 1995 год |
| 194 | 3-Гидрокси-5-метилизоксазол | токс. | 0,04 | 3 | ГХ, ГХМС | Д-2 |
|  | Тачигарен | Пестицид |  |  |  |  | 1994 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 195 | 4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1, Мезитилхинол CHO | токс. | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 196 | Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец- дикалиевая соль CHOKMnP | сан.- токс. | 2,5 | 4 | ионная хромато- графия | " |

| 197 | Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь- дикалиевая соль CHOKCuP | токс. | 0,007 | 2 | ионная хромато- графия | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинат- риевая соль CHONaZnP | сан.- токс. | 1,0 | 4 | ионная хромато- графия | " |
| 199 | 3-Гидрокси-5-(2-этилтиопропил)-2-[1- (этоксиимно)бутил]цикло-гексен-2-он-1 Сетоксидим технический (51%) | токс. | 0,002 | 3 | ГХ, ТСХ по сетоксидиму (методика контроля утверждена 22.05.85 N 3880-85) | Д-3 1998 год |
| 200 | Гидропероксид изо-пропилбензола CHO | токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 201 | Гидрохинон, пара-диоксибензол CHO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 202 | ГИПХ-3*, хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов, алкиламингидрохлориды | токс. | 0,001 | 2 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по алкила- минам | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 203 | ГИПХ-4*, первичные амины вторичных алкилов | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 204 | ГКЖ-11 (раствор мононатриевой соли метилсилантриола) | сан.- | 1,0 | 4 | расчет, ГХ, | " |
|  | CHONaSi | OH CHSi-ONa OH |  | токс. |  |  | ГХМС, |  |
| 205 | Гликазин* (смесь производных метиленмеланина) | сан. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 206 | Гликолят натрия, оксиацетат натрия | токс. | 0,15 | 4 | ВЭЖХ, |  |
|  | CHONa | O |  |  |  |  | ионная хромато- графия |  |
|  |  | HOCHCONa |  |  |  |  |  |  |

| 207 | Глицерин, пропантриол-1,2,3 СHO CHOHCHOHCHOH | сан.- токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | Глицидола винилоксиэтиловый эфир Винилокс, винилокс-1 CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 209 | Голтикс 70% с.п. | Гербицид | сан.- | 0,007 | 3 | ТСХ по | Д-3 |
|  | Метамитрон, 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4- триазинон-5 д.в. (IUPAC) CHN - 700 г/п (см.43) | токс. |  |  | метами- трону | 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 210 | Гомелин* | токс. | 10,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 211 | Гранит 20% с.к. | Фунгицид | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-2 |
|  | Состав: бромуконазол д.в. - 20%; антифриз пропиленгликоль - 5%; дисперсионные агенты - 3%; минеральные масла - 20%; эмульсия силиконового масла - 0,2%; полисахарид - 0,2%; биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0,1%; вода - до 100% |  |  |  | ВЭЖХ по бро- муконазолу 0,01* | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. * Цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества. |
| 212 | Гуминовые кислоты для воды водоемов умеренной и высокой жесткости |  |  |  |  | Перечень 1995 год |
|  | Растворимые легкие фракции | сан.- токс. | 2,0 | 4 | расчет |  |
|  | Общее содержание, включая тяжелые фракции | сан.- токс. | 3,7 | 4 |  |  |
| 213 | "ДБ" - препарат* полигликолевые эфиры (смачиватель) | орг. | 0,3 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют |
| 214 | ДДТ, 2,2-бис(пара-дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, ,-бис(пара-дихлорфенил)- ,,-трихлорэтан д.в. Инсектицид | токс. | Отсутствие (0,00001) | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | CHCl |  |  |  |  |  |

| 215 | Деворойл (деструктор нефти) | Биопрепарат | токс. | 1,0 | 4 | по титру | Д-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rhodococcus sp. 367-2: VKM Ac-1500D Rh. maris 367-5: VKM Ac-1501D Rh. erythropolis 367-6: VKM Ac- 1502D Pseudomonas stutzeri 367-1: VKM B-1972D Candida sp. 367-3: VKM Y-2778Dbr |  | 12000 кл/мл |  | клеток | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 216 | Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир CBrO | токс. | 10,0* | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 217 | Декстрин (смесь полисахаридов) | орг. | 1,0 |  | расчет | Обобщ. Перечень 1990 год |
| 218 | Демитан, феназахин | Акарицид | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ | Д-2 |
|  | 4-трет.Бутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир д.в. CHNO |  |  |  | по д.в. | 1994 год |
| 219 | Дендробациллин | Бакпрепарат | токс. | 10,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 220 | Десмедифам технический 97% с.п. N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)-O-этилкарбамат д.в. CHNO | токс. | 0,0002 | 2 | ТСХ | Д-3 1998 год |
| 221 | "Дестройл" (деструктор нефти) Acinetobacter sp. штамм 1N-2 | Биопрепарат | сан. | 0,5 5 х 10 кл/мл | 3 | по титру клеток | Д-1 1996 год |
| 222 | 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан CHN | токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 223 | Диален | Гербицид | сан. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | Состав: дикамба, диметиламинная соль (ДМА); диметиламинная соль 2-метокси-3,6- дихлорбензойной кислоты д.в. - 3,5% |  |  |  | ВЭЖХ по д.в. | 1996 год |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлор- феноксиуксусной кислоты д.в. - 31,6% |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
|  | нейтрализующий агент - 12%; вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| 224 | Диален-Супер | Гербицид | сан. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Д-1 |
|  | Состав: дикамба, диметиламинная соль (ДМА) диметиламинная соль 2-метокси- 3,6-дихлорбензойной кислоты д.в. - 12% 2,4 Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлор- феноксиуксусной кислоты - 33% д.в.; компенсирующий агент - 1%; нейтрализующий агент 16,9%; вода - до 100% |  |  |  | ВЭЖХ по д.в. | 1996 год |

| 225 | 4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4’-диаминодифенил-оксид CHON | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | 1,3-Диаминопропанол-2 | токс. | 0,45 | 4 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHNO | NHCHCHCHNH |  |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  |  | OH |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Диангидрид пиромеллитовой кислоты, диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты CHO | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 228 | 2,3-Дибромпропанол CHOBr CHBrCHBrCHOH | токс. | 0,1* | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 229 | О,О-Дибутилдитиофосфат натрия | токс. | 0,0006 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | CHOPSNa | S |  |  |  |  |  |
|  |  | (CHO)P-S-Na |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Дибутилмалеинат, дибутиловый эфир малеиновой кислоты | токс. | 0,006 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CHOCCH=CHCOCH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 231 | Дибутиловый эфир, дибутилоксид CHO CH-О-CH | токс. | 0,002 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
| 232 | Дибутилоловодихлорид CHSnCl (CH)SnCl | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, АСС | " |
| 233 | Дибутилсебацинат, дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ CHO CHOOCCH(СH)СHCOOCH | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
| 234 | Дибутилфталат, дибутиловый эфир орто-фталевой кислоты CHO | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 235 | Дигексадецилпероксидикарбонат | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | CHO | CH(CH)O-C-O-O-C-O(CH)CH |  |  |  |  | 1995 год |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 236 | 2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид д.в. | токс. | 0,0007 | 2 | ВЭЖХ по д.в | Д-3 1995 год |
|  | Харвейд, диметипин | Дефолиант |  |  |  |  |  |
|  | CHOS |  |  |  |  |  |
| 237 | 4,5-Дигидро-М-нитро-1-[(6-хлор-3- пиридил)метил]имидазо-лидин-2-иленамин Имидаклоприд | сан. | 1,0 | 4 | ГХ | Д-4 1998 год |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |

| 238 | N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат | токс. | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.в. Триаллат | Гербицид |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHNOSCl | ClC=CClCH-S-C-N[CH(CH)] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 239 | Диизопропиловый эфир CHO (CH)CHOCH(СH) | орг. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 240 | Ди-пара-ксилилен* СH | сан.- токс. | 0,25* 0,75* | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| _______________ * 0,25 мг/л к фоновому содержанию взвешенных веществ для рыбохозяйственных водоемов высшей и 1 категории и 0,75 мг/л для водоемов 2 категории. |
| 241 | Дималеат триэтиленгликоля, МТ | сан.- | 0,1 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | CHO | HOCCH=CHCO(CHCHO)CCH=CHCOH | токс. |  |  |  |  |
|  |  |  | O | O | O | O |  |  |  |  |  |
| 242 | Диметакриловый эфир триэтиленгликоля, ТГМ-3 | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | CHO | CH=CCOO(CHCHO)COC=CH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH | CH |  |  |  |  |  |
| 243 | Диметиламин CHN (CH)NH | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 244 | 4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден д.в. Амбиол, БИО-40 CHNO | сан. | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 245 | Диметиламиноэтилметакрилат, диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHNO | CH=CCOOCHCHN(CH) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 246 | 2,6-Диметиланилин CHN | токс. | 0,03 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 247 | Диметилацетамид, N,N-диметилацетат CHNO | сан. | 1,2 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 248 | 1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат C HNOS | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 249 | 5,5-Диметилгидантоин CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 250 | транс-бис-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III) нитрат, Димо | токс. | 0,1 | 4 | расчет, ВЭЖХ, ААС | " |
| 251 | Диметилдиаллиламмоний хлорид, ДМДААХ CHNCl (CH)N(CHCH=CH)Cl | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | " |
| 252 | O,O-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)- дитиофосфат д.в. | токс. | 0,0002 | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Сайфос | Инсектицид, акарицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  |  |  |  |  |

| 253 | 5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N- диметилкарбамат д.в. Бакпрепарат Пиримор CHNO | токс. | 0,0007 | 2 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | Циметилдисульфид, метилдисульфид CHS CHSSCH | токс. | 0,00001 | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 255 | Диметилдитиокарбамат кальция Кальциевая соль ДМДТ | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | расчет, ВЭЖХ, ААС | " |
|  | CHNSCa | [(CH)N-C-S-]Ca |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S |  |  |  |  |  |
| 256 | Диметилдитиокарбамат натрия д.в. | токс. | 0,00005 | 1 | ГХ. ГХМС, | " |
|  | Карбамат-МН ТУ 6-М-540-83 | Фунгицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNSNa | (CH)N-C-S-Na |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S |  |  |  |  |  |
| 257 | O,O-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | ДДВФ, дихлофос | Акарицид, инсектицид |  | (0,00001) |  |  |  |
|  | CHOPCl | (СHО)P-O-CH=CCl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 258 | N’,N’-Диметил-N-дихлорфторметилтио-N-пара- толилсульфамид д.в. Толилфлуанид CHClFNOS | токс. | 0,025 | 3 | ТСХ | Д-3 1998 год |
| 259 | Диметилизофталат, диметиловый эфир мета-фталевой кислоты CHO | токс. | 0,4 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-1 1993 год |
| 260 | O,O-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Карбофос | Инсектицид |  | (0,00001) |  |  | 1995 год |
|  | CHOPS | (CHO)P-S-CH-COOCH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S | CH-COOCH |  |  |  |  |  |
| 261 | Диметилкетазин CHN (CH)C=N-N=C(CH) | токс. | 0,01 | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 262 | O,O-Димeтил-S-(N-мeтил-кapбoнилмeтил)-дитиoфocфaт | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Фосфамид | Инсектицид, акарицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS | (CHO)P-S-CH-C-NHCH |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S | O |  |  |  |  |  |
| 263 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Байтекс | Инсектицид |  | (0,00001) |  |  | 1995 год |
|  | CHOPS |  |  |  |  |  |
| 264 | O,O-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)- дитиофосфат д.в. | токс. | 0,003 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Антио | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  | S | CH |  |  |  |  |  |
|  |  | (CHO)PSCHCONCHO |  |  |  |  |  |
| 265 | 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3- оксазолидинил-3)-анилин д.в. | токс. | 0,003 | 2 | ВЭЖХ | Д-4 1995 год |
|  | Оксадиксил, сандофан, сандоз - 96% д.в. | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNО |  |  |  |  |  |

| 266 | Диметилмочевина | сан.- | 1,0 | 4 | ВЭЖХ, | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHNO | CHNHCNHCH | токс. |  |  | колори- | 1995 год |
|  |  |  | O |  |  |  | метрия |  |
| 267 | O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Метафос | Инсектицид |  | (0,000026) |  |  | 1995 год |
|  | CHNOPS |  |  |  |  |  |
| 268 | Диметиловый эфир, метиловый эфир CHO СHОСH | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 269 | Диметиловый эфир орто-фталевой кислоты, диметил- орто-фталат, диметилфталат CHO | токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-1 1993 год |
| 270 | Диметиловый эфир терефталевой кислоты, диметилтерефталат CHO | токс. | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-1 1993 год |
| 271 | Диметилсульфид, метилсульфид, сернистый метил CHS СHSCH | токс. | 0,00001 |  | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 272 | Диметилсульфоксид, ДМСО CHOS (СH)SO | орг. | 10,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 273 | (RS)-4,4-Диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-п- хлор-фенилпентан-3-ол Тебуконазол CHClNO | токс. | 0,1 | 3 | ГХ | Д-3 1998 год |
| 274 | 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1 )-1-(4-хлорфенокси)- бутанол-2 Триадименол CHNOCl | токс. | 0,1 | 3 | ГХ | Д-3 1998 год |
| 275 | 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)- бутанон-2 д.в. | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Байлетон | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 276 | 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)- бутанон-2 Триадимефон CHCl NO | токс. | 0,2 | 3 | ГХ, ТСХ | Д-3 1998 год |

| 277 | N,N-Диметил-N’-(3-трифторметилфенил)мочевина д.в. | токс. | 0,0007 | 2 | ВЭЖХ | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Которан | Гербицид |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHFNO |  |  |  |  |  |
| 278 | O,O-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Хлорофос | Инсектицид |  | (0,00002) |  |  | 1995 год |
|  | CHOPCl | O |  |  |  |  |  |
|  |  | (CHO)P-O-CHCCl |  |  |  |  |  |
| 279 | Диметилфенилкарбинол, фенилизопропиловый спирт CHO | сан.- токс. | 10 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 280 | N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир д.в. | токс. | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Ридомил | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 281 | 3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 282 | Диметилформамид, ДМФА CHNO (CH)NCOH | токс. | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 283 | Диметилфосфит, фосфористой кислоты диметиловый эфир (примеси менее 0,8%) CHOP (CHO)POH | сан. | 0,005 | 2 | ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
| 284 | N,N-Диметил-N-(-хлорэтил)-гидразиний хлорид д.в. | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Квартазин | Регулятор роста растений |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHNCl | [(СH)--S-NH]CI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHCHCI |  |  |  |  |  |
| 285 | 1-(4,6-Диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2- пиридилсульфонил)мочевина д.в. | токс. | 0,3 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Титус | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 286 | Диморфолинфенилметан | токс. | 0,16 | 4 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | ВНХЛ-20 | Ингибитор коррозии |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 287 | Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот Полифос 108H | токс. | 0,05* | 3 | ВЭЖХ, ионная хро- | " |
|  |  | O | O |  |  |  |  | матография |  |
|  | RO - P - O - P - OR | R = CnH, n = 10-18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ONa | ONa |  |  |  |  |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 288 | Динатриевая соль 4,4’-бис-(2’-метокси-4’-фениламино-1’,3’,5’- триазин-6’-иламино)стильбен-2,2’-дисульфо-кислоты д.в. Белофор КБ, ТУ-614-823-76 CHONSNa | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | " |

| 289 | Динил, даутерм А Состав: дифенил - 26,5% | токс. | 0,01 | 2 | расчет, ГХ, ГХМС по | Перечень 1995 rод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | обоим компонен- там |  |
|  | диметиловый эфир дифенилоксида - 73,5% |  |  |  |  |  |
| 290 | 2,6-Динитро-М,М-дипропил-4-трифторметиланилин д.в. | токс. | 0,0003 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Трефлан | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNOF |  |  |  |  |  |
| 291 | 2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-орто-крезол, ДНОК | токс. | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 292 | 3,5-Динитросалициловая кислота | орг. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | CHNO |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
| 293 | 2,4-Динитрофенол | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHNO |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 294 | 2,4-Динитрохлорбензол | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, |  |
|  | CHNOCI |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 295 | Диоктилсебацинат, ДОС | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | Д-2 |
|  | CHO | CHOC-(CH)-COCH |  |  |  |  | 1994 год |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 296 | Диоктилфталат, ДОФ | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-2 |
|  | CHH |  |  |  | ВЭЖХ | 1994 год |
| 297 | Дипропиламин | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень |
|  | CHN (CH)NH |  |  |  |  | 1995 год |
| 298 | N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат, 2-этил-N,N-ди- пропилтиокарбамат д.в. | токс. | отсутствие (0,00008) | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Эптам | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS | CH-S-C-N(CH) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| 299 | Диспергатор НФ, продукт конденсации нафталинсульфокислоты с формалином | токс. | 0,25 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 300 | Диспергент ДН-75, эмульгатор пленочной нефти Состав: оксифос - 20%, | токс. | 0,015 | 3 | расчет | " |
|  | дипроксамин 157 (см.913) - 80% | токс. | 0,005* | 3 |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 301 | Диспергент 124в* | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 302 | Диспергент 124д* | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 303 | Диссолван 4411*, полиоксиалкиленгликоль | токс. | 0,9 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 304 | Диссолван HOEF 1877-4*, композиционный состав на основе неионогенных и катионоактивных ПАВ в изобутаноле | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 305 | -(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2- нафтойной кислоты Компонента голубая ЗГ-97 | сан. | 9,0 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 306 | -(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота | токс. | 0,03 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | CHO |  |  |  |  |  |
| 307 | 2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота | токс. | 0,1 |  | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | CHO |  |  |  | ВЭЖХ | 1990 год |
| 308 | 2,4-Дитретамилфенол, 2,4-ДТАФ | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | CHO |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
| 309 | Дифалон, КИ-1 Состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота (см.674) с примесью аминометилфосфоновой и фосфористой кислот - 15%, соляная кислота - 15%, оксиэтилидендифосфоновая кислота (см.1158) - 5%; ингибитор кислотной коррозии КИ-1 - 0,5%, вода - 64,5% | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 310 | Дифезан - 50% в.р. Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы (см.608) - 30,1% (в пересчете на дикамбу), диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона - 0,2% (в пересчете на хлорсульфурон); ОП-7 - 3,5%, вода до 100% | токс. | 0,1 | 4 | расчет ВЭЖХ по хлорсуль- фурону и дикамбе | Д-3 1995 год |
| 311 | Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание) Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы (см.608) - 4% (в пересчете на дикамбу); диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) < 0,2%; ОП-7 (см.729) или синтанол - 1%; карбамид (мочевина) (см.627) - 25,0%; аммиачная селитра - 25,0%; вода до 100% | токс. | 1,0 | 4 | расчет ВЭЖХ по хлорсуль- фурону | Д-3 1995 год |
| 312 | Диформаль пентаэритрита | токс. | 10,0 | 4 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | CHO |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
| 313 | N-(2,6-Дифторбензоил)-N’-(4-хлорфенил)мочевина д.в. | токс. | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | Димилин, дифлубензурон | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClFNO |  |  |  |  |  |
| 314 | Дифторхлорметан Хладон-22 CHFCl | токс. | 1,0 | 4 | ГХМС | " |
| 315 | Дифторэтилен, 1,1-дифторэтилен | токс. | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHF CH=CF |  |  |  |  |  |
| 316 | 3,4-Дихлоранилин (технический) | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHNCl |  |  |  | ВЭЖХ |  |

| 317 | Дихлорбензол (смесь изомеров) CHCl | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | цис,транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопро- панкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир д.в. | токс. | отсутствие (0,000017) | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Талкорд | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHOCl |  |  |  |  |  |
| 319 | 4,4’-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Кельтан, дикофол | Инсектицид |  | (0,00001) |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHOCl |  |  |  |  |  |
| 320 | 2,5-Дихлорнитробензол | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, |  |
|  | CHNOCl |  |  |  | ВЭЖХ | " |
| 321 | 3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота д.в. | токс. | 0,06 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-3 |
|  | Клопиралид, лонтрел | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
|  | CHClNO |  |  |  | по д.в. |  |
| 322 | 3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)- пропионамид д.в. | токс. | 0,0003 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Пропанид, пропанил | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 323 | ,-Дихлопропионат натрия д.в. | токс. | 3,0 | 4 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Далапон, 80% д.в. | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHOClNa | Cl |  |  |  |  |  |
|  |  | CH-C - C-ONa |  |  |  |  |  |
|  |  | Cl | O |  |  |  |  |  |
| 324 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N’-диметилтиомочевина д.в. | токс. | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Диурон | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNSCl |  |  |  |  |  |
| 325 | 2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1H-1,2,4-триазолил-1- метил)-1,3-диоксолан д.в. | токс. | 0,00006 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Тилт, трифон | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 326 | O-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио- фосфонат д.в. Изофос - 50% д.в. CHNOPSCl | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ВЭЖХ | " |
| 327 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли Аминная соль 2,4-Д CHClOCHCOOH·NH(CH) CHClOCHCOOH·NH(CH) | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по 2,4-Д | " |
| 328 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль Натриевая соль 2,4-Д, агрион CHOClNa | токс. | 0,6 |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по 2,4-Д | Перечень 1995 год |
| 329 | 2,4-Дихлорфенол CHOCl | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-2 1994 год |
| 330 | 3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота д.в. | токс. | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | Фацет | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 331 | Ди-,-дихлорэтиловый эфир винилфосфорной кислоты | токс. | 0,001 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | Винифос | Ядохимикат |  |  |  |  |  |
|  | CHOClP | O |  |  |  |  |  |
|  |  | (ClCHCHO) P-O-CH=CH |  |  |  |  |  |
| 332 | Дихромат аммония, аммоний двухромовокислый | токс. | 0,05 по | 3 | ААС, ИСП | Перечень |
|  | (NH)CrO |  | веществу или 0,02 в пересчете на Cr |  | по Cr или ионная хромато- графия, колори- метрия по CrO | 1995 год |
| 333 | Дихромат калия, калий двухромовокислый | токс. | 0,05 по | 3 | ААС, ИСП | " |
|  | KCrO |  | веществу или 0,02 в пересчете на Cr |  | по Cr или ионная хромато- графия, колори- метрия по CrO |  |
| 334 | Дихромат натрия, натрий двухромовокислый дигидрат | сан.- | 0,05 по | 3 | ААС, ИСП | " |
|  | NaCrO·2HO | токс. | веществу или 0,02 в пересчете на Cr |  | по Cr или ионная хромато- графия, колори- метрия по CrO |  |
| 335 | Дициклогексиламин азотистокислый, нитрит дициклогексиламина, НДА | токc. | 0,16 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | CHNO (CH)NH·HNO |  |  |  |  |  |
| 336 | Дициклопентадиен, ДЦПД CH | токс. | 0,01 |  | ГХ, ГХМС | " |
| 337 | Диэтаноламин, бис(-Гидроксиэтил)амин | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | CHNO (HOCHCH)NH |  |  |  |  |  |
| 338 | 1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид д.в. Имидостат ЭС-17 - 90% д.в. | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 339 | Диэтиламин | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHN (CH)NH |  |  |  |  |  |
| 340 | 2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил- фосфат д.в. Актеллик - 20% д.в. Инсектицид | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | CHNOPS |  |  |  |  |  |
| 341 | -Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты гидрохлорид - 99,5% Лекарственный препарат | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, спектрофо- тометрия | Д-2 1997 год |
|  | CHNOHCl влажность - 0,5% |  |  |  |  |  |
| 342 | N,N-Диэтиланилин | токс. | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС | Перечень |
|  | CHN |  |  |  |  | 1995 год |
| 343 | Диэтилбензол ТУ 6-03-387-79 | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CH (CH)CH |  |  |  |  |  |
| 344 | Диэтиленгликоль, диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол, дигликоль | токс. | 0,05 |  | ВЭЖХ | " |
|  | CHO HOCHCHOCHCHOH |  |  |  |  |  |
| 345 | Диэтилентриамин, бис(-аминоэтил)амин CHN (NHCHCH)NH | токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | " |

| 346 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс CHNONaFe | сан.- токс. | 0,9 | 4 | ионная хромато- графия ВЭЖХ, ААС, ИСП | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс дигидрат CHNONaCu·2HO | токс. | 0,2 | 3 | ВЭЖХ, ААС, ИСП | " |
| 348 | O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)- тиофосфат д.в. | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Базудин | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  |  |  |  |  |
| 349 | Диэтиловый эфир CHO CHOCH | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Д-1 1993 год |
| 350 | Диэтиловый эфир щавелевой кислоты | сан.- | 0,008 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень |
|  | CHO | CHOC - COCH | токс. |  |  |  | 1995 год |
|  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 351 | Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат CHNSNa·3HO (CH)NCSSNa·3HO | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 352 | O,O-Диэтилтиофосфорил--оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты д.в. | токс. | отсутствие 0,00000001 | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Валексон | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOPS |  |  |  |  |  |
| 353 | О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Дурсбан | Инсектицид |  | (0,00001) |  |  |  |
|  | CHNOPSCl |  |  |  |  |  |
| 354 | O,O-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3- илметил)-дитиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Фозалон | Пестицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOPS |  |  |  |  |  |
| 355 | S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат д.в. | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | Ронит | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 356 | ДК-дрилл (модифицированный сополимер акриламида (25%) и натриевой соли акриловой кислоты (75%)) | токс. | 0,0001 | 2 | расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по | " |
|  |  |  |  |  | мономерам (акриламиду и акриловой к-те) |  |
| 357 | ДКС-экстендер, полиакриламид модифицированный | токс. | 0,001 | 3 | расчет ГХ, | " |
|  |  |  |  |  | ГХМС по мономеру |  |
| 358 | ДНС, динатриевая соль монозамещенной сульфоянтарной кислоты* (на основе вторичных спиртов и малеинового ангидрида), может использоваться в виде пасты | токс. | 0,2 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 359 | Додекалактам, лауриллактам | сан.- | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHNO | токс. |  |  |  |  |
| 360 | Додецилбензол | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CH |  |  |  |  |  |
| 361 | ДПФ-1 | сан.- | 1,0 | 4 | расчет | " |
|  | Состав: 2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N’,N’-тетра- метилентетрафосфоновая кислота - 26,5%; | токс. |  |  |  |  |
|  | соляная кислота, HCl - 14%; хлорид натрия, NaCI - 6-8%; вода до 100% |  |  |  |  |  |
| 362 | ДПФ-1Н, фосфанол натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилен- тетрафосфоновой кислоты | токс. | 10,0 | 4 | расчет ионная хро- матография | Перечень 1995 год |
| 363 | Дрожжи "Кандида" ВСБ-569 (штамм) | Биопрепарат | сан. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| 364 | Дрожжи кормовые (растворимый белок - 16%, аминный азот - 8,7%, липиды - 13,7%) | сан.- токс. | 0,8 | 4 | расчет | " |
| 365 | Д-ТБА (кремнийорганическое соединение силазановой структуры)* | токс. | 0,0001 | 2 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 366 | 2,4 Д-этилгексиловый эфир | Гербицид | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этил-гексиловый эфир д.в. - 66,8% |  |  |  | ВЭЖХ по д.в. | 1996 год |
|  | CHClO |  |  |  |  |  |
|  | примеси: прилипатели, суспензионные агенты, антифриз - 12,0%; вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| 367 | Железо Fe | токс. токс. | 0,1 0,05* | 4 | ИСП, ААС | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 368 | Железооксидный пигмент желтый (ГОСТ 18172-72) FeO > 84-86%, SO < 2% | токс. | 0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe | 4 | ИСП, ААС по Fe | " |
| 369 | Железооксидный пигмент красный (марка КБ) FeO | сан.- токс. | 0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe | 4 | ИСП, ААС по Fe | " |
| 370 | Загуститель водорастворимый на основе моноэтаноламина* | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 371 | Закрепитель ДЦМ | орг. | 0,5 | 3 | расчет ГХ, | " |
|  | Состав: продукт конденсации дициандиамина |  |  |  | ГХМС по |  |
|  | NHCNHCN |  |  |  | мономерам |  |
|  |  | NH |  |  |  |  |  |
|  | с формальдегидом HCHO - 90%, ацетат меди - 10% |  |  |  |  |  |
| 372 | Закрепитель ДЦУ продукт конденсации дициандиамина | сан.- | 0,5 | 4 | расчет ГХ, | " |
|  | NHCNHCN | токс. |  |  | ГХМС по мономерам |  |
|  |  | NH |  |  |  |  |  |
|  | с формальдегидом HCHO |  |  |  |  |  |

| 373 | Закрепитель СУ-1, сернокислая соль продукта конденсации дициандиамида с формальдегидом (см.372), м.в.241 | сан.- токс. | 0,1 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | Закрепитель У-2 Состав: ацетат продукта конденсации дициандиамида с уротропином в присутствии формалина - 56%, вода - 44% | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 375 | Замасливатель А-1 (смесь диметилэтаноламина 4,9% и алкилфосфата 95,1%) | сан.- токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС по диметилэта- ноламину | " |
| 376 | Замасливатель М-11 смесь диоктилсебацината, генапола УХ-080, генапола GS-080, оксифоса Б-1 | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| 377 | "Зелек-Супер", галоксифоп-R-метил | Гербицид | токс. | 0,001 | 2 | ВЭЖХ | Д-2 |
|  | R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил- окси)фенокси]пропионат д.в. |  |  |  | по д.в. | 1994 год |
|  | CHClFNO |  |  |  |  |  |
| 378 | Зетаг-64* (катионный флокулянт, производное полиакриламида) | токс. | 0,002 | 2 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 379 | И-1-А* (смесь высших синтетических алкилпиридинов) | токс. | отсутствие (менее 0,00001) | 1 | ВЭЖХ | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 380 | Иввиоль-3, (смесь изомеров три-орто-ксиленилфосфатов) | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 381 | Изобутилен, 2-метилпропен | токс. | 0,03 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CH (CH)C=CH |  |  |  |  |  |
| 382 | Изобутиловый спирт, 2-метилпропанол-1 | токс. | 2,4 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO (CH)CHCHOH |  |  |  |  |  |
| 383 | Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3 | сан.- | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CH | CH=C-CH=CH | токс. |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 384 | 4,6-бис(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5- триазин д.в. | орг. | 1,0 | 4 | ВЭЖХ | " |
|  | Метазин | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHN |  |  |  |  |  |
| 385 | 4,6-бис(изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин д.в. | токс. | 0,0003 | 2 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | Котофор | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
|  | CHNS |  |  |  |  |  |
| 386 | Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты | сан.- | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CH-C-OCH(CH) | токс. |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 387 | Изопропилбензол, кумол | орг. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CH |  |  |  |  |  |
| 388 | 3-Изопропилбензол -2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 д.в. | токс. | 1,4 | 4 | ВЭЖХ | " |
|  | Базагран | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 389 | Изопропил бромистый, 2-бромпропан CHBr (CH)CHBr | токс. | 3,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Д-1 1993 год |
| 390 | Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | Акрекс | Фунгицид |  | (0,00001) |  | ВЭЖХ | 1995 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 391 | 2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)- никотиновой кислоты изопропиламинная соль д.в. | токс. | 0,0001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Арсенал | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO·CHN |  |  |  |  |  |
| 392 | 2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)- хинолин-3-карбоновая кислота д.в. | сан.- токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Скептер | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 393 | Изопропиловый спирт, пропанол-2, изопропанол CHO (CH)CHOH | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 394 | N-Изопропил-2-хлорацетанилид д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Рамрод | Гербицид |  | (0,00001) |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHClNO | токс. | 0,001* | 1 |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 395 | Изопропилциклогексан, гидрокумол CH | токс. | 0,005 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
| 396 | N-(Изопропоксикарбонил)-O-(4-хлорфенилкарбамоил)- этаноламин д.в. | токс. | 0,001 |  | ВЭЖХ | " |
|  | Картолин-2 - 20% д.в. | Биостимулятор |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 397 | Ингибитор коррозии металлов БВ(икс) - 50% водный раствор смеси моно- и дикарбоксифосфатов* | токс. | 0,001 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 398 | Ингибитор коррозии металлов И-21-Д* | токс. | 0,0001 | 1 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |

| 399 | Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ 2-(N,N-ди--гидроксиэтил)аминоэтилфосфат CHNOP | сан. | 0,3 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ-2-2 Состав: керосин - 50%, смесь солей аминоамидов и имидазолинов с жирными кислотами талловых масел - 50% | токс. | 0,005 | 3 | расчет | " |
|  | PCONH(CH)NH(CH)NHRCOOH |  |  |  |  |  |
|  | R = CH n = 12-20 |  |  |  |  |  |
| 401 | Ингибитор коррозии металлов Состав: ИКБ-4АФ (см.399), ОП-7 (см.729) | токс. | 0,02 | 3 | расчет | " |
| 402 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ-6-2 | токс. | 0,0001 | 1 | расчет | " |
|  | Состав:- N-Ацилтриэтилентриамин - 50%, RCONH(CH)NH(CH)NH R = CH, n = 12-20 этанол - 50% |  |  |  |  |  |
| 403 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ-8* | сан.- | 0,01 | 3 | расчет | Перечень |
|  | Состав: продукт конденсации моноэтаноламина (см.623) и жирных кислот - 50%, вода - 42,5% | токс. |  |  |  | 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 404 | Ингибитор коррозии металлов ИКН-4* (водная эмульсия водорастворимых и водонефтерастворимых ПАВ) | токс. | 0,05 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 405 | Ингибитор коррозии Инкредол-1 | токс. | 0,06 | 3 | расчет | " |
|  | Состав: этиленгликоль - 7-9%, мочевина 15-18%, аммиак водный - 10-13%, ингибитор коррозии КП-1 - 0,1-0,3%, нитрилотриметилфосфоновая кислота - 28-32% |  |  |  |  |  |
| 406 | Ингибитор коррозии ИБС-50 | сан - | 0,1 | 3 | расчет | " |
|  | Состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота, фосфористая кислота | токс. |  |  | ВЭЖХ по компонен- там |  |
| 407 | Ингибитор коррозии ПБ-5 | токс. | 0,002 | 2 | расчет ГХ, | " |
|  | Состав: продукт конденсации анилина с уротропином (гексаметилентетрамином), соляная кислота |  |  |  | ГХМС по анилину |  |
| 408 | Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 (водный раствор натриевых солей аминометилфосфоновых кислот, в т.ч. нитролотриметилфосфоновой) | токс. | 0,1 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 409 | Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1 | токс. | 0,1 | 3 | расчет ГХ, | Перечень |
|  | Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота, ОЭДФ - 22%; этиленгликоль - 40%; тиомочевина - 0,1%; катапин, алкилбензилпиридинийхлорид - 0,5%; вода - 37,4% |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ по кислоте и этиленгли- колю | 1995 год |
| 410 | Индий In Данные по ПДК в Главрыбводе |  |  |  |  | " |
| 411 | Инсектин* | токс. | 10,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 412 | Иод - анион | токс. токс. | 0,4 0,2* дополн. к естест- венному содержа- нию иодидов | 4 4 | титромет- рия, ионная хромато- графия, электро- химия, колори- метрия | Д-1 1996 год Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 413 | Иодид калия KI | токс. | 0,5 0,4 в пересчете на I | 4 | титромет- рия, ионная хромато- графия, электро- химия, колори- метрия по I | Д-1 1996 год |
| 414 | ИППС-1М (антикоррозийный состав из продуктов переработки нефти на основе спецбитума ТУ5-88 АЦИК 440 327.00 НТУ*) Сброс в водоем регламентированных остатков воды с отходами ингибиторного состава после обработки емкостей запрещается | сан.- токс. | 0,1 | 3 | расчет, гравиметр. на сумму нефте- продуктов; ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонен- там | Перечень 1995 год |
| _______________ * В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению. |
| 415 | ИСБ-М-смесь (маточный раствор для получения нитрилотриметилфосфоновой кислоты) | токс. | 0,1 | 3 | расчет, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота 25-30%; фосфористая кислота 7-9%; ингибитор коррозии КАИ-1 |  |  |  | по компонен- там |  |
| 416 | К-100 (гомополимер метилсульфата диметиламиноэтил- метакрилата) | токс. | 0,0001 | 2 | расчет ГХ, ГХМС по | " |
|  |  | CH |  |  |  | метилсуль- фоновой к-те, |  |
|  | (-CH-C-) |  |  |  | мономеру, |  |
|  |  | C=O |  |  |  | диметил- сульфату, |  |
|  |  | O |  |  |  | диме- тиламину |  |
|  |  | (CH) |  |  |  |  |  |
|  |  | NH·COCH |  |  |  |  |  |
|  |  | (CH) |  |  |  |  |  |
| 417 | К-131-35, катионный флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | расчет ГХ, ГХМС | " |
|  |  |  |  |  | ВЭЖХ по мономерам |  |
| 418 | Кадмий Cd | токс. токс. | 0,005; 0,01* | 2 2 | ИСП, ААС | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 419 | Калий K | сан.- токс. токс. | 50 10 для водоемов с минера- лизацией до 100 мг/л, 390* при 13-18+ | 4э | ИСП, ААС | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 420 | Калия гексафторцирконат (ГФЦ) KZrF | токс. | 0,01 | 3 | ионная хромато- графия по ZrF | " |
| 421 | Калия карбонат, углекислый калий, поташ KCO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен | - | - | - | - | - |
| 422 | Калия пиросульфит, метабисульфит калия KSO | токс. | 2,6 по веществу 1,7 в пересчете на SO | 4 | ионная хромато- графия по SO | " |

| 423 | Калия-хрома сульфата додекагидрат, хромокалиевые квасцы | токс. | 0,1 по | 3 | ААС, ИСП | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KCr(SO)·12HO |  | веществу 0,07 в пересчете на Cr |  | по Cr | 1995 год |
| 424 | Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты | сан.- токс. | 0,9 | 4 | расчет ВЭЖХ, ААС | " |
|  | CHCaOP·nHO |  |  |  |  |  |
| 425 | Кальций Са | сан.- токс. | 180,0 | 4э | ААС, ИСП | " |
|  |  | токс. | 610* при 13-18+ | 4э |  |  |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 426 | Кальция оксид CaO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен |  |  |  |  | " |
| 427 | КАМП (комплексный антистатический моющий препарат) Состав: водный раствор моющего препарата ИМФ-1, антистатический компонент, полиакриламид, сульфат и силикат натрия | токс. | 0,5* | 4 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 428 | Камфен ГОСТ 15039-69 Состав: камфен - 85%, | токс. | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС по компонен- там | Перечень 1995 год |
|  | CH |  |  |  |  |  |
|  | трициклен - 13,8%, |  |  |  |  |  |
|  | CH |  |  |  |  |  |
|  | неидентифицированное вещество - 12% |  |  |  |  |  |
| 429 | Канифоль солевая | токс. | 0,01 | 4 | расчет | " |
| 430 | Канифоль солевая с сульфатом алюминия (комплекс) | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| 431 | Канифоль экстракционная, модифицированная, осветленная, ТУОМ-33-75 | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 432 | Канифольная антивибрационная смазка, КАВС-45 | токс. | 0,08 | 4 | расчет | " |
| 433 | Каолиновое волокно, стекловолокно | токс. | 0,03 | 4 | гравиметр., ААС | " |
| 434 | Капролактам, лактам -аминокапроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 435 | Каратан | Фунгицид | токс. | отсутствие | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Смесь изомеров в соотношении 1 : (2-2,5): 2,6-динитро-4-(1-метилгептил)фенилкротонат |  | (0,00007) |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-динитро-6-(1-метилгептил)фенилкротонат |  |  |  |  |  |
| 436 | Карбамидная смола КС-35 ТУ 6-05-011-18-77 продукт поликонденсации мочевины, формальдегида, полиэтиленполиаминов свободный формальдегид < 3,5% | токс. | 5,0 | 4 | Расчет ГХ, ГХМС по формаль- дегиду | " |
| 437 | Карбанокс ФТ-15 Состав: моно- и диэфиры жирных кислот и полиэтиленгликоля RCOO(CHCHO)H, RCOO(CHCHO)COR R = CH, n = 17-20 полиэтиленгликоль HO(CHCHO)H | токс. | 5,0 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| 438 | Карбозолин* | токс. | 0,01 | 2 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 439 | Карбозолин СПД-3*, четвертичная соль алкилимидазолина | токс. | 0,003 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 440 | Карбоксиметилцеллюлоза-500 | токс. | 12,0* | 4 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 441 | Карбоксин (витавакс) Состав: карбоксин, 2,3-дигидро-6-метил-5- фенилкарбамоил-1,4-оксатиин д.в. - 96% CHNOS | токс. | 0,02 | 4 | ГХ, ГХМС по карбоксину | Д-1 1996 год |
|  | примеси: анилин, ацетоацетанилид, хлорацето- ацетанилид - 4% |  |  |  |  |  |
| 442 | Карболигносульфонат пековый (комплексный реагент- стабилизатор глинистых буровых растворов, КЛСП-1) Состав: пек талловый - 43% (см.742); лигносульфонаты - 42%; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10%; едкий натр - 5% | токс. | 0,4 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| 443 | Карбомол, мочевино-формальдегидный предконденсат | орг. | 1,0 | 4 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | CHNO | O | O | O |  |  |  |  | 1995 год |
|  |  | HCHNCNHCH |  |  |  |  |  |
| 444 | Карбомол ЦЭМ*, метильное производное этиленмочевины | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 445 | Карибу | Гербицид | сан. | 10 | 4 | ВЭЖХ | Д-1 |
|  | Состав: трифлусульфуронметил, метил-2,4-диметил- амино-6-(2,2,2-трифторэтоксил)сульфамоил- толуат, CHFNOS д.в. - 50%; силикат магния - 15,3%; лигносульфат натрия - 15%; сахароза - 15%; диэтилсульфосукцинат натрия - 2% |  |  |  | по д.в. | 1996 год |
| 446 | Кариер-грюнау* (производные нафталина) | токс. | 0,001 | 2 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 447 | Кармидол | токс. | 0,05* | 4 | расчет | " |
|  | Состав: мочевина - 75% CHNO NHCONH |  | при 34+ |  | ГХ, ГХМС по спиртам |  |
|  | жирные спирты - 25% CHOH, n = 10-20 |  |  |  |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 448 | Каротин, -каротин, провитамин A (CH) (масляный препарат с содержанием д.в. 5-10 г/кг) | сан. | 1,0 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 449 | Каротин микробиологический (CH) с содержанием д.в. от 10 до 45 г/кг | сан.- токс. | 0,05 | 4 | расчет ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 450 | Каротиново-липидный препарат (д.в. -каротин от 0,8 до 2 г/кг) | сан. | 1,0 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 451 | Картоцид 50% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС по | Д-3 |
|  | Состав: трикапролактам меди (II) дихлорид, моногидрат д.в.; капролактам - 45,5% (см.434); медь (II) - 6,5% |  |  |  | капролак- таму; ААС, ИСП по меди | 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 452 | Катапин ТУ-601-1026-75 Алкилбензилпиридиний хлорид | токс. | 0,0007 | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 453 | Клейстер катионного поликомплекса крахмала | токс. | 0,02 | 3 | расчет | " |
|  | Состав: крахмал картофельный, ГОСТ 7699-78, 3 г; полидиметилдиаллиламмоний хлорид, ВПК-402 ТУ 6-05-2009-86 (см.170), 0,06 г вода, 100 г |  |  |  |  |  |
| 454 | Клейстер катионного эфира крахмала, 3% Состав: картофельный крахмал, 3,58 г; дистиллированная вода, 100 г. Есть добавка диэтилового эфира | токс. | 0,1 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по эфиру | " |
| 455 | Кобальт Co | токс. токс. | 0,01 0,005* | 3 | ААС, ИСП | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 456 | Кобальта оксид CoO | токс. | 0,1 по веществу или 0,05 по Co | 4 | ААС, ИСП анализ проводится по осадку | " |
| 457 | Комманд | Гербицид | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | Состав: кломазон, 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2- оксазолидин-3-он д.в. - 47% CHClNO |  |  |  | ВЭЖХ по кломазону | 1996 год |
|  | прилипатель - 7% ксилен - 8% ароматический растворитель - 20% бутанол - до 100% |  |  |  |  |  |
| 458 | Комплексное органоминеральное удобрение (КОМ) | сан.- | 0,1 | 4 | расчет, | Д-2 |
|  | Состав: окисленный лигнин - 13%; калий азотнокислый - не более 13%; дигидрофосфат калия - более 18%; дигидрофосфат аммония - более 30%; карбонат аммония - более 20% | токс. |  |  | анализ на P и N | 1994 год |

| 459 | Корексит - 7664 | Диспергент | токс. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав: оксиэтилированные жирные кислоты, 30% изопропиловый спирт, 62% вода, 8% |  |  |  | по изопропа- нолу | 1995 год |
| 460 | Корексит 7664 в нефти | Диспергент | токс. | 0,002 | 3 | расчет | " |
|  | Состав: корексит 7664 (см.459) - 10%, нефть - 90% |  |  |  |  |  |
| 461 | Корексит 9527 | Диспергент | токс. | 0,05* | 4 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 462 | Кормогризин | Бакпрепарат | сан.- токс. | 0,12 | 4 | расчет | " |
| 463 | Корнецин | Бакпрепарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 464 | Краситель активный черный К* | сан. | 0,5 | 4 | колори- метрия | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 465 | Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ, ТУ 6-14-950-77* | сан. | 0,1 | 3 | колори- метрия | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 466 | Краситель активный ярко-красный 5CX | сан. | 0,25 | 4 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 467 | Краситель вофолан зеленый 5GL | токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ААС, ИСП | " |
| 468 | Краситель вофолан коричневый BL* | токс. | 0,1 | 4 | колори- метрия | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 469 | Краситель глубокочерный СВ для алюминия, 17-20% водный раствор Состав: черный СВ для алюминия - 85%; активный красно-коричневый КТ - 15% | токс. | 0,8 | 4 | колори- метрия | Д-3 1995 год |
| 470 | Краситель дисперсный алый Ж | токс. | 0,007 | 3 | колори- метрия | Перечень 1995 год |
| 471 | Краситель дисперсный желтый прочный 2К CHNO | токс. | 0,1 | 3 | ВЭЖХ, ГХ, ГХМС, колори- метрия | Перечень 1995 год |
| 472 | Краситель дисперсный коричневый Состав: краситель дисперсный синий краситель дисперсный красно-коричневый краситель дисперсный желтый прочный 2К (или 4К) | токс. | 0,06 | 3 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 473 | Краситель дисперсный сине-зеленый 1,4-бис(-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси- антрахинон CHNO | токс. | 0,003 | 3 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 474 | Краситель дисперсный синий К 1-метиламино-4--гидроксиэтиламиноантрахинон CHNO | токс. | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 475 | Краситель катионный синий - 19 | токс. | 0,005 | 2 | колори- метрия | Д-1 1993 год |
| 476 | Краситель кислотный желтый светопрочный CHNONa | сан.- токс. | 0,25 | 3 | ВЭЖХ, колори- метрия | Перечень 1995 год |
| 477 | Краситель кислотный черный C | токс. | 0,05 | 3 | колори- метрия | " |
| 478 | Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый CHNOSNa | токс. | 0,002 | 2 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 479 | Краситель красный катионный 18 Состав: 2-хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил-- диметоксиэтил)аммоний ацетат - 42,4%; уксусная кислота - 15%; этиленгликоль - 21,4%; моноазокраситель - 1%; вода - 20-21% | токс. | 0,06 | 4 | ВЭЖХ по д.в., колори- метрия | Д-3 1995 год |
| 480 | Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП | сан.- токс. | 0,5 | 3 | колори- метрия | Перечень 1995 год |
| 481 | Краситель кубовый тиоиндиго красный C CHOS | сан. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 482 | Краситель органический прямой голубой, ТУ 6-14 | токс. | 0,01 | 3 | колори- метрия | " |
| 483 | Краситель основной синий К, ТУ 6-14-327-78 CHNCl | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |

| 484 | Краситель основной фиолетовый К, ГOCT 22698-77 CHNCl | токс. | 0,001 | 2 | ВЭЖХ, колори- метрия | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | Краситель основной ярко-зеленый (оксалат, ТУ 6-14-9175) | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 486 | Краситель прямой алый, азокраситель,ТУ 6-14-45-75 | токс. | 0,02 | 3 | ВЭЖХ, | " |
|  | CHNOS |  |  |  | колори- метрия |  |
| 487 | Краситель прямой бирюзовый светопрочный К (на основе сульфированного фталоцианина меди) | токс. | 0,04 | 4 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 488 | Краситель прямой красный 2С, ГОСТ 21498-76 CHONSNa | токс. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 489 | Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж, ГОСТ 19102-73, диазокраситель | сан. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колори- | Перечень 1995 год |
|  | CHONSNa |  |  |  | метрия |  |
| 490 | Краситель прямой светопрочный синий* | сан. | 0,08 | 2 | колори- метрия | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 491 | Краситель прямой фиолетовый С, ГОСТ 17305-71 CHONSNa | сан. | 0,05 | 4 | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 492 | Краситель прямой черный 2С* | токс. | 0,5 | 4 | колори- метрия | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 493 | Краситель прямой черный 3 | сан.- токс. | 0,2 | 4 | колори- метрия | " |
| 494 | Краситель прямой чистоголубой ТУ 6-14-4575 CHONSNaK | сан.- токс. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ, колори- метрия | Перечень 1995 год |
| 495 | Краситель хромовый черный O CHNOSNa | токс. | 0,03 |  | ВЭЖХ, колори- метрия | " |
| 496 | Красящие компоненты ЗП-10 м* | сан.- токс. | 0,1 в присутств. орган. веществ в стоках. В отсутствие норматив для взвешен. частиц | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 497 | орто-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль д.в. | сан.- токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | Крезацин | Регулятор роста растений |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 498 | орто-Крезол, орто-метилфенол, 2-метилфенол | токс. | 0,003 | 2 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHO |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 499 | Кремнеземное стекловолокно КВ-11 | токс. | 0,1 | 4 | гравиметр., ААС | " |
| 500 | Кротоновый альдегид, бутен-2-аль | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO CHCH=CHCHO |  |  |  |  |  |
| 501 | Ксантановая смола (бактериальный полисахарид) ИДВИС, Вальбио П | токс. | 5,0 | 4 | Расчет | Д-4 1995 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 502 | орто-Ксилол, ксилол, 1,2-диметилбензол CH | орг. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 503 | КССБ, конденсированная сульфат-спиртовая барда (компонент бурового раствора) | токс. | 12,0* при 10-13+ | 4 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 504 | "Кубань"* | Регулятор роста растений | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Д-2 1994 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 505 | Кубовые остатки производства бутанола (КОПБ)* (смесь спиртов, альдегидов и углеводородов) | токс. | 0,5 | 4 | расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компо- нентам | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 506 | Курцат Р | Фунгицид | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | Состав: цимоксанил, N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)- N’-этилмочевина д.в. - 4,2% (см.612); хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 70%; смачивающие, дисперсионные добавки - 10%; каолин - 15% |  |  |  | ВЭЖХ по д.в. | 1996 год |
| 507 | Кюмене смола*, полиаминоэтилхлоргидриновая смола Cu(OH)Cl | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 508 | Лайма | Регулятор роста растений | токс. | 0,004 | 2 | ВЭЖХ, ААС | Перечень 1995 год |
|  | Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-сульфокислоты д.в. |  |  |  |  |  |
|  | CHOSClCa |  |  |  |  |  |
| 509 | Лайма А-5 | Регулятор роста растений | токс. | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ, ААС | " |
|  | Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3- сульфокислоты д.в. |  |  |  |  |  |
|  | CHNOSMg |  |  |  |  |  |
| 510 | Лак битумный* (смесь) | токс. | 5,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 511 | Лак кремнийорганический*, КО-926 | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 512 | Лак пекосмоляной* (смесь) | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 513 | Лакрис-20 марка А Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой | токс. | 0,05 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам и этано- ламину | " |
| 514 | Лакрис-20 марка Б Натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой | токс. | 0,01 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам и ААС на Na | Перечень 1995 год |
| 515 | Лакрис-95 Сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом | токс. | 0,05 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам | " |
| 516 | Лапроксид 503 Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола n + n + n = 4 м.в. 500 | токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 517 | Лапрол 503 Полиоксипропилированный глицерин n = 2 м.в. 500 | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 518 | Лапрол 805 Полиоксипропиленпентол м.в. 800 | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |

| 519 | Лапрол 2502 Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2-пропиленгликолю м.в.2500 | токс. | 0,25 | 4 | расчет, ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по эти- ленгли- колю и пропилен- гликолю | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520 | Лапрол 3003 Полиокспропилентриол n = 14-18 м.в. 3000 | токс. | 0,03 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 521 | Лапрол 5003-2Б-10 Полиалкилированный глицерин n = 23-27; m = 3-4 м.в.5000 | токс. | 0,02 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 522 | Лапрол 294 Тетраоксипропилированный этилендиамин, N-тетраизопропанолэтилендиамин | токс. | 0,02 | 4 | ВЭЖХ | " |
|  | CHNO | (HOCHCH)NCHCHN(CHCHOH) |  |  |  |  |  |
|  |  | CH | CH |  |  |  |  |  |
| 523 | Ласет-1 Состав: этаноламин CHNO NHCHCHOH Бензтриазол CHN | токс. | 0,05 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 524 | Ласет-2 Состав: бензтриазол - 10% (см.523) олеат калия - 20%, CHCOOK вода - 70% | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 525 | Латекс БС-85М* | токс. | 0,5 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 526 | Латекс синтетический* | рыбо- хоз. | 1,6 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 527 | Латекс СКН-40 ИХМ бутаннитрильный* | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 528 | Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВД БАИК 73Е-ПАЛ | токс. | 0,01 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам | " |
| 529 | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ | токс. | 0,01 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам | " |
| 530 | Лаурилпиридиний сульфат CHNHSO | сан. | 0,001 | 3 | расчет, ВЭЖХ | " |
| 531 | "Ленок" | Гербицид | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | Д-1 |
|  | Состав: калиевая соль 2-хлор[N-(4-метокси-6-метил- 1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензолсуль- фонамид д.в. - 85% CHNOSClK 4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин - 1,5% 2-хлорбензолсульфонамид - 2,5% вода - 3,5% сульфонол - 7,5% |  |  |  | по д.в. | 1996 год |
| 532 | Лентагран 640 ЕС | Гербицид | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Д-1 |
|  | Состав: пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио- карбонат д.в. - 64% CHNOSCl жирные кислоты, растительное масло - 5% диэтиленгликольдиметиловый эфир - до 100% |  |  |  | по пиридату | 1996 год |
| 533 | Лентагран Комби | Гербицид | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Д-1 |
|  | Состав: пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио- карбонт д.в. - 20% |  |  |  | по пиридату | 1996 год |
|  | CHNOSCl |  |  |  |  |  |
|  | атразин, 2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино- s-триазин д.в. - 16% (см.1106) |  |  |  |  |  |
|  | CHNCl |  |  |  |  |  |
|  | эфир, жирный спирт, полиоксиэтилен - 14% минеральное масло - до 100% |  |  |  |  |  |
| 534 | Лепидоцид | Бакпрепарат | токс. | 10,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |

| 535 | Лецитины, (сложные эфиры аминоспирта холина и диглицеридфосфорных кислот) | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 536 | Лигнин гидролизный Сорбент-1 | сан. | 8,0 | 4 | расчет | Д-2 1994 год |
| 537 | Лигнин гидролизный Сорбент-2 | сан. | 8,0 | 4 | расчет | Д-2 1994 год |
| 538 | Лигнин сульфатный | токс. | 2,0 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| 539 | Лигносвязующий материал комплексный, КЛС (технические лигносульфонаты) | токс. | 5,0 | 3 | расчет | " |
| 540 | Лигносульфат аммония, аммонийная соль сульфированного лигнина | сан.- токс. | 1,0 | 3 | расчет | " |
| 541 | Лигносульфонат магния | токс. | 1,0 | 3 | расчет | Д-3 1995 год |
| 542 | Лигносульфонат натрия | сан.- токс. | 3,0 | 4 | расчет | Д-3 1995 год |
| 543 | Лигносульфонат натрия д.в. - 95% | сан.- | 3,0 | 4 | УФ спектро- | Д-1 |
|  | Борре-Син Na | токс. |  |  | фотометрия | 1996 год |
|  | Дирес-100 | токс. | 3,0 | 4 |  |  |
| 544 | Лигнотин | Компонент бурового раствора | токс. | 1,0 в пересчете | 4 | спектрофо- тометрия, | Д-2 |
|  | Модифицированный лигносульфонат железа |  | на лиг- носульфо- новые кислоты 0,9 |  | флуо- рометрия по лигносуль- фоновым кислотам | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 545 | "Лидер", деструктор нефти | Биопрепарат | токс. | 0,001 | 4 | по титру | Д-1 |
|  | Rhodococcus maris | органо- лепт. | 1,7 x 10 кл/мл |  | клеток | 1996 год |
| 546 | Лизина Е-531 продуцент (штамм) | сан. | 100 кл./мл. | 4 | по титру клеток | Перечень 1995 год |
| 547 | Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм) | сан. | 100 кл./мл. | 4 | по титру клеток | Перечень 1995 год |
| 548 | Ликонда 24 Состав: 1,4-фенилендиамин | токс. | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС, ионная хромат., ААС, ИСП | " |
|  | полисульфат гидроксида хрома, нитрат цинка, нитрат натрия, фторид натрия, аминсульфоновая кислота |  |  |  |  |  |
| 549 | Лилафлот OS-73OM | ПАВ, флотореагент | токс. | 0,001 | 3 | расчет, ГХ, | " |
|  | Состав: 3-(N-ацетил-N-алкил)аминопропановая кислота - 54%; |  |  |  | ГХМС по компо- нентам |  |
|  | R = CH, n = 6-16 N-алкилацетамид - 8%; карбоновые кислоты - 38%: абиетиновая - 5% (см.2), уксусная - 3%, олеиновая - 10%, линолевая - 14%, линоленовая - 6% |  |  |  |  |  |
| 550 | Лимонная кислота | сан.- | 1,0 | 4 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | CHO | O | токс. |  |  |  | 1995 год |
|  |  | CH-C-OH |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
|  |  | HOC-C-OH |  |  |  |  |  |
|  |  | O CH-C-OH |  |  |  |  |  |
| 551 | Литейный связующий материал, МЛС (технические лигносульфаты) | токс. | 5,0 |  | расчет | " |
| 552 | Литий Li | токс. | 0,08 | 4 | ААС, ИСП | Д-1 1996 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 553 | Лития хлорид, литий хлористый LiCl | токс. | 0,5 по веществу 0,08 в пересчете на литий | 4 | ААС, ИСП по литию | Д-1 1996 год |
| 554 | Лонтрим | Гербицид | сан.- | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | Состав: клопиралид - 3,5% д.в. (см.321); 2,4 Д-этилгексиловый эфир, 2,4-дихлорфенокси- уксусной кислоты этилгексиловый эфир - 36% д.в. (см.366) хелатирующий агент - 0,5% деионизированная вода - до 100% | токс. |  |  | ВЭЖХ по д.в. | 1996 год |
| 555 | Магнафлок Е-10*, анионный флокулянт, производное полиакриламида | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 556 | Магний Mg | сан.- токс. токс. | 40,0; 940* при 13-18% | 4 4 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 557 | Малеиновый ангидрид, ангидрид этилен-1,2-цис- дикарбоновой кислоты CHO | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 | Марвелан* | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 559 | Марганец двухвалентный Mn | токс. токс. | 0,01 0,05* | 4 4 | ААС, ИСП, ионная хромато- графия, электро- химия | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 560 | Масло легкое талловое ТУ-81-05-100-70 Состав: высшие жирные кислоты - 58%, смоляные кислоты < 4%, неомыляемые вещества - 35-37%, окисленные вещества 0,2% | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 561 | Масло соляровое* (смесь углеводородов) | токс. | 0,01 | 3 | расчет, ИК или гравиме- трия на сумму УВ | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 562 | Масляный альдегид, бутальдегид, бутаналь | токс. | 0,24 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень |
|  | CHO | O |  |  |  |  | 1995 год |
|  |  | CHCHCHCH |  |  |  |  |  |
| 563 | Меди сульфат пентагидрат, медный купорос CuSO · 5HO | токс. | 0,004 | 3 | ИСП, ААС по Cu | " |
| 564 | Медь Cu | токс. токс. | 0,001 0,005* | 3 3 | ИСП, ААС | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 565 | Мезитилоксид, 4-метил-3-пентан-2-он | сан.- | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CH | O | токс. |  |  |  |  |
|  |  | CH-C=CH - C - CH |  |  |  |  |  |
| 566 | Меламиноформальдегидная смола | токс. | 0,1 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС по формаль- дегиду и меламину | " |
| 567 | 2-Меркаптобензотиазол | токс. | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | Каптакс CHNS |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
| 568 | Метанол, метиловый спирт CHO CHOH | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 569 | Метатион, метилнитрофос, сумитион | Инсектицид | токс. | отсутствие (0,0000001) | 1 | расчет, ВЭЖХ по | " |
|  | Состав: O,O-диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)- тиофосфат - 70%; CHNOPS |  |  |  | обоим компо- нентам |  |
|  | О,О-диметил-O-(3-метил-6-нитрофенил)- тиофосфат - 30% |  |  |  |  |  |
| 570 | Метасулам | Гербицид | токс. | 0,05 | 3 | ВЭЖХ по | Д-1 |
|  | Состав: метасулам, N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7- диметокси-1,2,4-триазоло-1,5а-пиримидин-2- сульфонамид, CHClNOS д.в. - 10% вода - до 100% |  |  |  | метасуламу | 1996 год |
| 571 | Метаупон (продукт конденсации хлорангидрида олеиновой кислоты CHCOCl и натриевой соли метилтаурина CHNHCHCHSONa) | токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |

| 572 | -Метилакриловая кислота, метакриловая кислота | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHO | O |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  |  | CH=C-C-OH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 573 | Метилаль, диметоксиметан CHO CH-O-CH-O-CH | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 574 | Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль Оксиамин CHNOCl | токc. сан. | 0,05* 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 575 | пара-N-Метиламинофенол сульфат Метол CHNO · HSO | токс. | 0,0006 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 576 | 2-Метил-5-винилпиридин CHN | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 577 | Метилвинилэтилгидридсилоксан, МВГС-25 R = -OCH, -ОН - небольшое количество k = 25, m = 50, n = 25 | токс. | 0,1 | 3 | Грави- метрия, AAC | " |
| 578 | Метил-2-[(4,6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил- аминосульфонилметил]бензоат д.в. | токс. | 0,3 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Лондакс | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 579 | N-Метилдиэтаноламин, бис-2-оксиэтилметиламин МДЭА CHNO CH-N-(CHCHOH) | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 580 | Метилен хлорид, хлористый метилен CHCl | токс. | 9,4 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 581 | Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, 2-(-метокси-этокси)этанол CHO HOCHCHOCHCHOCH | токс. | 1,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 582 | N-Метил-N-метокси-N’-(3,4-дихлорфенил)мочевина д.в. | токс. | 0,001* |  | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Линурон | Гербицид | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ |  |
|  | CHNOCl |  | (0,000006) |  |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 583 | Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N- метиламинокарбониламиносульфанил]бензоат д.в. | токс. | 0,2 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Гранстар | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 584 | 2-Метил-2-метоксипропан, метил-трет.бутиловый эфир CHO (CH)COCH | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 585 | Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CH=CH-C-O-CH |  |  |  |  |  |
| 586 | Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензоат ТУ 6-06-28-26-82 | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CH-C-O-CH |  |  |  |  |  |
| 587 | Метиловый эфир метакриловой кислоты, метилметакрилат | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
|  | CHO | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CH=C-C-O-CH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 588 | Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CHOCHCHC-O-CH |  |  |  |  |  |
| 589 | Метиловый эфир муравьиной кислоты, метилформиат CHO | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 590 | Метиловый эфир пара-толуоловой кислоты, метил- пара-метилбензоат CHO | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 591 | Метиловый эфир уксусной кислоты, метилацетат | сан.- | 0,3 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | O | токс. |  |  |  |  |
|  |  | CHC-O-CH |  |  |  |  |  |

| 592 | Метиловый эфир -хлормолочной кислоты, метил-- хлорлактат | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHOCl | O |  |  |  |  |  |
|  |  | ClCHCH-C-O-CH |  |  |  |  |  |
|  |  | OH |  |  |  |  |  |
| 593 | Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты, метил-2-хлорпропаноат | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHOCl | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CH-CHCl-C-O-CH |  |  |  |  |  |
| 594 | Метилоксипропилцеллюлоза | токс. | 2,0 | 4 | расчет | " |
| 595 | 4-Метилпентанол-2, метилизобутилкарбинол | токс. | 0,002 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | МИБК CHO | OH | CH |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  |  | CH-CH-CH-CH-CH |  |  |  |  |  |
| 596 | 2-Метилпентен-2-аль | сан.- | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  |  | O | токс. |  |  |  |  |
|  | CHO | CHCHCH=С-CH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 597 | N-Метилпирролидон-2 CHNO | токс. | 15,4 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 598 | 2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин д.в. Прометрин Гербицид | сан.- токс. | 0,05 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | CHNS |  |  |  |  |  |
| 599 | 2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5- триазин д.в. Семерон Гербицид | токс. | 0,0005 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | CHNS |  |  |  |  |  |
| 600 | (R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)- бутановой кислоты (RS)-3-фенокси--цианобензиловый эфир, маврик 2Е CHNOClF | токс. | Отсут- ствие (0,0000005) | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 601 | Метилфенилкарбинол, 1-фенилэтанол CHO | сан.- токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 602 | 3-Метил-1 -фенилпиразолон-5 CHNO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 603 | -Метилфуран, 2-метилфуран, сильван CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 604 | 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота д.в. | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | 2М-4Х | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHOCl |  |  |  |  |  |
| 605 | Метилцеллюлоза, МЦ-65 | токс. | 3,0 | 4 | расчет | " |
| 606 | Метилциклопропилкетон CHO | сан. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 607 | 2-Метил-5-этилпиридин CHN | сан.- токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 608 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота д.в. | токс. | 50,0 | 3 | ГХ, ГХМС, | Перечень |
|  | Дикамба, Банвел-Д - 48% д.в. | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ | 1995 год |
|  | CHClO |  |  |  |  |  |
| 609 | O-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метил-фенил) карбамат д.в. | токс. | Отсут- ствие | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | Бетанал | Ядохимикат |  | (0,00006) |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |

| 610 | 2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин- 2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамида калиевая соль Калиевая соль "Анкора" | токс. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHNOSK |  |  |  |  |  |
| 611 | 3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-амино- карбониламиносульфонил]-2-тиофенметилкарбоксилат д.в. | сан.- токс. | 0,7 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Хармони | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 612 | N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N’-этилмочевина д.в. | токс. | 0,0003 | 2 | ВЭЖХ | Д-4 |
|  | Цимоксанил, курцат - 95% д.в. | Фунгицид |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHNO NCCCONHCONHCH |  |  |  |  |  |
|  |  | NOCH |  |  |  |  |  |
| 613 | Микал | Фунгицид | токс. | 0,002 | 3 | ВЭЖХ | Д-1 |
|  | Состав: фосэтил алюминия д.в. - 50% CHOPSAl фолпет, N-трихлорметилтиофталимид д.в. - 25% |  |  |  | по д.в. | 1996 год |
|  | CHNOSCl |  |  |  |  |  |
|  | дисперсионные и противовспенивающие агенты - 10% совместимый агент - до 100% |  |  |  |  |  |
| 614 | Микробиологический загуститель* ТУ OП 64-12-103-86 | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 615 | МЛ-6, раствор с концентрацией 2 г/л Состав: натриевые соли изомерных алкилсульфокислот со средним м.в.280-300; натриевые соли алкилбензолсульфокислот; смачиватель ДБ | токс. | 0,5 | 4 | расчет, ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| 616 | Мобильтерм-605 ( масляный теплоноситель на основе смеси очищенных парафинов) C-C, C-C, C-C в соотношении 0,2 : 2 : 1 | токс. | 0,001 | 3 | расчет, ИК или гравиметр, по сумме парафинов | " |
| 617 | Модифицированный нефелиновый антипирен*, марка Б, ТУ 6-08-340-76 | токс. | 0,1 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 618 | Молибден Mo | токс. | 0,001 | 2 | ААС, ИСП по Mo | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 619 | Монометакрилат этиленгликоля | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHO | O |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | HOCHCH - O - C - C = CH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 620 | Монометиламин, метиламин CHN CHNH | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 621 | Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты, шпан-20 | токс. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | CHO | O |  |  |  |  | 1995 год |
|  |  | CHOH(CHOH)CHOCCH |  |  |  |  |  |
| 622 | Монохлорацетат натрия CHOClNa ClCHCOONa | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 623 | Моноэтаноламин, этаноламин CHNO HOCHCHNH | сан.- токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |

| 624 | Монцерен ФС-250 | Фунгицид | токс. | 0,1 | 3 | ВЭЖХ | Д-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав: пенцикурон, 3-фенил-1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил- мочевина д.в. - 22,8% |  |  |  | по д.в. | 1996 год |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
|  | полисахариды - 10% красный пигмент - 1 % моноэтиленгликоль - 10% эмульгатор - 0,2% сульфонамид - 5% вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| 625 | "Морж" (паста) Состав: рыбожировой отход - 83% ГКЖ-10, этилсиликонат натрия - 17% | сан. | 0,2 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 626 | Морпен, 4% водный раствор | Пенообразователь | токс. | 0,001* | 3 | расчет | " |
|  | Состав: алкилсульфаты, алкилоксисульфаты, алкилэтоксисульфаты, этиленгликоль |  | при 10-13+ |  |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 627 | Мочевина, карбамид | сан.- | 80,0 | 4 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHNO | O NHCNH | токс. |  |  | ВЭЖХ |  |
| 628 | Мочевиноформальдегидная смола КА-11 ТУ 6-05-1375-75 | токс. | 0,1 | 4 | Расчет ГХ, ГХМС по формаль- дегиду | " |
| 629 | Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином, ММФ | токс. | 0,05 | 4 | Расчет ГХ, ГХМС по формаль- дегиду | " |
| 630 | Мочевиноформальдегидная смола МФ-17 | токс. | 1,5 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по формаль- дегиду | Перечень 1995 год |
| 631 | Муравьинная кислота CHO HCOOH | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 632 | Мышьяк As | токс. токс. | 0,05 0,01* | 3 3 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 633 | Натриевая соль п-винилбензолсульфоновой кислоты, натрий полистиролсульфокислый ТУ 6-14-545-76 n, m = 10-20 | сан. | 1,0 |  | расчет | Д-1 1990 год |
| 634 | Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (производное) | токс. | 1,0 | 4 | расчет | Д-2 1994 год |
|  | Финнфикс ХЦ, Целфло СЛ | Компонент бурового раствора |  |  |  |  |  |
| 635 | Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы высокозамещенной | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 636 | Натриевая соль пентахлорфенолята аминоканифоли | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| 637 | Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы Финнфикс Бол; Финнфикс ЛЦ; Целпол Р; Целпол РХ; Целпол СЛХ; Целпол СЛ; ИДФ ФЛР; ИДФ ФЛР ХЛ; ПАК П.Р.; ПАК П.ЛВ; Вальдон-Б; Вальхор Ф.Р; Цекол 30; Цекол 150; Цекол 300; Цекол 500 Т; Цекол 700; Цекол 1000; Цекол 2000; Цекол 4000; Финнфикс 10; Финнфикс БВ; Финнфикс БД | сан.- токс. | 5,0 | 4 | ЭМС по NaКМЦ | Д-2 1994 год, Д-4 1995 год Д-1 1996 год, Д-2 1997 год |

| 638 | Натриевая соль сульфоэтилцеллюлозы | сан.- | 25,0 | 4 | расчет | Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | токс. | 11,3 без наполни- |  |  | 1995 год |
|  |  |  | телей |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 639 | Натрий Na | сан.- токс. токс. | 120,0 7100* при 13-18+ | 4э 4э | ААС, ИСП | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 640 | Натрий муравьинокислый, формиат натрия CHONa HCOONa | сан.- токс. | 10,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 641 | Натрий - синтаф 7-12 (смесь диалкилсульфатов и натриевых солей моноалкилсульфатов) ROSONa, ROSOR R, R = CH, n = 7-12 | токс. | 0,01 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонен- там | " |
| 642 | Натрия гексаметафосфат (смесь конденсированных фосфатов натрия, полифосфат натрия) xNaO · yPO | токс. | 18,5* по фосфат- иону или 7,26* по P | 4 | фосфаты; стандарт- ные методы анализа на P | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 643 | Натрия гидроксид NaOH |  |  | 4э | норматив pH | " |
| 644 | Натрия карбонат, кальцинированная сода NaCO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен |  |  | 3 | ионная хромато- графия по карбона- таниону | " |
| 645 | Натрия карбоната гидропероксосольват, перкарбонат натрия, "Персоль" NaCO · 1,5 HO | токс. | 0,03 по веществу 0,01 в пересчете на HO | 4 | утвер- жденные стандарт- ные методики HO | " |
| 646 | Натрия пероксобората гексагидрат ТУ-6-02-1187-79 Na[B(O)(OH)] · 6HO | токс. | 7,06 по веществу 0,5 в пересчете на бор | 4 | ионная хромато- графия по борсо- держащим анионам | " |
| 647 | Натрия перхлорат, натрий хлорнокислый NaCIO | токс. | 0,06 по веществу 0,044 по ClO | 3 | ионная хромато- графия по ClO | " |
| 648 | Натрия сульфонат нефтяной* | токс. | 0,1 | 4 | расчет, ААС, ИСП по Na | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 649 | Натрия тетраборат декагидрат, бура, тинкал (минерал) NaBO · 10HO | токс. | 4,41 по веществу 0,5 в пересчете на бор | 3 | ААС, ИСП по B | " |
| 650 | Натрия триполифосфат (ТПФН) | токс. | 0,16 | 4 | анализ на P | " |
| 651 | Нафталин CH | токс. | 0,004 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |

| 652 | 1-Нафтил-N-метилкарбамат д.в. Севин, ветокс, денапон, эрапсин, эрилат, карбамат | токс. | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 653 | Нафтойная кислота (натриевая соль) CHONa | токс. | 0,15* | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте, ААС | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 654 | Нафтол, -гидроксинафталин CHO | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 655 | Неонол 1020-3 Оксиэтилированные вторичные спирты | токс. | 0,0001* | 3 | расчет, ВЭЖХ по компо- нентам | " |
|  | RCHO(CHCHO)H R’ | R,R’ = CH n = 10-20 |  |  |  |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 656 | Неонол А-1620-4, Дефоамер П Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов CH-O(CHO)H n = 16-20 | токс. токс. | 0,01* 0,26 | 3 3 | расчет, ВЭЖХ | Перечень 1995 год Д-4 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 657 | Неонол АН-1214-5 Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов CH-O(CHO)H n = 12-14 | токс. | 0,005* | 3 | расчет, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 658 | Неонол АФ-9-4 Оксиэтилированный n-нонилфенол n-CH-CH-O(CHO)H | токс. | 0,01* | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 659 | Неонол АФ-9-6 Оксиэтилированный нонилфенол CH-CH-O(CHO)H | токс. | 0,05* | 3 | расчет ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 660 | Неонол АФ-9-10 Оксиэтилированный нонилфенол CH-CH-O(CHO)H | токс. | 0,1* | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 661 | Неонол АФ-12 Оксиэтилированный нонилфенол CH-CH-O(CHO)H | токс. | 0,25 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | Неонол АФ-14 Оксиэтилированный октилфенол CH-CH-O(CHO)H | токc. токс. | 0.25 0,1* при 34+ | 4 | ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 663 | Неонол 2В 1315-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CH-O(CHO)H n = 13-15 | токс. | 0,3 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 664 | Неонол 2В 1317-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CH-O(CHO)H n = 13-17 | токс. токс. | 0,3 0,1* при 34+ | 4 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 665 | Неонол П 1215-12 Оксиэтилированные первичные спирты CH-O(CHO)H n = 12-15 | токс. | 0,26 | 4 | расчет ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 666 | Нефрас АР 120/200* | токс. | 0,25 |  | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 667 | Нефрас АХ (заксилольная фракция нефти, состоящая, в основном, из полиалкилбензолов) | токс. | 0,0001 |  | расчет | Д-1 1990 год |
| 668 | Нефтеполимерная смола* (воднощелочная дисперсия) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 669 | Нефтепродукты | токс. | 0,05* | 3 | гравимет- рия, ИК, ГХ, ГХМС | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 670 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | рыбхоз. | 0,05 | 3 | гравимет- рия, ИК, ГХ, ГХМС | " |
| 671 | Никель Ni | токс. токс. | 0,01 0,01* | 3 3 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 672 | Нитрат-анион NO | сан.- токс. | 40 | 4э | ионная хромато- графия, колори- метрия, электро- химия | " |
| 673 | Нитрафен* (натриевая соль нитроалкилфенолов) | токс. | 0,09 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |

| 674 | Нитрилотриметилфосфоновая кислота, НТФ CHNOP | сан.- токс. | 0,05 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 675 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс CHNOPCu | токс. | 0,1 | 3 | ААС, ИСП по Cu | " |
| 676 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль CHNOPNa · 2HO | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная хромато- графия | " |
| 677 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-водная | токс. | 0,06 | 3 | ААС, ИСП по Zn | " |
| 678 | Нитрит-анион NO | токс. | 0,08 | 4э | ионная хромато- графия, колори- метрия, электро- химия | " |
| 679 | 4-Нитро-2-аминоанизол-4-нитро-2-аминометоксибензол CHNO | орг. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 680 | мета-Нитробензойная кислота CHNO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 681 | пара-Нитробензойная кислота CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-4 1995 год |
| 682 | Нитробензол CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 683 | 4-Нитро-N,N-диэтиланилин CHNO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 684 | 1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N- азотнокислая соль Декстрамин CHNO | токс. | 0,02 | 2 | ВЭЖХ, ионная хромато- графия | Перечень 1995 год |
| 685 | 1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол CHNOCl | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 686 | пара-4-Нитрофенол, 4-нитрофенол (примеси не более 3%) CHNO | токс. | 0,01 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
| 687 | орто-Нитроэтилбензол, 2-Нитроэтилбензол CHNO | токс. | 0,001* | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 688 | пара-Нитроэтилбензол, 4-Нитроэтилбензол CHNO | токс. | 0,01* | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 689 | 4-Нитро-3-этокси-4’-трифторметил-2’-хлордифениловый эфир д.в. | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ, ГХМС | Д-3 1995 год |
|  | Гоал 2Е, Колтар, RH-2916, Оксифлуорфен | Гербицид |  |  |  | по д.в. |  |
|  | CHClFNO |  |  |  |  |  |
| 690 | "Новость", стиральная паста ТУ-18 РСФСР 250-75 Состав: натриевые соли сульфоэфиров высокомолекулярных жирных спиртов алкилсульфаты натрия - 19-22%, моноэтаноламиды синтетических жирных кислот C-C - 1,5-5%, сульфат натрия - 18-32%, вода - 50-60% | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 691 | НЧК (нейтрализованный черный контакт)* (смесь смолистых веществ и сульфатов (содержание сульфосолей 25%) | орг. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 692 | ОЖК* (смесь оксилированных жирных кислот) | токс. | 3,9 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 693 | Окзил* | токс. | 6,0** | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 694 | Окись пропилена, -пропиленоксид CHO | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС | " |

| 695 | Оксаль* (смесь многоатомных спиртов и их эфиров) | Флотореагент | токс. | 0,05 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 696 | Оксанол КД-6, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов CHO(CHCHO)H n = 7-10, m = 6 | токс. | 0,3 | 4 | ВЭЖХ расчет | Д-3 1995 год |
| 697 | Оксиацетильное соединение* | токс. | 0,1** | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 698 | -Оксиизомасляная кислота | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHO | (CH)CCOOH OH |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 699 | Оксилен* | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 700 | N-Оксиметилстеаринамид препарат AM CHNO CHCONHCHOH | орг. | 1,0 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 701 | Оксипропилендиамина натриевая соль | сан.- | 1,0 | 4 | ВЭЖХ | " |
|  | Реалон | Ингибитор солеотложений | токс. |  |  |  |  |
|  | CHNONa | CH - CH - CH |  |  |  |  |  |
|  |  | NH NH ONa |  |  |  |  |  |
| 702 | Оксипропилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза [CHO(OCHCHCHOH)] | токс. | 3,0 | 4 | расчет | " |
| 703 | Оксифос Б Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты | токс. | 0,0001 | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
|  | [RO(CHCHO)]POK R = C- C, n = 6 |  |  |  |  |  |
| 704 | Оксифос КД-6 Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
|  | [RO(CHCHO)]POH R = C- C, n = 6 |  |  |  |  |  |
| 705 | Оксифос МЭА Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен- гликолевого эфира фосфорной кислоты [СH(OCH)O]POOH · HNCHOH n = 8-10, m = 6 | токс. | 0,06 | 4 | ВЭЖХ, расчет | Д-З 1995 год |
| 706 | Оксихом 80% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,005 | 2 | ГХ, ТСХ по оксадиксилу | Д-З 1998 год |
|  | Состав: оксадиксил технич., 2,6-диметил-N- (2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)- анилин д.в. CHNO - 14 или 13% (см.265); хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 74,5% 3Cu(OH)CuCl x HO |  |  |  | и хлорокиси меди, ААС по меди |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |

| 707 | 1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс, молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид | сан. | 0,9 | 3 | По Mo ААС, колори- метрия, электрохим. | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 708 | Оксиэтилированные амины жирного ряда (ОЖА) CHN[(CHCHO)H] n = 10-16 | токс. | 0,2 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 709 | Оксиэтилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза [CHO(OCHCHOH] | токс. | 9,0 | 4 | расчет | " |
| 710 | -Оксиэтил-N-этилендиамин CHNO HOCHCHNHCHCHNH | сан.- токс. | 0,05 | 3 | ВЭЖХ | " |
| 711 | 2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5Н)-фуранон-2 ДОН-1, кротонолактон CHO | токс. | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 712 | 5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль | токс. | 7,0 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CFONa | O |  |  |  | по кислоте |  |
|  |  | CF=CFC(CF)COONa |  |  |  |  |  |
| 713 | Октадецениламин, 1-аминооктадецен-9 OS-7OOC CHN CHNH | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 714 | Октахлоркамфен, полихлоркамфен (смесь 20 хлорированных камфенов) | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Токсафен | Инсектицид |  |  |  |  |  |
|  | CHCl |  |  |  |  |  |
| 715 | н-Октилметакрилат, октиловый эфир метакриловой кислоты | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | CHO | O |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  |  | CH=CCO(CH)CH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 716 | ОКФ, водный раствор полидиметиламинометилакриламида хлорида Флокулянт органический катионный | сан. | 0,45 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру | Д-3 1995 год |
| 717 | ОЛД-02-ЭМА, 25% раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты Шлихтующий препарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет, контроль ГХ и ГХМС по мономеру | Перечень 1995 год |
| 718 | ОЛД-018* ТУ-6-01-1219-79 | Шлихтующий препарат | токс. | 0,1 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 719 | Олефинсульфонат натрия CHSONa n = 12-14 | токс. | 0,5 | 4 | ВЭЖХ | " |

| 720 | Олефинсульфонат натрия CHSONa n = 15-18 | токс. | 0,15 | 4 | ВЭЖХ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | Олово Sn | токс. | 0,112 | 4 | ААС, хим. методы при pH < 4 | Д-1 1996 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 722 | Олова дихлорид, олово хлористое SnCI | токс. | 0,178 по веществу 0,112 в пересчете на олово | 4 | ААС, ИСП по Sn электро- химия, колори- метрия по Sn при pH < 4 | Д-1 1996 год |
| 723 | Олова тетрахлорид, олово хлорное SnCI | токс. | 0,246 по веществу 0,112 в пересчете на олово | 4 | ААС, ИСП по Sn электро- химия, колори- метрия по Sn при pH < 4 | Д-1 1996 год |
| 724 | OM-6* | Диспергент | токс. | 0,005** | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 725 | ОМ-84* | Диспергент | токс. | 0,25** | 3 | расчет | " |
|  | Состав: алкиловые эфиры полиэтиленгликоля, диэтаноламин-N-(2-гидроксиэтил)амиды, "Синтаф 10-20", смесь сложных моно- и диэфиров фосфорной кислоты |  |  |  |  |  |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 726 | ОМТИ, масло турбинное на основе триксиленилфосфатов ТУ 3470. 11335-88 | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | " |
| 727 | ОМТИ-2К, масло турбинное на основе фенил-ди-3,5- ксиленилфосфатов ТУ ВТИ 43.004-89 | токс. | 0,0001 | 2 | ВЭЖХ | " |
| 728 | ОМТИ-8 Состав: три(пара-гидроксифенил)фосфат - 52,5%; ди(пара-гидроксифенил)-(3,5-диметилфенил) фосфат - 37,71%; пара-гидроксифенил-ди(3,5-диметилфенил) фосфат - 11,79% | токс. | 0,001 | 2 | расчет | Д-3 1995 год |
| 729 | ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкилфенолов | токс. | 0,3 | 3 | расчет, ГХ, | Перечень |
|  | R, R - в основном изооктил | , n = 7 |  |  |  | ВЭЖХ, колори- метрия по фенолам | 1995 год |
| 730 | ОП-10, СПАВ, смесь моно-и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля | токс. | 0,5 | 4 | расчет, ГХ, | Перечень |
|  | R = CH, n = 10 | токс. | 0,1* | 4 | ВЭЖХ по фенолам | 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 731 | Опус | Фунгицид | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS 480 21 F Состав: эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)-3- (2-хлорфенил)оксиран-2-илметил]-1Н-1,2,4- триазол д.в. - 12,5%, |  |  |  | ВЭЖХ по эпо- ксиконазолу | 1996 год |
|  | CHCIFNO |  |  |  |  |  |
|  | смачивающее вещество - 25%, растворитель - 16%, диспергирующие вещества - 2,6% антифриз - 2,4%, хелатирующий агент - 0,1%, деионизированная вода - до 100% |  |  |  |  |  |
| 732 | Отексин КС*, продукт оксиэтилирования синтетических жирных спиртов фракции С-С с 10 молями оксиэтилена | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 733 | Отходы производства синтетического глицерина, смесь солей легких металлов: NaCI - 93,3%, KCI, MgCI - 6,7% и органических соединений | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| 734 | Пантера 40 ЕС | Гербицид | токс. | 0,008 | 3 | ВЭЖХ | Д-3 |
|  | Квизалофоп-п, (R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2- илокси)фенокси]-пропионовой кислоты (+)- тетрагидрофурфуриловый эфир д.в. CHClNO - 4,28% (см.1103) |  |  |  | по квизало- фопу | 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 735 | Паральдегид CHO | сан. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, колори- метрия | Перечень 1995 год |
| 736 | Парафиновая шлихта, ВАП-1* Состав: минеральное масло, парафин, эмульгаторы | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 737 | Парднер | Гербицид | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, | Д-1 |
|  | Состав: бромоксинил, 3,5-дибромо-4-гидроксибензонитрил д.в. - 22,5%, CHNOBr неионный и ионный эмульгатор - 7,5%, ароматический растворитель - до 100% |  |  |  | ВЭЖХ ло бромокси- нилу | 1996 год |
| 738 | ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий)* | токс. | 0,1 | 4 | Расчет анлиз на P и N | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 739 | ПАФ-13 А-3 Состав: полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия - 15%; этиленгликоль - 25%; соли фосфорных кислот - 10%; вода - 50% | сан.- токс. | 0,2 | 4 | ВЭЖХ | " |

| 740 | ПАФ-32 Состав: моноаммонийные соли полиамин-N-метилен- фосфоновых кислот - 34%, хлористый натрий, формальдегид, вода | сан. | 0,03 | 3 | расчет | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 741 | ПАФ-41, смесь мононатриевых солей полиизопропиленполиамин-N-метиленфосфоновых кислот | сан.- токс. | 0,2 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  | [(NaOPCH)NCHCH]NCHPONa |  |  |  |  |  |
|  |  | OH | CH | OH |  |  |  |  |  |
| 742 | Пек талловый Состав: олеиновая и линолевая кислоты - 37,3%; абиетиновая кислота - 21,3%; фитостерин - 30,2%; окисленные вещества - 11,2% | токс. | 1,6 | 4 | расчет ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по компо- нентам | " |
| 743 | Пеногаситель КЭ-10-12, ТУ 6-02-817-73 Состав: водная эмульсия полиметилполисилоксановой жидкости; поливиниловый спирт; аэросил | токс. | 0,001 | 3 | расчет | " |
| 744 | Пенообразователь ПО-А Состав: триэтаноламминные соли алкилсульфатов ROSONH(CHCHOH) R = CH, n = 10-18 триэтаноламминные соли сульфатмоноэтанол- амида жирных кислот R’CONHCHCHOSOH · HN(СНСНОН) R’ = CH, n = 10-16 | токс. | 0,01* | 3 | расчет ГХ, ГХМС по алкил- сульфа- там и триэта- ноламину | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 745 | Пенообразователь ПО-1Д (рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фракции) | токс. | 1,1 | 4 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 746 | Пенообразователь "Поток" Состав: алкилсульфаты натрия ROSONa, R = = CH, n = 10-13 мочевина NHCONH бутиловый спирт CHOH | токс. | 0,005* | 3 | расчет ГХ, ГХМС по компо- нентам | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 747 | Пентабромдифенилоксид CHOBr n + m = 5 Вещество не токсично. Сброс в водоем запрещен из-за возможного засорения дна. | сан. | * |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 748 | Пентахлорфенолят натрия COClNa | токс. | 0,0005 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по пента- хлор- фенолу | " |
| 749 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта, ТУ ОП 42-75 Состав: эфиры пентахлорфенола и терпеномалеинового аддукта аллосцимена и пироненов CHOCl | токс. | 0,0005 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 750 | Пентофаг-С | Бакпрепарат | токс. | 10,0 | 4 | расчет. | " |
| 751 | Перкальцит, пероксид кальция, перекись кальция CaO Состав: пероксид кальция - 60%, гидроокись кальция и кальций углекислый - 35,6%, вода - не более 2,3%, окись магния - 1%, окислы кремния, железа, алюминия (суммарно) - 0,6% | токс. | 0,1 | 3 | титро- метрия CaO | Д-1 1996 год |
| 752 | Пероксид водорода, перекись водорода (пергидроль) HO | токс. | 0,01 | 4 | утверж- денные стан- дартные методики, контроль по HO | Перечень 1995 год |
| 753 | Перфторпеларгоновая кислота, перфторнонановая кислота CHO9F CFCOOH | токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |

| 754 | Перфтортриэтиламин ТУ 6-02-1340-86 CFN N(CF) | токс. | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМC | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 755 | Петролатум*, смесь твердых углеводородов | токс. | 6,5 | 4 | ГХ, ГХМС по компо- нентам, ИК или грави- метрия по нефте- продуктам | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 756 | Пивалоилпировиноградный эфир Состав: метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 80%, | токс. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС по обоим компо- | " |
|  | CHO | (CH)CCHCCHCCOOCH |  |  |  | нентам |  |
|  |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  | этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 20%, |  |  |  |  |  |
|  | CHO | (CH)CCHCCHCCOOCH |  |  |  |  |  |
|  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 757 | Пивалоилуксусный эфир Состав: метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 80%, | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, по обоим компо- нентам | " |
|  | CHO | (CH)CCHCCHCCOOCH |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
|  | этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 20%, |  |  |  |  |  |
|  | CHO | (CH)CCHCCHCCOOCH |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 758 | Пикраминовая кислота, 2-амино-4,6-динитрофенол CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 759 | Пикриновая кислота, 2,4,6-тринитрофенол CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 760 | Пиперазин, диэтилендиамин CHN | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 761 | Пиридин CHN | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 762 | Пирор-400* Состав: броморганические соединения, алифатические растворители | токс. | 0,005 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| ________________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 763 | Полиакриламид АК-617 катионоактивный | токс. | 0,08 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по мономеру | " |

| 764 | Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4973 полиакриламид д.в. | токс. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по мономеру | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 765 | Полиакриламид частично гидролизованный АК-618, сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный циклогексан - 0,05%, вода - 10% | токс. | 0,04 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по мономерам | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766 | Полиакриламид частично гидролизованный (до 50%) сополимер акрилата натрия и акриламида ГПАА ТУ 6-01-1049-81, Валсвел, Гриндрил ФП | токс. | 0,8 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по мономерам | Д-4 1995 год |
| 767 | Полиакриламид частично гидролизованный (24%), сополимер акрилата натрия и акриламида в алкановой фракции с температурой кипения 200-300°С | токс. | 0,05 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС по алканам | Д-4 1995 год |
|  | Валшейл | Компонент буровых растворов |  |  |  |  |  |
| 768 | Полиакрилат натрия | токс. | 0,01 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по | Д-2, 1994 год |
|  | КЕМ-ПА-С, Валсперс | Присадка к буровым растворам |  |  |  | моно- меру | Д-4 1995 год |
| 769 | Полиакрилонитрил гидролизованный, сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила ГИПАН | токс. | 1,0 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по мономерам | Перечень 1995 год |
| 770 | Поливинилацетатная эмульсия ПВА-Э | токс. | 0,3 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по мономерам | Перечень 1995 год |
| 771 | Поливинилметоксиметакриламид, ПВС-МОЛ | сан.- токс. | 0,5 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по метакри- ловой кислоте | " |
| 772 | Поливинилхлорид суспензионный | токс. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по продуктам гидролиза | " |
| 773 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид Полисепт [CHNCl] | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по мономеру, рН и анализ на HCl | " |
| 774 | Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат | токс. | 0,01 | 3 | расчет ВЭЖХ по мономеру | Перечень 1995 год |
| 775 | Поликарбацин | Фунгицид | токс. | 0,0002 | 1 | расчет, | " |
|  | комплекс полиэтилентиурамдисульфида и этилен-бис- дитиокарбамата цинка д.в. |  |  |  | ААС, ГХ, ГХМС по |  |
|  | {(SCNHCHCHNHCS-)Zn}, n > 1 |  |  |  | мономерам |  |
|  |  | S | S |  |  |  |  |  |
| 776 | Полимерный буровой раствор, ПБР Состав: бентонит - 2%, NaКМЦ - 0,6%, модифицированный крахмал - 1%, частично гидролизованный полиакриламид - 0,05% д.в. (см.767), ксантановая смола - 1,2%, бактерицид (ИКСАЙД, Вальцид Л) - 0,03% д.в. мел - 20%, буровой детергент - 0,05% гидроокись натрия - 0,1% бикарбонат натрия - 0,25%, хлористый калий - 3%, ИКЛУБ - лубрикант - 1%, полиакрилат натрия - 0,1% (см.768), вода - до 100% | токс. | 4,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по полиакри- лату натрия по полиакрила- миду | Д-2 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |

| 777 | Полиоксипропилендиамин, ДА-502 | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 778 | Полиоксипропилентриамин* | токс. | 0,005 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 779 | Политерпен* | токс. | 0,001 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 780 | Полиуретановая анионная водная дисперсия | сан.- токс. | 10,0 | 4 | расчет | " |
| 781 | Полиуроновой кислоты натриевая соль (выделяемая из морских водорослей), альгинат натрия Манутекс PC | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| 782 | Полифос 126-Т, триэтаноламинные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных | сан. | 3,0 | 4 | расчет ВЭЖХ по | " |
|  | жирных спиртов | ПАВ |  |  |  | гидроли- |  |
|  |  |  |  |  | зованным продуктам |  |
| 783 | Полихлорпинен | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 784 | Полиэтиленгликоль 35 (ПЭГ-35) HO(CHCHO)H | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 785 | Полиэтиленгликоль 115 (ПЭГ-115) HO(CHCHO) H | токс. | 10,0* | 4 | ВЭЖХ | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 786 | Полиэтиленимин | токс. | 0,001 | 2 | расчет | " |
| 787 | Полиэтиленимин модифицированный Состав: полиэтиленимин модифицированный акриламидом - 10%, акриловая кислота - 40% сульфат натрия - 5% вода - 45% | токс. | 0,5 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по мономерам | " |
| 788 | Полиэтиленовая эмульсия | токс. | 0,75 | 4 | расчет | " |
| 789 | Полиэтиленоксид | токс. | 10,0 | 4 | расчет | " |
| 790 | Полиэтиленполиамины марки А | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| 791 | Полиэфир А-515, производное адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4-бутандиола | сан.- токс. | 2,5 | 4 | расчет ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 792 | Полиэфир П-6, ТУ 103-251-74, производное адипиновой кислоты и этиленгликоля | сан.- токс. | 0,05 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 793 | Полиэфир А-514, ТУ 6-05-221-492-79, производное адипиновой кислоты и 1,4-бутандиола | сан.- токс. | 10,0 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 794 | Превоцел* | токс. | 0,02 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 795 | Превоцел NCE - 10/16 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный изононилфенол вода - 0,5% | токс. | 0,05 | 4 | расчет ВЭЖХ по изононил- фенолу | " |
| 796 | Превоцел NG-12 Состав: оксиэтилированный, оксипропилированный изононилфенол - 80%, технический спирт - 3%, вода - 17% | сан.- токс. | 0,5 | 4 | расчет ВЭЖХ по изононил- фенолу | Перечень 1995 год |
| 797 | Превоцел WOF-P-100NF Состав: оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты R = CH, n = 10-20 оксиэтилированный полипропиленгликоль | сан.- токс. | 0,2 | 4 | расчет возможен контроль за спиртами, этиленгли- колем и пропилен- гликолем ГХ, ГХМС | " |
| 798 | Превоцел 100* | токс. | 0,1** | 4 | Расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |

| 799 | Препарат ВАС-195 | Антидот | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Д-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-Метил-4-(гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он CHNO |  |  |  |  | 1997 год |
| 800 | Препарат "Кама-М", противогололедная смесь Состав: калий хлористый - 65-70%; магний хлористый - 5-10%; оксид магния - 1-7%; хлориды натрия и кальция до 100% | токс. | 5,0 | 3 | расчет ААС по K и Mg | Перечень 1995 год |
| 801 | Препарат ОМТ Состав: сополимер акриламида и натриевой соли акриловой кислоты триэтаноламин (HO-CH-CH)N вода | сан. | 0,5 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по мономерам и триэтанола- мину | " |
| 802 | Препарат ОС-20, смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот CHCOO(CHCHO)H, n > 15 | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет ВЭЖХ | " |
| 803 | Препарат "Роса" Состав: портландцемент ГОСТ 1581-85 - не более 80%; тонкомолотый доломит ГОСТ 16557-78, трепел ОСТ 21-9-81, фильтроперлит ТУ 21-31-44-82 - не более 50% | сан. | 0,75 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 804 | Препарат СТА, сульфатотитанилат аммония (NH)TiO(SO) · HO | сан. токс. | 5,0 | 4 | ААС по Ti | " |
| 805 | Препарат 318* (производное полиоксиалкиленгликоля) | сан. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 806 | Препарат 355* (34-Б), оксиэтилированный амин | сан. | 0,01 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 807 | Прогалит ДЭМ 15/100*, раствор неионогенного ПАВ в метаноле | сан. | 0,5 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 808 | Прогалит НМ 20-40 Состав: блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов и другие возможные изомеры - 65%, метанол, вода | токс. | 0,5 | 4 | расчет, контроль ГХ, ГХМС по метанолу | " |
| 809 | Проксамин 385, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина [H(CHO)(CHO)]NCHCHN[(CHO)(CHO)H] | токс. | 7,5 | 4 | расчет возможен ГХ, ГХМС контроль по этиленгли- колю, пропилен- гликолю и этиленди- амину | Перечень 1995 год |

| 810 | Проксанол 305, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля | орг. | 6,3 | 4 | расчет возможен ГХ, ГХМС контроль по этилен- гликолю и пропилен- гликолю | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 811 | Промгидрол П-20-М* ТУ 6-02-1140-78 | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 812 | S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Гетерофос | Инсектицид, нематоцид |  | (0,00001) |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHOPS |  |  |  |  |  |
| 813 | Пропионовая кислота, пропановая кислота CHO CHCHCOOH | сан.- токс. | 0,6 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 814 | Протосубтилин ГЭК (комплекс ферментов и остатки питательной среды) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 815 | Путидойл | Биопрепарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 816 | Раксил 060 FS | Фунгицид | токс. | 0,1 | 4 | ГХ по тебуко- | Д-3 1998 год |
|  | Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1 Н-1,2,4-триазол-1 -ил- метил)-1-п-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHClNO - 6% (см.273) |  |  |  | назолу |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 817 | Раксил 2 WS | Фунгицид | токс. | 0,1 | 4 | ГХ по тебукона- | Д-3 1998 год |
|  | Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил- метил)-1-п-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHClNO - 2% (см.273) |  |  |  | золу |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 818 | Раксил Т 51.5 FS | Фунгицид | токс. | 0,0002 | 3 | ГХ по тебуко- | Д-3 1998 год |
|  | Состав: тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4- триазол-1-ил-метил)-1-п-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHClNO - 1,5% (см.273) ТМТД, тирам д.в. CHNS - 50% (см.956) |  |  |  | назолу ТСХ по тираму |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 819 | Реапон - ИП Состав: деэмульгатор Реапон 4В ингибитор коррозии СНПХ-1003 | токс. | 0,04 | 3 | расчет | Д-3 1995 год |
| 820 | Реапон - ИПД Состав: деэмульгатор дипроксамина 157-65М ингибитор коррозии СНПХ-1003 | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Д-3 1995 год |
| 821 | Реапон - ИФ Состав: деэмульгатор Реапон 4В ингибитор коррозии СНПХ-1004 | токс. | 0,1 | 3 | расчет | Д-3 1995 год |
| 822 | Реапон - ИФД Состав: деэмульгатор дипроксамина 157-65М ингибитор коррозии СНПХ-1004 | токс. | 0,1 | 3 | расчет | Д-3 1995 год |
| 823 | Резорцин, 1,3-диоксибензол CHO | токс. | 0,004 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |

| 824 | Рекс, BAS 483 00 F | Фунгицид | токс. | 0,02 | 3 | ВЭЖХ | Д-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав: эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)- 3-(2-хлop-фенил)оксиран-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол д.в. - 18,7%.(см.731) тиофанат-метил, 1,2-бис-(3-метоксикарбонил-2-тиоуредо)- бензол д.в. - 31% CHNOS диспергирующие вещества - 3,2% противопенная эмульсия - 0,5% загуститель - 0,3% антифриз - 9,8% стабилизатор - 0,2% вода - до 100% |  |  |  | по д.в. | 1996 год |
| 825 | Ресорб, вспененная резина | Поглотитель нефти | токс. | 5,0 | 4 | грави- метрия | Перечень 1995 год |
|  | Препарат может использоваться при условии удаления нефтенасыщенного ресорба с поверхности водоема в срок не более 2 суток |  |  |  |  |  |
| 826 | Ридомил МЦ 72% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,0002 | 2 | Спектро- фото- | Д-2 1997 год |
|  | Состав: манкоцеб д.в. - 64% (см.837), металаксил д.в. (ридомил) - 8% (см.280), нафтилинсульфокислота, полимеры с формальдегидом и сульфированным фенолом - 1,4%, стеаринбензимидазол дисульфокислоты натриевая соль - 0,6%, кремниевая кислота осажденная - 0,6%, тетрамин - 2,8%, лигносульфонат кальция - 6,1%, каолин - до 100% |  |  |  | метрия, ВЭЖХ по манкоцебу, по метал- аксилу |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 827 | Ризоплан | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 828 | Родер | Биопрепарат | токс. | 0,001 | 3 | по титру | Д-З |
|  | Состав: родококки, штамм 1715 и 1418 полиглютин - 7,5% глицерин - 7,5% |  | (1.7.104 кл/мл) |  | клеток | 1995 год |
| 829 | "Роса" - тормозная жидкость, неполный эфир борной кислоты и монометилового эфира полиэтиленгликоля | токс. | 0,5 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 830 | РСП*, раствор сшитых полимеров - чистое вещество Состав: эфир целлюлозы, полиакрилат и лигносульфонаты металлов | токс. | 0,08 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 831 | Ртути хлорид (II), ртуть хлористая (II), сулема HgCl | токс. | отсутствие (0,00001) | 1 | ААС, ИСП по Hg электрохи- мия, ионная хромато- графия по Hg | Перечень 1995 год |
| 832 | Ртуть Hg | токс. токс. | отсутствие (0,00001) 0,0001* | 1 1 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 833 | Рубидий Rb | токс. | 0,1 | 4 | ИСП, ААС | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 834 | Рыбий жир технический ГОСТ 1304-76 | токс. | 0,5* | 4 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 835 | С-10 | Эмульгатор | сан.- | 0,1 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония m = 1, 2 | токс. |  |  |  |  |
| 836 | Сандолек-ПМ, катионный сополимер акриламида и триметилэтиламина | токс. | 0,003 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС по мономерам | " |
| 837 | Сандофан М-8 | Фунгицид | токс. | 0,0001 | 1 | ГХМС, | Д-3 |
|  | Состав: 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо- 1,3-оксазолидинил-3)-анилин, оксадиксил - 8,0% CHNO |  |  |  | ВЭЖХ по д.в. | 1995 год |
|  | Комплексная соль полимерного этилен-бис- дитиокарбамата марганца с солью цинка, манкоцеб |  |  |  |  |  |
| 838 | Санфлок N 520 P (неионогенный полиэлектролит) Флокулянт | токс. | 0,01 | 2 | расчет | Перечень 1995 год |
| 839 | Свинец Pb | токс. токс. | 0,006 0,01* | 2 3 | ААС, ИСП по pb | Д-2 1997 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 840 | Свинец азотнокислый | токс. | 0,01 по веществу 0,006 в пересчете на Pb | 2 | ААС, ИСП по Pb | Д-2 1997 год |
| 841 | Свинец хлористый | токс. | 0,01 по веществу 0,006 в пересчете на Pb | 2 | ААС, ИСП по Pb | Д-2 1997 год |
| 842 | СВЭД смола* | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 843 | Связующее Т-16*,(эмульсионный сополимер стирола, метилметакриламида и метакриловой кислоты) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |

| 844 | Себациновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, пиролевая кислота, ипоминовая кислота | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHO | HOOC(CH)COOH |  |  |  |  |  |
| 845 | Себациновой кислоты диметиловый эфир | токс. | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | CHOC(CH)COCH |  |  |  |  |  |
|  |  | O | O |  |  |  |  |  |
| 846 | Селен Se | токс. | 0,002 | 2 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 847 | Сера элементарная S | токс. | 10,0 | 4 | S | " |
| 848 | Сероуглерод CS | токс. | 1,0 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 849 | Силикат калия KSiO | токс. | 2,0 1,0 по SiO | 3 | ионная хромато- графия по SiO | Перечень 1995 год |
| 850 | Силк, природная смесь терпеновых кислот Состав: терпеновые кислоты - 95% дитерпеновые смоляные кислоты < 5% хлорофилл < 5% | токс. | 0,001 | 2 | Расчет | " |
| 851 | Синокс-7, полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот n = 17-20 | сан. | 0,1 | 4 | расчет ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по жирным кислотам и эти- ленгликолю | " |
| 852 | Синтамид-5, полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот n = 10-16, m = 5-6 | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| 853 | Синтанол АЛМ-7, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов n = 12-14, m = 7 | токс. | 0,002 | 3 | расчет ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| 854 | Синтанол ДС-6, оксиэтилированные первичные спирты n = 10-18 , m = 6 | токс. | 0,1* | 3 | расчет ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 855 | Синтанол ДС-10, оксиэтилированные первичные спирты n = 10-18, m = 10 | токс. | 0,0005 | 3 | расчет ВЭЖХ | " |
| 856 | Синтокс-27 | Замасливатель | токс. | 0,001 | 3 | расчет | " |
|  | Состав: эфир пентаэритрита и синтетических жирных кислот ROOCH-C-(CHOOR) синтанол ДС-4; оксифос; олекс-5, полиоксиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных спиртов |  |  |  |  |  |
| 857 | Скипидар, терпентинное масло | сан.- токс. | 0,2 | 4 | расчет | " |
| 858 | СКМС ДНС* (синтетическое кусковое моющее средство, основа синтетического туалетного мыла) Состав: динатриевые соли моноэфиров сульфоянтарной кислоты - 70-80% свободные гидроксилсодержащие соединения - 1-1,5% соли - 8-10% вода - не более 4% | токс. | 0,05* | 3 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |

| 859 | СКОР 250 к.э. | Фунгицид | токс. | 0,006 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по | Д-2 1997 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав: дифеноконазол, цис,транс-4-[4-метил-2-(1H- 1,2,4-триазол-1-ил метил )-1,3-диоксолан-2-ил]- 3-хлорфенил-4-хлорфениловый эфир (соотношение изомеров цис-транс 45:55)-25% д.в. CHClNO |  |  |  | дифеноко- назолу (0,0015)* |  |
|  | кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты - 5%, рикинузольполигликолетер - 36-37 - 7%, генаполь - 4%, ароматический растворитель 230 - до 100% |  |  |  |  |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. * Цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества. |
| 860 | Словасол О*, неионогенный эмульгатор алкилполигликоэфир | токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 861 | Смазочная добавка на основе рыбожировых отходов* | сан. | 0,4 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 862 | Смачиватель СВ-102 Состав: натриевая соль ди-2-этилгексилового эфира сульфоянтарной кислоты > 50% CHOSNa | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
|  | изопропанол вода |  |  |  |  |  |
| 863 | Смачиватель СВ-133 Состав: калиевая соль эфира 2-этилгексил-янтарной кислоты с 2-этилгексенилянтарным ангидридом - 80% вода - 20% | сан.- токс. | 0,05 | 3 | расчет | " |
| 864 | Смола для получения активных углей* ТУ-81-05-91 Состав: вода < 4% легкие масла < 12% древесно-смоляной пек - 55-68% выход кокса из смолы > 10% | токс. | 0,5 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 865 | Смола К-9 кремнийорганическая (продукт конденсации метилсилантриола CHSi(OH) и фенилсилантриола) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 866 | Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины | токс. | ниже 2,0 | 4 | расчет | " |
| 867 | СН-5 Состав: дистиллированное талловое масло - 50%, неонолы 21020-3 или 2В 1317-3 - 50%, оксиэтилированные вторичные высшие жирные спирты | токс. | 0,25* при 34+ | 3 | расчет | " |
|  |  | k = 2-4 |  |  |  |  |  |
|  | R = CH, R = CH, m + n = 20 |  |  |  |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 868 | СНПХ-41-01 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный фенол CHO легкая пиролизная смола, кубовые остатки производства бутанола (см.505) | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по фенолу и по индивид. соедине- ниям кубовых остат. бутанола | " |

| 869 | СНПХ-43Д* Состав: оксиэтилированные эфиры фосфорной кислоты; оксиэтилированные аминофенолы, блоксополимер окисей этилена и пропилена; нефрас АР 120/200 (см.666) | сан.- токс. | 0,1 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 870 | СНПХ-44 Состав: дипроксамин 157 (см.913), пиролизная смола, пенореагент | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 871 | СНПХ-91 алкилсульфатная смола (продукт реакции сульфирования кубовых остатков производства бутанола алкилированной серной кислотой (1:2)) | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| 872 | СНПХ-95*, смесь нефтяных сульфонатов, оксиэтилированных алкилфенолов | сан.- токс. | 0,25 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 873 | СНПХ-102 Состав: фенольная смола из отходов производства фенолов и ацетона по кумольному способу - 60%, вода - 40% | токс. | 0,07 | 4 | расчет, контроль по фенолу и ацетону ГХ, ГХМС | " |
| 874 | СНПХ-103 Состав: фенольная смола - 45%, изопропиловый спирт - 50%, карпатол - 5% | сан | 0,05 | 4 | расчет, контроль по фенолу, изо- пропанолу ГХ, ГХМС | " |
| 875 | СНПХ-1002 марки А Состав: фенольная смола - 35%, щелочь - 5% вода - 50% бутилкарбитол RK-90 - 10% CHOCHCHOCHCHOH | токс. | 0,01 | 3 | расчет, контроль по фенолу ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 876 | СНПХ-1002 марки Б Состав: фенольная смола - 35%, щелочь - 5%, вода - 50%, флотореагент Т-66 - 10%, примеси до 10% | токс. | 0,05 | 3 | расчет контроль по фенолу ГХ, ГХМС | " |
| 877 | СНПХ-1003 1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид | сан.- токс. | 0,1 | 3 | ионная хромато- графия, ВЭЖХ | " |
| 878 | СНПХ-1004 антикоррозийный*, O-метилфосфит-N- алкиламмония в смеси изопропилового спирта и керосина | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС по углеводо- родам и изопро- панолу | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 879 | СНПХ-5301 Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота, хлорид аммония - 30% | сан. | 1,5 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
|  |  | O | OH | O |  |  |  |  |  |
|  | (HO) - P - C - POH)·nNHCl n = 2-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
|  | вода - 70% |  |  |  |  |  |
| 880 | СНПХ-5306 Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота - 20,6% | токс. | 0,2 | 4 | расчет | " |
|  |  | O | OH | O |  |  |  |  |  |
|  | (HO) - P - C - POH) |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
|  | морфолин - 17,4% |  |  |  |  |  |
|  | вода - 62% |  |  |  |  |  |
| 881 | СНПХ-6002 марка Б* (смесь азотсодержащего активного начала и смеси спиртов C-C) | сан.- токс. | 01 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 882 | СНПХ-6004* (азотсодержащее органическое соединение - 30% и смесь спиртов C-C) | сан.- токс. | 01 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 883 | СНПХ-6011А Состав: жирные кислоты, кубовые остатки производства бутилового спирта (см.471) | токс. | 01 | 4 | расчет, возмож. ГХМС контроль по индивид. соедине- ниям | Перечень 1995 год |
| 884 | СНПХ-6011Б Состав: жирные кислоты - 25%; кубовые остатки производства бутилового спирта - 75% (см.505) | токс. | 01 | 3 | расчет, ГХМС по компонен- там | " |
| 885 | СНПХ-6013* (раствор анилиновой соли жирной кислоты в низших спиртах) | токс. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по компонен- там | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 886 | СНПХ-6101* (азотсодержащее органическое соединение в ароматическом растворителе) | токс. | 0,05 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 887 | СНПХ-6301А* Состав: неонол АФ - 25%; олеин - 20%; изомерные аминопарафины - 5%; изопропиловый спирт - 50% | сан. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по изопро- панолу | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 888 | СНПХ-6306* Состав: анионоактивные неионогенные ПАВ; сложное азотсодержащее соединение; спирт, ароматический растворитель | сан. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 889 | СНПХ-6302Б* Состав: олеин; алкилпиридинийбромид; неонол АФ 9-12; нефрас АР 12-/200; изопропанол | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по изопро- панолу | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 890 | СНПХ-7202* Состав: оксиалкилированные алкилфенолы; фосфорсодержащая добавка; бутилбензольный растворитель | сан.- токс. | 0,1 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 891 | СНПХ-7212* Состав: оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол; ароматический растворитель; фосфорсодержащая добавка; | токс. | 0,05 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 892 | СНПХ-7212 М* | токс. | 0,05 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 893 | СНПХ-7214 Р* Состав: оксиэтилированные алкилфенолы; нефтяные сульфонаты; ароматический растворитель | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 894 | СНПХ-7215* Состав: оксиэтилированные алкилфенолы; азотсодержащая добавка; бутилбензольный растворитель | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 895 | СНПХ-7215 М* Оксиэтилированный оксипропилированный нонилфенол в ароматическом углеводородном растворителе с добавкой метилдиэтилалкоксиметил-аммоний метилсульфата | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 896 | СНПХ-7401 М* Состав: азотсодержащий блокосополимер окиси этилена и пропилена, ароматический растворитель | токс. | 0,05 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 897 | СНПХ-7410* Состав: дипроксамин 157 (см.913) - 50%; бензол - 23,4% толуол - 5,15%; пентан - 3,65% стиролы, триметилбензолы - 1,85%; этил, диэтилбензол - 1,65%; остальное - 13,15% | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по компо- нентам | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 898 | СНПХ-1М* Состав: неонол АФ-12 (см.661); этиленгликоль; вода | токс. | 0,1 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 899 | Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид | токс. | 0,2 | 3 | ВЭЖХ по полиакри- | Д-1 1996 год |
|  | ДМР-410 | Добавка к буровым растворам |  |  |  | ламиду, акрило- |  |
|  | Состав: полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0,1% вода - до 10% |  |  |  | вой кислоте |  |
| 900 | Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид | токс. | 0,2 | 3 | ВЭЖХ полиакри- | Д-1 1996 год |
|  | CS-141 | Добавка к буровым растворам |  |  |  | ламид. |  |
|  | Состав: полимер - 90%; мономер (акриловая кислота) - 0,05%; вода - до 10% |  |  |  | Акриловая кислота |  |
| 901 | Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайдрил | токс. | 0,001 | 3 | расчет ГХ, ГХМС по мономе- рам | Перечень 1995 год |
| 902 | Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайпан | токс. | 0,0001 | 2 | расчет ГХ, ГХМС по мономе- рам | " |
| 903 | Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта марки А 150С | сан.- токс. | 1,0 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по мономе- рам | Перечень 1995 год |
| 904 | Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА-15 | сан.- токс. | 0,5 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по мономе- рам | " |
| 905 | Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты, модифицированный добавкой диметакрилата триэтиленгликоля | токс. | 0,01 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС по мономе- рам | " |
| 906 | Сополимер-1 сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и метакриламида | токс. | 0,05 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 907 | Сополимер 2* производное метилтиоэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты) | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 908 | Сополимер БМК-5 сополимер метакриловой кислоты и бутилметакрилата | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| 909 | Сополимер М-14ВВ сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| 910 | Сополимер марки "Метакрил 90"*, суспензионный полиметилметакрилат | токс. | 0,1 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС по мономеру | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 911 | Сополимер метакрил 40 БМ сополимер бутилметакрилата с метакрилметакрилатом | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 912 | Сополимер метакрилата с бутилакрилатом и метакриловой кислотой* (Гидролизат водорастворимый полимерный) ТУ-ОП-6-01-8-70-83 | сан. | 2,0 | 4 | расчет | Обобщ. Перечень 1990 года |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 913 | Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина (м.в. 5100) Дипроксамин157 [H(CHO)(CHO)]NCHCHN[(CHO) (CHO) | орг. | 3,2 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по этилен- диамину | " |

| 914 | Сополимер этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты, водный раствор Шлихтующий препарат Т-8 | токс. | 0,001 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915 | Сополимер этилена и малеинового ангидрида ЭМАС-198 | токс. | 1,0 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по малеи- новой кислоте | " |
| 916 | Сосновое флотомасло сырец ТУ-81-05-141-77 Состав: терпеновые углеводороды < 22% терпеновые спирты > 42% сесквитерпеновые углеводороды < 36% вода < 0,5% | токс. | 0,1 | 4 | расчет ГХМС | " |
| 917 | Спирты первичные синтетические (жирные) CHOH, n = 16-21 | токс. | 0,5 | 4 | расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 918 | Спирт поливиниловый | орг., токс. | 1,0 | 4 | расчет ГХ, ГХМС по ацеталь- дегиду | " |
| 919 | Спринт-33 Состав: триполифосфат натрия - 4-6%; кальцинированная сода - 4-6%; оксиэтилированные алкилфенолы, Неонол АФ 9-10 - 1,3%; натриевые соли жирных кислот до 100% | орг. токс. | 0,25* | 4 | расчет ГХ, ГХМС по жирным кислотам | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 920 | Стеарат натрия CHONa CH(CH)COONa | токс. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС по кислоте | " |
| 921 | Стеарат калия CHOK CH(CH)COOK | токс. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС по кислоте | " |
| 922 | Стеарокс-920 Состав: стеарокс-9 - 80%; CHCOO(CHCHO)H стеарокс-20 - 20% CHCOO(CHCHO)H | токс. | 0,08 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 923 | Стеклопыль алюмоборосиликатная | сан.- токс. | 0,5 | 4 | гравимет- рия | " |
| 924 | Стирол, винилбензол CH | орг. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 925 | Стиромаль* | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 926 | Стронций Sr | токс. токс. | 0,4 4,14* | 3 4 | ААС, ИСП | Д-1 1996 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 927 | Стронций азотнокислый, стронция нитрат, Sr(NO) | токс. | 0,5 по веществу 0,4 в пере- счете на Sr | 3 | ААС, ИСП по Sr | Д-1 1996 год |
|  |  | токс. | 8,14* по веществу 4,14* в пере- счете на Sr | 4 |  |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 928 | Сукцинол ДТ-2* | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 929 | Сульфат-анион SO | сан.- токс. токс. | 100 3500* при 12-18+ |  | ионная хромато- графия, электро- химия | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 930 | Сульфатное мыло* ТУ-81-05-118-71 | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 931 | Сульфид натрия, сернистый натрий девятиводный NaS·9HO | токс. | 0,01 по веществу 0,005 в пере- счете на S | 3 | ионная хрома- тография, электро- химия S | " |
|  |  |  | Для олиго- троф. водо- емов 0,001 по вещест- ву и 0,0005 в пере- счете на S | 3 |  |  |
| 932 | Сульфирол-8, натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ, ионная | Перечень 1995 год |
|  | CHONaS | O |  |  |  | хрома- тография |  |
|  | CH CH)-O-S-ONa |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 933 | Сульфит-анион SO | токс. | 1,9 | 4 | ионная хрома- тография | " |
| 934 | Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль Авироль (содержание основного вещества > 75%) CHSONa(NH) CHSO(CH)CH = CH(CH)COONa(NH) | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ВЭЖХ, ГХМС по д.в. | " |
| 935 | Сульфонол НП-1 Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 63,3%; сульфат натрия - 34%; несульфированные соединения - 2,4% | токс. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по основному компо- ненту | " |
| 936 | Сульфонол НП-3 Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 51,3%; сульфат натрия - 5,8%; несульфированные соединения - 0,9%; вода - 42,0% | токс. | 0,1 | 4 | расчет ВЭЖХ, ионная хро- мато- графия | Перечень 1995 год |
| 937 | Сульфонол НП-5 Натриевые соли додецилбензолсульфокислот | токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компо- нентам | " |
| 938 | Сульфонол хлорный Состав: алкилбензолсульфонат натрия - 89,5%; неомыляемые вещества - 2,32%; сульфат натрия и сульфит натрия - 7,2%; железо - 0,009%, вода - 1,04% | токс. | 0,1 | 4 | расчет ВЭЖХ и ионная хро- мато- графия по д.в. | " |
| 939 | Сульфосид 31 Состав: синтамид-5 (см.852) - 25%; сульфонол НП-3 (см.936) - 75% | сан.- токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 940 | Сульфоспирты* | орг. | 0,1 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 941 | Сульфоэфир триэтоксилированных спиртов, натриевая соль CH(OCHCH)OSONa, n = 10-13 | токс. | 0,3 |  | расчет | Обобщ. Перечень 1990 год |
| 942 | Супарамин-30* (полиамидные водоамидные смолы) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 943 | Суперкварцевое волокно СКВ ТУ 6-11-15-60-78 | токс. | 0,005 | 3 | грави- метрия | " |
| 944 | Супертонкое кремнеземное волокно СТРК-99 ТУ 6-11-15-31-76 | токс. | 0,01 | 3 | грави- метрия | " |
| 945 | Суперфлок А-100 | Флокулянт | токс. | 0,25 | 4 | фотоколо- | Д-1 |
|  | Состав: анионный полиакриламидный амин - 95% д.в. влага - 4,5% примеси - 0,5% |  |  |  | риметрия | 1996 год |
| 946 | Суперфлок С-577 | Катионный флокулянт | токс. | 0,02 | 3 | фотоколо- | Д-1 |
|  | Состав: полиакриламидный амин - 50% д.в.; влага - 45%; примеси - 5% |  |  |  | риметрия | 1996 год |
| 947 | Сфероларвицид | Биопрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 948 | Танниды* (смесь сложных эфиров фенолкарбоновых кислот и углеводородов) | токс. | < 10,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 949 | Теллур Te | токс. | 0,003 | 3 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 950 | Терефталевая кислота ТУ 6-02-896-83 CHO | сан.- токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 951 | Терефталевой кислоты динатриевая соль CHONa | токс. | 0,5 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте | " |
| 952 | Тетрабутилолово CHSn (CH)Sn | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 953 | Тетрагидроинден CH | токс. | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 954 | Тетрагидрофуран CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 955 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол Дурол CH | токс. | 2,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 956 | Тетраметилтиурамдисульфид д.в. | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, | Д-3 |
|  | ТМТД, тирам | Пестицид |  |  |  | ВЭЖХ | 1998 год |
|  | CHNS (CH)NCSSCN(CH) |  |  |  |  |  |
|  |  | S | S |  |  |  |  |  |
| 957 | Тетрафторэтилен CF CF=CF | токс. | 0,04 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 958 | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир д.в. | токс. | 0,08 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Дактал | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHOCl |  |  |  |  |  |
| 959 | Тетрахлорэтилен, перхлорэтилен CCl CCl=CCl | токс. | 0,16 | 3 | ГХ, ГХМС | " |

| 960 | Тетраэтиленпентамин CHN NH(CH)NH(CH)NH(CH)NH(CH)NH | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 961 | 2-(4-Тиазолил)-бензимидазол д.в. | токс. | 0,0005 | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Текто, тиабендазол | Фунгицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNS |  |  |  |  |  |
| 962 | Тилозин | Бакпрепарат | токс. | 0,08 | 3 | расчет | " |
| 963 | Тиомочевина CHNS | HNCNH | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  |  | S |  |  |  |  |  |
| 964 | Тиомочевины двуокись CHNSO | O=S=O | сан.- токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  |  | NHCNH |  |  |  |  |  |
| 965 | Тиосульфат натрия, тиосернокислый натрий NaSO | токс. | 3,1 по веществу 2,2 в пере- счете на SO | 4 | ионная хромато- графия по SO | " |
| 966 | Тиоцианат калия, роданид калия KNCS | токс. | 0,15 по веществу 0,09 в пере- счете на CNS | 4 | ионная хромато- графия по CNS | Перечень 1995 год |
| 967 | Тиоцианат натрия, роданид натрия NaNCS | сан.- токс. | 0,19 по веществу 0,1 в пере- счете на CNS | 3 | ионная хромато- графия по CNS | " |
| 968 | 2-(Тиоцианатометилтио)бензтиазол д.в. | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Бусан-26, ТЦМБТ | Пестицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNS |  |  |  |  |  |
| 969 | Титан Ti | токс. | 0,06 | 4 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 970 | Титана диоксид TiO | токс. | 1,0 по веществу 0,06 в пере- счете на Ti | 4 | ААС, ИСП по Ti | " |
| 971 | Толуол, метилбензол CH | орг. | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 972 | Топаз 100 к.э. | Фунгицид | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, | Д-2 |
|  | Состав: пенконазол 1-(2,4-дихлор--пропилфенэтил)-1H- 1,2,4-триазол д.в. - 10%, CHClN |  |  |  | ВЭЖХ по пенкона- золу (0,0005)* по цикло- гексанолу | 1997 год |
|  | циклогексанон - 10% (см.1128), кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты - 5%, полигликоль эфир касторового масла - 7%, дипропиленгликоль монометиловый эфир - до 100% |  |  |  |  |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. * Цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества. |
| 973 | Торфяная крошка | сан.- токс. | 57,0 в пере- счете на сухое вещество | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 974 | "Триадименол-премикс" Состав: триадименол, 3,3-диметил-1(1H-1,2,4,-три- азолил-1)-1-(4-хлорфенокси)бутанол-2 - 80,5% (см.274) азоцен - 0,7%, 4-хлорфенол - 0,3%, гидроксид алюминия - 17%, вода - 1,5% | токс. | 0,001 | 3 | расчет ВЭЖХ по основному компо- ненту | " |
| 975 | 1,2,4-Триазол CHN | сан.- токс. | 0,03 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 976 | Триамилоловохлорид CHClSn (CH)SnCl | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 977 | Трибутиламин CHN (CH)N | токс. | 0,00005 | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 978 | Трибутилоловохлорид CHSnCl (CH)SnCl | токс. | отсут- ствие (0,00001) | 2 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 979 | Трибутилфосфат CHOP (CH)PO | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 980 | Тригексилоловохлорид CHSnCl (CH)SnCl | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 981 | Триглицидиламин CHNO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 982 | Триметиламин CHN (CH)N | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 983 | 2-(Триметиламмонийэтил)метакрилата метилсульфат CHNOS | сан.- токс. | 0,1 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 984 | трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат йодистый д.в. ФАМ, триаменол CHNOIP [(CH)CHCH]POI | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | " |
| 985 | 1,3,5-Триметилбензол, мезителен CH | сан.- токс. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 986 | 1,2,4-Триметилбензол, псевдокумол CH | токс. | 0,5 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 987 | Триметилгидрохинон CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 988 | Триметилоловохлорид CHClSn (CH)SnCl | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 989 | 2,4,6-Триметилфенол, мезитол CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 990 | 3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1 Изофорон CHO | сан.- токс. | 10 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 991 | Трипропилоловохлорид CHClSn (CH)SnCl | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 992 | Трис-2,3-дибромпропилфосфат CHOBrP (BrCHCHBrCH)PO | токс. | 1,0* | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 993 | Трифенилоловохлорид CHClSn (CH)SnCl | токс. | отсут- ствие (0,00001) | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС | " |
| 994 | Трифенилфосфат CHOP (CH)PO | токс. | 0,04 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 995 | 1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан, хладон-113 CFCl FC-CCl | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 996 | Трихлорацетат натрия COClNa ClCCOONa | токс. | 0,04 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте | " |
| 997 | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль CHNOCl | токс. | 0,003 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте и амину | " |
| 998 | Трихлорбензол (смесь изомеров) 1,2,3-трихлорбензол CHCl 1,2,4-трихлорбензол | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 999 | N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид д.в. | токс. | 0,0006 | 2 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Каптан | Фунгицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNOSCl |  |  |  |  |  |

| 1000 | 5,6,7-Трихлор-3-фенил-2Н-1,2,4-бензотиадиазин- оксид-1 д.в. | токс. | отсут- ствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресин | Регулятор роста растений |  | (0,0000006) |  |  |  |
|  | CHNOClS |  |  |  |  |  |
| 1001 | 2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый CHNCl | токс. | отсутст- вие 0,00000001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1002 | N-(2,4,6-Трихлорфеноксиэтил)-N-пропил-(1-имидазол- ил)-карбоксамид д.в. | токс. | 0,004 | 2 | ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
|  | Спортак-45, прохлораз | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1003 | 2,4,6-Трихлорфенол CHClO | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-2 1994 год |
| 1004 | Трихлорэтилен CHCl CHCl=CCl | сан.- токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 1005 | Трихлорэтилфосфат CHOPCl (CHCl-CH-O)P=O | токс. | 0,14 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 1006 | Трихлорпропилфосфат CHOPCl (CHCl-CH-CH-O)P=O | сан.- токс. | 0,13 | 4 | ВЭЖХ | Д-3 1991 год |
| 1007 | Трихоцел, триходермин | Биопрепарат | токс. | 0,1 | 4 | споры | Д-З |
|  | на основе хламидоспор гриба Tricodernia Zignorum |  |  |  | гриба | 1995 год |
| 1008 | Триэтаноламин CHNO (OHCHCH)N | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1009 | Триэтиламин CHN (CH)N | токс. | 1,0 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| 1010 | Триэтилентетрамин CHN NH(CH)NH(CH)NH(CH)NH | токс. | 0,1 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1011 | Триэтилоловохлорид CHClSn (CH)SnCl | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 1012 | Тубарид 60% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,005 | 3 | ИСП, ААС | Д-2 |
|  | Состав: хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 56%; металаксил (ридомил) д.в. - 11% (см.280); ОП-7 ГОСТ 8433-81 - 3%; концентрат СДБ ТУ 81-04-225-79 - 2%; каолин до 100% |  |  |  | по меди ГХ, ГХМС по мета- лаксилу | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1013 | Турингин | Бакпрепарат | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 1014 | ТЭГ-11*, эпоксиалифатическая смола | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1015 | Углен, целлюлозное волокно | токс. | 25 | 4 | расчет | " |
| 1016 | Углеродное волокно высокомодульное ТУ-48-20-48-76 | токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| 1017 | Углерод четыреххлористый, тетрахлорметан CCl | токс. | отсут- ствие (0,000014) | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 1018 | Уксусная кислота, этановая кислота CHO CHCOOH | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1019 | Уксуснокислый натрий, ацетат натрия CHONa CHCOONa | сан. | 0,4 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 1020 | Ультрасупертонкое стекловолокно Состав: окись кремния - 61%; окись бора - 3%; окись алюминия - 7%; окись железа - 1,5%; окись цинка - 5%; окись кальция - 7 %; окись натрия - 12,6%; окись калия - 1,8% | токс. | 0,1 | 4 | грави- метрия, ИСП | " |
| 1021 | Факрил-М* | токс. | отсут- ствие (0,00001) | 1 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1022 | Фастак Смесь 1:1 изомеров циперметрина (см.1122) | Инсектицид | токс. | отсут- ствие 10 | 1 | ВЭЖХ | " |
| 1023 | 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 д.в. | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Феназон | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 1024 | Фенилгидразин солянокислый, гидразобензол солянокислый (примесей менее 10%) CHNCl | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
| 1025 | 5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 Метилфенидон CHON | сан.- токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1026 | 1-Фенилпиразолидон-3 Фенидон CHNO | токс. | 0,09 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1027 | Фенмедифам технический 97% с.п. O-[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)- карбамат д.в. CHNO | токс. | 0,0001 | 2 | ТСХ | Д-3 1998 год |
| 1028 | 3-Фенокси--цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4- метилбутановой кислоты д.в. | токс. | отсут- ствие | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Сумицидин | Инсектицид |  | 0,00000012 |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1029 | Феноксол ВНС-15, оксиэтилированный фенол CHO | сан. | 0,5 | 4 | расчет, ВЭЖХ | " |
| 1030 | Фенол, гидроксибензол Карболовая кислота CHO | рыб. хоз. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1031 | Фенорам 70% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,0002 | 1 | ГХ, ГХМС, | Д-2 |
|  | Состав: карбоксин д.в. (витавакс) - 47% (см.441); тетраметилтиурамдисульфид/ТМТД/д.в. - 27% (см.956); ОП-1 - 4% пеногаситель - 1%; прилипатель КМЦ - 5,7%; белая сажа БС-100 до 100% |  |  |  | ВЭЖХ по ТМТД по карбок- сину | 1997 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1032 | Фенорам-супер 70% с.п. | Фунгицид | токс. | 0,0002 | 1 | ГХ, ГХМС, | Д-2 1997 год |
|  | Состав: карбоксин д.в. (витавакс) - 47% (см.441); ТМТД д.в. - 27% (см.956); ОП-7 или ОП-10 - 4%; крахмал ячменный - 5,7%; белая сажа БС-100 до 100% |  |  |  | ВЭЖХ по ТМТД и карбокси- ну |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1033 | Фенфиз - 40% водный раствор Состав: диметиламинная соль 2,4-Д кислоты (в пересчете на 2,4-Д кислоту) - 40%; диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) - 0,25%; комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0,03%; синтамид-5 - 1,0%, вода - до 100% | токс. | 0,1 | 3 | ВЭЖХ по хлор- сульфу- рону, расчет | Д-3 1995 год |
| 1034 | Фенфиз - 26% водный раствор Состав: диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси- уксусной кислоты (в пересчете на 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту) - 26,1%; диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) - 0,21%; комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0,03%; хлорфенолы (в пересчете на хлорфенол) - 0,15% хлористый натрий - 0,04%; вода до 100% | токс. | 0,15 | 3 | ВЭЖХ по хлор- сульфу- рону, расчет | Д-3 1995 год |
| 1035 | Феррицианид калия, калий железосинеродистый, красная кровяная соль Ka[Fe(CN)] | токс. | 0,1 | 4 | колори- метрия, ионная хро- матогра- фия по Fe(CN) | Перечень 1995 год |
| 1036 | Фитоверм | Инсектоакаронематоцид | токс. | 0,0001 | 2 | расчет | Д-1 |
|  | Состав: аверсектин (смесь авермектинов) - 0,2% д.в. 1. Авермектин A CHO 2. Авермектин A CHO 3. Авермектин B CHO 4. Авермектин B СHO 5. Авермектин A СHO 6. Авермектин A СHO 7. Авермектин B СHO 8. Авермектин B СHO соевое масло, проксанол - 0,5% полиэтиленгликоль - 20% спирт технический - 79,25% |  |  |  |  | 1996 год |
| 1037 | Фитолавин | Бакпрепарат | токс. | 0,12 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| 1038 | Флавомицин | Стимулятор роста животных | сан.- токс. | 0,7 | 4 | расчет | " |
| 1039 | Флирт | Гербицид | токc. | 0,1 | 3 | ГХ, | Д-1 |
|  | BAS 523 01 H Состав: хлордиазон, 5-амино-4-хлор-2- фенил-3(2Н)- пиридазинон - 41,8% д.в.; CHNOCl квинмерак, 7-хлор-3-метил-8-хинолинкарбоновая кислота - 4,2% д.в.; CHNOCl антифриз, прилипатели, стабилизатор, антивспенивающая эмульсия, бактерицид - 25%; вода - до 100% |  |  |  | ГХМC, ВЭЖХ по д.в. | 1996 год |

| 1040 | Флокатон 109 | Флокулянт | токс. | 0,006 | 3 | спектро- | Д-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поли-N-триметиламмонийэтилметакрилатабензолсульфонат (CHNOS) |  |  |  | фото- метрия | 1996 год |
| 1041 | Флокатон 100-40 | Флокулянт | токс. | 0,006 | 3 | спектро- | Д-1 |
|  | сополимер акриламида и N-триметиламмонийэтил- метакрилатметилсульфата (CHNO)(CHNOS) |  |  |  | фото- метрия | 1996 год |
| 1042 | Флокатон 200-40 | Флокулянт | токс. | 0,003 | 3 | Спектро- | Д-1 |
|  | сополимер акриламида и 1,2-диметил-5-винил-пириди- нийметилсульфата (CHNO)(CHNOS) |  |  |  | фото- метрия | 1996 год |
| 1043 | Флокулянт анионного типа "Праестол" марки 2505, 2510, 2515, 2520, 2530, 2540 полиакриламид частично гидролизованный (м.в. = 14 млн.) [(CH-CH-CO-NH)-(CH-CH-COONa)] | токс. | 0,05 | 4 | Седи- мента- ционный метод | Д-3 1998 год |
| 1044 | Флокулянт катионного типа "Праестол" марки 611 ВС, 644 ВС, 650 ВС, 655 ВС, 690 ВС полиакриламид (м.в. = 6,8 млн.) (CHCONH) | токс. | 0,05 | 4 | Седи- мента- ционный метод | Д-3 1998 год |
| 1045 | Флокулянт неионогенного типа "Праестол" марки 2500 (м.в. до 14 млн.) [CHCH-CONH(CH)-N(CH)]nCl N-(-триметиламинопропил)-полиакриламида хлорид | токс. | 0,05 | 4 | Седи- мента- ционный метод | Д-3 1998 год |
| 1046 | Флокулянт полиакриламидный* ТУ 6-02-5757604-6-88 | токс. | 0,88 | 3 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1047 | Флотореагент талловый из лиственной древесины ТУ-ОП-61-76 | токс. | 0,05 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 1048 | Флуоресцеина натриевая соль CHONa | токс. | 0,007 | 3 | ВЭЖХ | " |
| 1049 | Фоликур БТ 225 | Фунгицид | токс. | 0,3 | 3 | ГХ, ТСХ по | Д-3 1998 год |
|  | Состав: тебуконазол (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4- триазол-1-ил-метил)-1-п-хлорфенилпентан- 3-ол д.в. CHClNO- 12,3% (см.273); триадимефон, 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4- триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 д.в. CHClNO - 9,8% (см.276) |  |  |  | тебуко- назолу, триади- мефону |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1050 | Фоликур 250 к.э. | Фунгицид | токс. | 0,1 | 3 | ГХ по | Д-3 1998 год |
|  | Тебуконазол (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1- п-хлорфенилпентан-3-ол д.в. CHClNO - 25% (см.273) |  |  |  | тебуко- оназолу |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1051 | Формалин, 35-40% раствор формальдегида в воде CHO | токс. | 0,25 (0,1 мг/л фор- маль- дегида) | 4 | ГХ, ГХМС по формаль- дегиду | Перечень 1995 год |
| 1052 | Формальдегида и бисульфита натрия Ронгалит NaHSO·CHO·2HO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС по формаль- дегиду | " |
| 1053 | Формамид, амид муравьиной кислоты CHNO | сан.- токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1054 | Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, двух- и трехзамещенные | сан. | 0,05 - олиго- троф. водоемы 0,15 - мезо- троф. 0,2 - эвтроф- ные | 4э | анализ на P | Д-1 1996 год |
| 1055 | Фосфоксит-7, триэтаноламинная соль алкилфенил- этоксифосфата n = 10-13 | токс. | 0,005* | 3 | расчет, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1056 | N-Фосфонометилглицин д.в. | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Раундап | Ядохимикат |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHNOP | (HO)PCHNHCHCOOH |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 1057 | Фосфористые кислоты мета HPO, орто HPO, пиро HPO | токс. | 0,01 по веществу | 4э | Фосфор- содер- жащие анионы ионная хромато- графия | " |
| 1058 | Фосфор пятихлористый PCl | сан.- токс. | 0,1 по веществу 0,015 в пере- счете на P | 3 | Фосфор- содержа- щие анионы ионная хромато- графия | " |
| 1059 | Фосфор треххлористый PCI | сан.- токс. | 0,1 по вещест- ву; 0,022 в пере- счете на P | 3 | Фосфор- содержа- щие анионы ионная хромато- графия | " |
| 1060 | Фосфор элементарный P | токс. | отсут- ствие | 1 | стандарт- ные методы | " |
| 1061 | Фталат меди (II)- свинца (II)- основного CHCuOPb | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, ААС | " |
| 1062 | орто-Фталевая кислота CHO | токс. | 3,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 1063 | Фталевые кислоты, бензолдикарбоновые кислоты орто-фталевая кислота (см.1062) мета-фталевая кислота пара-фталевая кислота (см.терефталевая) | токс. | 2,0* | 4 | ГХ, ГХМС | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1064 | Фталевый ангидрид CHO | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1065 | Фторид-анион F- | токс. | 0,05 (в допол- нение к фоново- му сод-ю фто- ридов, но не выше их суммар- ного сод-я 0,75 мг/л) | 3 | Электро- химия, ионная хромато- графия | Перечень 1995 год |
| 1066 | Фузикокцин (гликозид карботрициклического дитерпена) CHO | токс. | 0,00005 | 2 | расчет | " |
| 1067 | Фумар, диметиловый эфир аминофумаровой кислоты | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, | " |
|  | CHNO | CHOCCH=CCOOCH |  |  |  | ГХМС, |  |
|  |  | O | NH |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 1068 | Фумаровая кислота, транс-этилен-1,2-дикарбоновая кислота CHO HOOCCH=CHCOOH | токс. | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1069 | Фуран Фурфуран CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1070 | 2-(фурил-2)бензимидазол Фуберидазол CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ | Д-3 1998 год |
| 1071 | 2-(2-Фурил)-1,3-диоксалан Фуролан CHO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 1072 | Фурфурол, 2-фуральдегид, 2-фуранкарбальдегид CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1073 | ФХЛС-Н феррохромлигносульфонат Состав: лигносульфонаты технические, железный купорос технический, сода каустическая противовспениватель ЭАП-40 | токс. | 1,0 | 2 | расчет | " |
| 1074 | Фюзилад-супер 12 5% в к.э. | Гербицид | токс. | 0,001 | 2 | ВЭЖХ по | Д-2 1997 год |
|  | Состав: флуазифон-n-бутил, бутил-2-[4-(5-трифторметил- 2-пиридокси)-фенокси]-пропионат (фюзилад, галакон) - 90% д.в. (см.140); алкилбензолсульфонат кальция; нефрас А150/330; ОП-10; ароматические углеводороды C-C |  |  |  | флуази- фон-п- бутилу |  |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1075 | Харнес | Гербицид | токс. | 0,001 | 2 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | 2-Хлор-N-этоксиметил-6-этилацет-o-толуидид д.в. CHClNO |  |  |  |  | 1995 год |
| 1076 | Хеос (АВ-3000)* | Диспергатор | токс. | 0,008 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1077 | Хлор свободный растворенный Cl | токс. | отсут- ствие (0,00001) | 1 | титри- метрия | " |
| 1078 | Хлоральгидрат CHOCl ClC(OH)H | токс. | 1,0 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1079 | Хлорангидрид 2,4-дитрет.амилфеноксимасляной кислоты CHClO | токс. | 0,06 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по веществу и кислоте как продукту гидролиза | Перечень 1995 год |
| 1080 | Хлорат магния Mg(ClO) | токс. | 0,22 по веществу 0,18 в пересчете на ClO | 4 | ионная хромато- графия по ClO | " |
| 1081 | Хлорат натрия NaClO | токс. | 0,06 по веществу 0,05 в пере- счете на ClO | 3 | ионная хромато- графия по ClO | " |
| 1082 | Хлорацетат аминоканифоли* | токс. | 0,001 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1083 | S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат д.в. | токс. | 0,0002 | 1 | ВЭЖХ по | " |
|  | Сатурн (50% д.в.), бентиокарб, тиобенкарб | Гербицид |  |  |  | д.в. | - |
|  | CHNOSCl |  |  |  |  |  |

| 1084 | Хлорбензол, фенилхлорид CHCl | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1085 | 2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1- метилэтил)-ацетамид д.в. | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Фронтьер | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOClS |  |  |  |  |  |
| 1086 | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)- ацетамид д.в. | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Бутисан-С | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 1087 | Хлорид-анион CI | сан.- токс. | 300,0; | 4э | ионная хромато- графия, | Перечень 1995 год |
|  |  | токс. | 11900* при 12-18+ | 4э | электро- химия |  |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1088 | 1-Хлорметилсилатран Мивал CHNClSi N(CHCH)SiCHCl | токс. | 1,0 | 3 | расчет, ВЭЖХ | " |
| 1089 | 2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)- аминокарбонил]бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль д.в. | токс. | 0,004 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Хардин | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOSСl |  |  |  |  |  |
| 1090 | -Хлормолочная кислота | токс. | 0,001 |  | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-4 1992 год |
|  | CHClO | ClCHCHCOOH |  |  |  |  |  |
|  |  | OH |  |  |  |  |  |
| 1091 | Хлорокись меди (куприкол, купритокс) Состав: комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 90% 3Cu(OH) xCuClxHO, x = 0-3 смачивающие добавки - 10% | токс. | 0,004 0,001 в пе- ресчете на медь | 3 | ААС по меди | Д-1 1996 год |
| 1092 | S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-O,O- диэтилдитиофосфат д.в. | токс. | 0,00003 | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Бензофосфат | Инсектицид, акарицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOPS |  |  |  |  |  |
| 1093 | Хлорополь Поли 1,4-дихлорбутилен | токс. | 0,0001 | 2 | расчет, ГХ, ГХМС по летучей хлор- органике | " |
| 1094 | Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его метаболиты, ПХБ, альдрин, линдан и др. | токс. | отсут- ствие (0,00001)* | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1095 | Хлороформ, трихлорметан CHCl | токс. | 0,005 | 1 | ГХ, ГХМС | " |
| 1096 | (E,E)-(±)-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксииминопропил]-5-[(2- этилтио)-пропил]-3-гидроксициклогексен-2-он-1 д.в. | сан. | 0,01 | 4 | ВЭЖХ по д.в. | Д-3 1995 год |
|  | Клетодим, селект | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOS |  |  |  |  |  |
| 1097 | Хлортетрациклина гидрохлорид | токс. | 0,3 | 4 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Биомицин | Антимикробное вещество |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 1098 | (E,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)- акрилоил]морфолин д.в. | сан.- токс. | 0,17 | 4 | ВЭЖХ, ГХ, ГХМС | Д-2 1994 год |
|  | Диметоморф, "Акробат" | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1099 | 3,6-бис-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин д.в. | сан. | 0,1 | 4 | ВЭЖХ | Д-3 |
|  | Клофентезин, "аполло"(50% д.в.) | Акарицид |  |  |  | по д.в. | 1995 год |
|  | CHClN |  |  |  |  |  |
| 1100 | (2-Хлорфенил)-(4’-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол д.в. | токс. | 0,0006 | 2 | ГХМС, ВЭЖХ | Д-3 1995 год |
|  | Фенаримол, рубиган | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1101 | 1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1H-1,2,4- триазол-1-ил)-этанол д.в. | токс. | 0,007 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Альто, ципроконазол | Фунгицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1102 | 2-Хлорфенол, орто-хлорфенол, 2-хлороксибензол CHOCl | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-2 1994 год |
| 1103 | (R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2- илокси)фенокси]пропионовой кислоты (+)- тетрагидрофурфуриловый эфир Квизалофоп-п, хизалофоп-п CHClNO | токс. | 0,004 | 3 | ВЭЖХ | Д-3 1998 год |
| 1104 | Хлорхолинхлорид CHNCl [(CH)CHCHCl]Cl | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1105 | Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА | Пестицид | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | 1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3- дикарбоновый ангидрид д.в. CHOCl |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 1106 | 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в. | токс. | 0,005 | 3 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Атразин | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHClN |  |  |  |  |  |
| 1107 | 2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин д.в. | токс. | 0,0024 | 3 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Симазин | Гербицид |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHNCl |  |  |  |  |  |
| 1108 | бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния д.в. | токс. | 0,001 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | Гидрел | Дефолиант |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOP |  |  |  |  |  |
| 1109 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая д.в. | токс. | 0,03 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Геметрел | Гербицид, дефолиант |  |  |  |  |  |
|  | CHClNOP |  |  |  |  |  |
| 1110 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота д.в. | токс. | 0,004 | 2 | ВЭЖХ | Перечень |
|  | Этрел, композан, этефон | Пестицид |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHOPCl | O |  |  |  |  |  |
|  |  | ClCHCHP(OH) |  |  |  |  |  |
| 1111 | Холинхлорид CHNOCl [HOCHCH(CH)]Cl | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | " |
| 1112 | Хризофенин (краситель ГОСТ 5975-73)* | токс. | 0,05 | 3 | колори- метрия | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1113 | Хром трехвалентный Cr | токс. | 0,07 | 3 | ионная хро- матогра- фия, электро- химия по Cr | " |
| 1114 | Хром шестивалентный Cr | токс. | 0,02 | 3 | ионная хро- матогра- фия, электро- химия по Cr | " |
| 1115 | Хромолан Состав: водный раствор уротропина; соль хрома (III) | орг. | 0,5 | 3 |  | " |
| 1116 | Цезий Cs | токс. | 1,0 | 4 | ААС, ИСП | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 1117 | Целлобранин ГЭХ (ферментный комплекс целлюлозы и остатки питательной среды) | токс. | 0,1 | 4 | расчет | " |
| 1118 | Цетиловый спирт, гексадециловый спирт CHO CH(CH)OH | токс. | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1119 | Цианид-анион CN | токс. | 0,05 | 3 | ионная хромато- графия по CN | " |
| 1120 | 2-Цианопропан, изобутиронитрил CHN (CH)CHCN | токс. | 2,0 | 4 | ГХ, ГХМС | Д-1 993 год |
| 1121 | S--Циано-3-феноксибензил-(1R, 3R)-3-(2,2-дибром-винил)- 2,2-диметилциклопропанкарбоксилат д.в. | токс. | отсутст- вие | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Децис | Инсектицид |  | (0,0000002) |  |  |  |
|  | CHBrNO |  |  |  |  |  |
| 1122 | -Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2- диметилциклопропанкарбоновой кислоты д.в. | токс. | отсут- ствие | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Циперметрин, шерпа, рипкорд | Инсектицид |  | (0,0000054) |  |  |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 1123 | -Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,цис,транс)-3-(2-хлор- 3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан- карбоксилат (смесь двух изомеров 1:1) д.в. | токс. | отсут- ствие 0,00000002 | 1 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Карате | Инсектицид, акарицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOClF |  |  |  |  |  |
| 1124 | -Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта Блескообразователь НИБ-12 CHNO CH=CCHOCHCHCN | сан. | 0,07 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1125 | Циклогексан CH | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1126 | Циклогексан оксим CHNO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1127 | Циклогексанол CHO | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1128 | Циклогексанон CHO | токс. | 0,0005 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 1129 | 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил д.в. | токс. | 0,0004 | 2 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Гексилур | Гербицид |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 1130 | N-Циклогексил-транс-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2- оксотиазолидин-3-карбоксамид д.в. Гекситиазокс, ниссоран - 5% к.э., ниссоран - 10% с.п. Акарицид CHClNOS | токс. | 0,001 | 3 | ВЭЖХ по д.в. | Д-3 1995 год |
| 1131 | Циклододекан CH (CH) | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |

| 1132 | Циклододекан оксим CHNO | токс. | 0,05 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1133 | Диклододеканол CHO | токс. | 0,005 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1134 | Циклододеканон CHO | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1135 | Циклододекатриен-1,5,9 CH | токс. | 0,005 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
| 1136 | Циклопентадиен-1,3, ЦПД CH | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1137 | Цинк Zn | токс. токс. | 0,01 0,05* | 3 3 | ИСП, ААС | Перечень 1995 год |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1138 | Цирконий Zr | токс. | 0,07 |  | ИСП, ААС | " |
| _______________ Подразумеваются все растворимые в воде формы. |
| 1139 | Цистерин Состав: талловое масло - 11%, ОП-7 - 4,5% (см.729), едкий натр - 1,5%, дизельное топливо - 78%, вода - 5% | токс. | 0,04* | 3 | расчет | " |
| _______________ * ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1140 | Частично гидролизованный полиакриламид, Поли-Кем-Д, Poly-Kem-D | токс. | 0,025 | 4 | расчет | Д-2 1994 год |
| 1141 | ЭД-20 смола* | токс. | 0,1 | 4 | расчет | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1142 | Экзотоксин | Бакпрепарат | сан. | 4,0 | 4 | расчет | " |
| 1143 | "Эколан" (нефтесорбент - продукт специальной технической обработки древесины при условии нахождения нефтесорбента на поверхности водоема не более суток) | сан. | 1000,0 | 4 | расчет | " |
| 1144 | Экос-Б-3* (смазочная добавка к буровым растворам) | токс. | 0,005 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1145 | Экохим ДН-310* (сополимер на основе эфиров акриловой кислоты) | токс. | 1,0 | 4 | расчет, ГХ, ГХМС по мономе- рам | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1146 | Эмукрил С* | токс. | 1,6 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1147 | Эмульсодиспергатор Е-3096* | токс. | 0,01 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1148 | Эмульсол-Т* | токс. | 0,001 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1149 | Эмультал ТУ-6-14-1035-79 2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты (HOCHCH)NCHCHOCOR R = CH, CH, CH | токс. | 0,03 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1150 | Эндомикопсин | Бакпрепарат | токс. | 1,0 | 4 | расчет | " |
| 1151 | Энтобактерин | Бакпрепарат | сан. | 10,0 | 4 | расчет | " |
| 1152 | Энтоморфторин, миксафидин | Бакпрепарат | токс. | 0,05 | 4 | расчет | " |
| 1153 | ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор) Состав: оксифос Б (см.703) - 45%, желатин - 7%, вода - 54% | токс. | 0,05 (в пере- счете на оксифос Б 0,023) | 3 | расчет ВЭЖХ |  |
| 1154 | ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10) | токс. | 0,002 | 3 | расчет ГХМС, ГХ, ИК, грави- метрия по нефте- про- дуктам | " |
| 1155 | ЭПН-5 Состав: оксифос Б-19 - 4%, желатин - 3%, глицерин - 24,4%, изопропиловый спирт - 7,7%, вода - 44,5% | токс. | 0,09 | 3 | расчет, ГХ, ГХМС по компо- нентам | " |
| 1156 | Эпоксипропокси-триэтоксисилан, ЭС-1 CHOSi | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1157 | Этамон ДС | ПАВ | сан. | 0,5 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | Состав: диэтиламинометиловый эфир (CHCH)NCHOCHN(CHCH) этилмочевина OCNHCH NH |  |  |  | по компо- нентам |  |
| 1158 | Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота, 1-оксиэтилиден дифосфоновая кислота, ОЭДФ CHOP | токс. | 0,9 | 4 | ВЭЖХ | " |
| 1159 | Этиламинобензоат | Анестезин | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, | Д-1 1996 год |
|  | Состав: этиловый эфир N-аминобензойной кислоты д.в. - 99,5% CHNH |  |  |  | ВЭЖХ |  |
|  | вода - 0,5% |  |  |  |  |  |
| 1160 | N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол CHN | токс. | 0,0001 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1161 | Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты | сан.- токс. | 0,2 | 4 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CHCOCH |  |  |  |  |  |
| 1162 | Этилбензол CH | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1163 | S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат д.в. | токс. | 0,0007 | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Ордрам, ялан, молинат | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 1164 | 2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид, бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил | токс. | 0,008 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
|  | CHO | O |  |  |  |  |  |
|  |  | CH(CH)CHCH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 1165 | 2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт | токс. | 0,09 | 4 | ГХ, | Перечень |
|  | CHO | CH(CH)CHCHOH |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ | 1995 год |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 1166 | 2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт ТУ-6-05-961-73 (см.1165). Есть примеси | сан.- токс. | 0,01 | 3 | расчет | " |
| 1167 | 2-Этилгексен-2-аль, -пропил--этилакролеин | токс. | 0,02 | 3 | ГХ, | " |
|  | CHO | O |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ |  |
|  |  | CH(CH)CH = C - CH |  |  |  |  |  |
|  |  | CH |  |  |  |  |  |
| 1168 | 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты, 2 ЭГА | орг. | 0,001 | 3 | ГХ, | " |
|  | CHO | CH = CCOCHCCH |  |  |  | ГХМС |  |
|  |  | O | CH |  |  |  |  |  |
| 1169 | 5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан д.в. | токс. | 0,01 | 3 | ВЭЖХ | " |
|  | Краснодар-1 | Стимулятор роста |  |  |  |  |  |
|  | CHO |  |  |  |  |  |
| 1170 | Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил- сульфамоил)]-1-метилпиразол-4-карбоксилат д.в. | сан.- токс. | 0,03 | 3 | ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Сириус, пиразолсульфурон-этил | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOS |  |  |  |  |  |
| 1171 | Этиленгликоль CHO HOCHCHOH | сан.- токс. | 0,25 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1172 | Этилендиамин CHN NH(CH)NH | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1173 | Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс CHONFe·2HO | токс. | 0,2 | 3 | ВЭЖХ, ААС | " |
| 1174 | Этилендиамин сернокислый CHN·HSO NH(CH)NH·HSO | токс. | 1,25 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1175 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль Трилон-Б, ЭДТА CHNONa | сан.- токс. | 0,5 | 4 | ВЭЖХ, ионная хромато- графия | Перечень 1995 год |
| 1176 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2-водный CHNONaFe·2HO | токс. | 4,0 | 4 | расчет ВЭЖХ, ААС | " |
| 1177 | 1,1’-Этилен-2,2’-дипиридилийдибромид д.в. Гербицид, дефолиант | токс. | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ | " |
|  | Дикват, реглон - 20% д.в., 80% воды CHBrN |  |  |  |  |  |
| 1178 | Этил-бис-дитиокарбамат цинка, N,N’-этилен-бис- дитиокарбамат цинка Цинеб CHNSZn | токс. | 0,0004 | 2 | ВЭЖХ, ААС | " |
| 1179 | Этилендихлорид, 1,2-дихлорэтан CHCl CHClCHCl | токс. | 0,1 | 3 | ГХ, ГХМС | Перечень 1995 год |
| 1180 | Этилиденнорборнен, 5-этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2 CH | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, ГХМС | " |
| 1181 | 5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2- ил)никотиновая кислота д.в. | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
|  | Пивот | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNO |  |  |  |  |  |
| 1182 | Этилмеркурхлорид д.в. | токс. | отсутст- вие | 1 | ГХ, ГХМС, | " |
|  | Гранозан | Протравитель семян |  | (0,00001) |  | ААС |  |
|  | CHHgCl |  |  |  |  |  |
| 1183 | N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)- хлорацетанилид д.в. | токс. | 0,0002 | 1 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Дуал | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1184 | Этилнитробензоат, пара-нитробензойной кислоты этиловый эфир CHNO | токс. | 0,001 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-4 1995 год |
| 1185 | Этиловый спирт, этанол CHO CHOH | токс. | 0,01 | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
| 1186 | Этиловый эфир акриловой кислоты CHO CH = CHCOOCH | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ, ГХМС | " |
| 1187 | Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2- аминопропионовой кислоты д.в. | токс. | отсутствие (0,00003) | 3 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Перечень 1995 год |
|  | Суффикс | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHClNO |  |  |  |  |  |
| 1188 | N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин д.в. | токс. | 0,006 | 2 | ГХ, | " |
|  | Пендиметалин, стомп, пенитран | Гербицид |  |  |  | ГХМС, |  |
|  | CHNO |  |  |  | ВЭЖХ |  |
| 1189 | O-Этил-S-пропил-O-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат д.в. | токс. | отсутствие | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Этафос | Инсектицид, акарицид |  | (0,00006) |  |  |  |
|  | CHClOPS |  |  |  |  |  |
| 1190 | Этилфосфит алюминия д.в. | токс. | 0,03 | 3 | ААС | Перечень |
|  | Эфаль | Фунгицид |  |  |  |  | 1995 год |
|  | CHAlOP |  |  |  |  |  |
| 1191 | Этил--этоксипропионат | токс. | 0,001 | 3 | ГХ, | " |
|  | CHO | CHO(CH)COCH |  |  |  | ГХМС, ВЭЖХ |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 1192 | Этилцеллозольв, моноэтиловый эфир этиленгликоля CHO CHOCHCHOH | сан.- токс. | 0,1 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |
| 1193 | Этилцеллозольв ацетат | сан.- | 1,0 | 4 | ГХ, | " |
|  | CHO | CHOCHCHOCCH | токс. |  |  | ГХМС |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 1194 | Этилцеллюлоза [CHO(OCH)] | токс. | 7,0 | 4 | расчет | " |
| 1195 | Этиодихлорсилан* (основной компонент ГКЖ-94) | токс. | отсутствие | 1 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1196 | Этманит-ОПЭ* | токс. | 2,0 | 4 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1197 | 2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5- метилсульфонат д.в. | токс. | 0,007 | 2 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | Д-2 1994 год |
|  | Этофумесат, кемирон | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHOS |  |  |  |  |  |
| 1198 | Этоксиэтилакрилат | сан.- | 0,05 | 3 | ГХ, | Перечень |
|  | CHO | CH = CHCO(CH)OCH | токс. |  |  | ГХМС | 1995 год |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
| 1199 | Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)- фенокси]пропионовой кислоты д.в. | токс. | 0,0005 | 1 | ВЭЖХ | " |
|  | Кентавр | Гербицид |  |  |  |  |  |
|  | CHNOCl |  |  |  |  |  |
| 1200 | Эупарен-М 50 с.п. | Фунгицид | токс. | 0,1 | 3 | ТСХ по | Д-3 |
|  | Толилфлуанид, N’,N’-диметил-N-дихлорфторметилтио- N-пара-торилсульфамид д.в. CHClFNOS - 580,8 г/кг (см.258) |  |  |  | толил- флуаниду | 1998 год |
| _______________ ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. |
| 1201 | Эфасол* Состав: триэтаноламинная соль моноалкилфосфоновой кислоты триэтаноламинная соль диалкилфосфоновой кислоты спирты | токс. | 0,001** при 0-13+ | 2 | расчет ВЭЖХ по триэтано- ламину | Перечень 1995 год |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. ** ПДК установлены для морских водоемов. |
| 1202 | Эфектан С-13*, конденсат ароматической сульфокислоты | токс. | 0,1 | 3 | расчет | " |
| _______________ * Точные данные о составе отсутствуют. |
| 1203 | Эфир сахарозы и высших жирных кислот O CHO(OCR) R = CH, n = 10-16 | токс. | 0,01 | 4 | расчет ВЭЖХ | " |
| 1204 | Янтарная кислота, бутандиовая кислота, этан-1,2- дикарбоновая кислота CHO CHCOOH CHCOOH | токс. | 0,01 | 4 | ГХ, ГХМС, ВЭЖХ | " |

Таблица 3

Региональные ПДК

| N п/п | Вещество | ЛПВ | ПДК, мг/л | Класс опас- ности | Метод анализа Контроли- руемый показа- тель | Документ утверж- дения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бор (в составе бората кальция) для р.Рудной, Приморский край Д.В. Региональная ПДК | сан. | 2,67 | 4 | ИСП, АСС, ионная хромато- графия по борсо- держащим ионам | Д-2 1994 год |

Таблица 4

Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ (срок действия 2 года)

| N п/п | Вещество | ЛПВ | ОБУВ, мг/л | Класс опас- ности | Метод анализа Контроли- руемый показа- тель | Документ утверж- дения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регент 25% к.э.* | Инсектицид | токс. | 0,0002 | 3 | ГХ по | Д-3 |
|  | фипронил, 5-амино-1-(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)-4- трифторметилсульфинил-3-цианопиразол - 27,6 г/л д.в. CHClFNOS |  |  |  | фипрони- лу - 0,0001** | 1998 год |
| _______________ * ОБУВ смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата, при проведении экологической и рыбохозяйственной экспертизы и подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. ** Численная величина норматива утверждается настоящим перечнем. |
| 2 | Фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)- 4-трифторметилсульфинил-3-цианопиразол CHClFNOS | токс. | 0,0001 | 2 | ГХ | Д-З 1998 год |

Примечание: срок действия ОБУВ на вещества, указанные в документе Д-3, до 20.05.2000.

Предметный указатель

А

А-41 1

АБД-хлорид 20

Абиетиновая кислота 2, 549, 742

Абсорбент "тощий" 3

Авиксил 4

Авироль 934

Агат-25 БПМ 5

Агрион 328

Адипат аммония 6

Адипиновая кислота 7, 793

Адипиновой кислоты диметиловый эфир 8

АДЭ-3 39

Азатол 9

Азокраситель ТУ 6-14-45-75 486

Азоцен 4, 974

АКД-2 11

АККФ 33

Акрекс 390

Акриламид 12, 356, 417

Акриловая кислота 13, 787, 899, 900

Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3 14

Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир 15

Акрилонитрил 16

Акробат 1098

Акромидан - ЛК 17

Актеллик 340

Алифатические амины высшие 18

Алкамон ОС-2 19

Алкиламингидрохлориды 202

Алкилбензилдиметиламмоний хлорид 20

Алкилбензилпиридинийхлорид 409, 452

Алкилбензолсульфонат натрия 21, 938

1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид 877

Алкилпиридиний бромиды 22, 889

Алкилсульфат первичный 23

Алкилсульфаты натрия 24, 690, 746

Алкилсульфонат натрия 25

Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе 26

Алкилсульфонат натрия на синтине 27

Аллилацетат 28

1-(-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил)имидазол 29, 84

Альгинат натрия 781

Альто 1101

Алюминий 30

Алюминий сернокислый 31, 33

Алюминия сульфат 31

Алюмокалиевые квасцы 32

Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт 33

Альдрин 1094

Амбиол 244

Амид ацетоуксусной кислоты 34

Амидим 35

Амид муравьиной кислоты 1053

Амидосерная кислота 45

Амидосульфокислота 45

Амилосубтилин-ГЗХ 36

Аминная соль 2,4-Д 327

O-3-Амино-6[4-амино-4-дезокси--Д-глюко-пиранозилокси-(2,3,4,4,,,7,8,8--

оксигидро-8-гидрокси-7-метиламинопирано-3,2) пиран-2-ил]-2-дезокси- Д-стрептамин 37

6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол 38

О-13-Амино-3-дезокси--D-глюкопиранозил-(1-4)-О-2,3,6-тридезокси--D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксистрептамин 40

орто-Аминобензойная кислота 62

Аминобензол 56

Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан 39

2-Амино-4,6-динитрофенол 758

4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота и ее метилгептиловый эфир 41

4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат 42

4-Амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 43, 209

Аминонитропарафин 47

1-Аминооктадецен-9 713

Аминопропилтриэтоксисилан 44

Аминосульфоновая кислота 45, 548

4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он 46

4-Амино-1,2,4-триазол 48

бис(-аминоэтил)амин 345

Амифол 49

Аммиак 50, 405

Аммоний двухромовокислый 332

- ион 51

- перхлорат 52

- серноватокислый 54

- сульфамат 53

- сульфаминовокислый 53

- тиосернокислый 54

- тиосульфат 54

- уксуснокислый 70

- хлорнокислый 52

Аммонийная соль алкилфосфористой кислоты 55

Аммонийная соль сульфированного лигнина 540

Аммонийные соли гидроксиэтилидендифосфанатов железа 60

Амфикор 55

Ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой кислоты 557

Анилин 56, 407, 441

Анилин солянокислый 57

Анионный полиакриламид 899, 900

Анионный флокулянт 555

Анкрас 58

АНП-2 47

Антио 264

Антипиттинговая добавка НИА-1 59

Антихлорозин-А 60

Антихлорозин-Б 61

Антраниловая кислота 62

Антрахинон 63

Аполло 1099

Апплауд 129

Апрамицин 37

АПС 79

Арсенал 391

Арцерид 64

Ассерт 65

Астур 66

Атеми-S 67

Атразин 534, 1106

Ацетальдегид 68

Ацетанилид 69

Ацетат -ацетопропилового спирта 78

- аммония 70

- кальция одноводный 71

- кобальта тетрагидрат 72

- натрия 1019

- октанола-2 73

Ацетилацетон 74

Ацетилацетонат марганца 75

Ацетон 76

Ацетонитрил 77

Ацетопропилацетат 78

-Ацетопропиловый спирт 79

Ацетофенон 80

Ацинетобактер 81

Б

Базагран 388

Базагран М 82

Базис 83

Базудин 348

Байлетон 275

Байтан универсал 19,5 WS 84

Байтекс 263

Байфидан 85

Бактоларвицид 86

Банвел-Д 608

Барий 87

Бария сульфат 88

Бацифит 89

ББФ 90

БГФО 93

Бевалоид-180 91

Белая сажа 64, 92

Белофор КБ 288

Бензгуамина формальдегидный олигомер 93

Бензол 3,  94, 897

Бензолдикарбоновые кислоты 1063

1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота 95

Бензофосфат 1092

Бенлат 96

Бентиокарб 1083

Бериллий 97

Бетабайтроид 119

Бетанал 609

Бетанал-Прогресс AM 98

БИО-40 244

Биомицин 1097

БИП 99

Бирингин 100

Битоксибациллин 101

Биферан 102

Блескообразователь Лимеда ПОС-1 103

- НИБ-3 104

- НИБ-12 1124

Блоксополимер ГДПЭ-067 105

- окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов 105

- окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля 810

- окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина 809

БЛП-2477 106

Боверин 107

Бор аморфный 108

Бор (в составе бората кальция) 1 (табл.3)

Бор (ионные формы) 109

Борная кислота 110

Борре-Син Na 543

Бромбензол 111

1-Бромбутан 115

Бромид-анион 112

Бромид калия 113

Бромистые алкилы 114

Бромистый бутил 115

-Бромнафталин 116

2-Бром-2-нитропропандиол -1,3 117

Бромоформ 118

2-Бромпропан 389

Бульдок 025 ЕС 119

Бура 649

Буровой раствор ТУ 6-01-166-84 120

Буровой раствор N 3 гельгуматный 121

Буровой раствор отработанный 122

Буровой раствор N 1 полимерный 123

Буровой раствор N 2 полимерный 124

Буровой раствор фирмы ИДФ (IDF) 125

Бусан-26 968

Бусперс-51 126

Бутальдегид 562

Бутаналь 562

Бутандиовая кислота 1204

1,4-Бутандиол 127, 793

Бутанол-1 137, 457

Бутен-2-аль 500

Бутилакрилат 128

2-трет.Бутиламино-3-изо-пропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиадиазин-4-он 129

Бутилацетат 130

2-трет.Бутил-5-(4-трет.бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он 131

Бутил--бутоксипропионат 132

трет.Бутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)-метиленаминооксиметил]-бензоат 133

Бутилкарбитол 134, 875

Бутилксантогенат натрия 135

Бутилметакрилат 136, 909

Бутиловый спирт 137 ,746

Бутиловый спирт третичный 138

Бутиловый эфир акриловой кислоты 128

Бутиловый эфир 2,4-Д 139

Бутиловый эфир метакриловой кислоты 136

Бутиловый эфир уксусной кислоты 130

Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси - пропионат 140, 1074

цис-4-[3-(4-трет.Бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин 141

4-трет.Бутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир 218

2-(4-трет.Бутилфенокси) циклогексил -пропин-2-илсульфит 142

Бутилцеллозольв 143

Бутилэтилуксусный альдегид 1164

-Бутиролактон 144

Бутисан-С 1086

Бутоксиэтанол 143

В

Валексон 352

Валентис 145

Валуб НТ 146

Валсвел 766

Валсперс 768

Валшейл 767

Вальбио П 501

Вальдон-Б 637

Вальхор Ф.Р. 637

Ванадий 147

ВАП-1 736

ВД БАИК 73Е-ПАЛ 528

ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ 529

Вектра 148

Вента шампунь 149

Ветокс 652

Винилацетат 150

Винилбензол 924

Винилиденхлорид 151

Виниловый эфир уксусной кислоты 150

Винилокс 208

Винилокс-1 208

Винилхлорид 153

Винилтриэтоксисилан 152

Винифос 331

Вирин АББ 154

Вирин ГЯП 155

Вирин-диприон 156

Вирин-кш 157

Вирин-ос 158

Вирин-хс 159

Вирин-экс 160

Вирин-энш 161

Витавакс 441, 1031, 1032

Витамин В 162

Витамицин 163

ВМТ-Л, нефтяное вяжущее средство ТУ 38 101960-83 164

ВНХЛ-20 286

Водамин-115 165

0,1% водный раствор бензимидазольной соли -хлорэтилфосфоновой кислоты 102

Волан 166

Вольфрам 167

Вольфрамат анион 168

ВПК-101 169

ВПК-402 170

ВПК-402а 170

Выравниватель "А" 171

Г

Галакон 140

Галлий 172

Галоксифоп-(R)-метил 377

Гаучо 600 FS 173

Гаучо 70 WS 174

ГАЧ дистиляторный 175

ГДПЭ-064 176

ГДПЭ-106 177

Гексадециловый спирт 1118

Гексан 178

Гександиовая кислота 7

Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты 179

1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид 1105

Гексафторпропилен 180

Гексахлоран 181

1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6-диметиленсульфит 182

Гексахлорофен 183, 184

Гексахлорциклогексан 181

Гексилур 1129

Гекситиазокс 1130

Геметрел 1109

Генапол УХ-080 376

Генапол GS-080 376

2-экзо-4,5,7,8,3’-Гептахлор-3’,4’,7,7’-тетрагидро-4,7-метанинден 185

Гептил 22, 186

Гетерофос 812

Гибберсиб 187

Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК 188

Гидразингидрат 189

Гидразобензол солянокислый 1024

Гидрел 1108

Гидрогенизированный жир растительный и морских животных 190

Гидроксибензол 1030

5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 191

4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил 192

Гидроксиламин сернокислый 193

3-Гидрокси-5-метилизоксазол 194

-Гидроксинафталин 654

4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1 195

бис(-Гидроксиэтил)амин 337

1,4-бис(-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон 473

Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец-дикалиевая соль 196

Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь-дикалиевая соль 197

Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль 198

3-Гидрокси-5-(2-этилтиопропил)-2-[1-(этоксиимно)бутил]циклогексен-2-он-1 199

Гидроксиэтилцеллюлоза 709

Гидрокумол 395

Гидропероксид изо-пропилбензола 200

Гидрохинон 103, 201

ГИПАН 124, 769

ГИПХ-3 202

ГИПХ-4 203

ГКЖ-11 204

Гликазин 205

Гликолят натрия 206

Глицерин 149, 207, 828,1155

Глицидола винилоксиэтиловый эфир 208

Гоал 2Е 689

Голтикс 209

Гомелин 210

Гомополимер метилсульфата диметиламиноэтилметакрилат 416

ГПАА 123, 766

Гранит 211

Гранозан 1182

Гранстар 583

Гриндрил СП 19

Гриндрил ФП 766

Гуминовые кислоты 212

Д

ДА-502 777

Дактал 958

Далапон 323

Даутерм А 289

"ДБ"- препарат 213

ДБЦ 233

Двуокись кремния 92

ДДВФ 257

ДДТ 214, 1094

Деворойл 215

Декабромдифениловый эфир 216

Декабромдифенилоксид 216

Декстрамин 684

Декстрин 217

Демитан 218

Денапон 652

Дендробациллин 219

Десмедифам технический 220

Дестройл 221

Дефоамер П 656

Децис 1121

1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан 222

Диазокраситель 489

Диален 223

Диален-Супер 224

Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты 704

4,4-Диаминодифениловый эфир 225

4,4’-Диаминодифенил-оксид 225

1,3-Диаминопропанол-2 226

Диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты 227

Диангидрид пирамеллитовой кислоты 227

2,3-Дибромпропанол 228

трис-2,3-Дибромпропилфосфат 992

О,О-Дибутилдитиофосфат натрия 229

Дибутилмалеинат 230

Дибутиловый эфир 231

Дибутиловый эфир себациновой кислоты 233

Дибутиловый эфир орто-фталевой кислоты 234

Дибутилоксид 231

Дибутилоловодихлорид 232

Дибутилсебацинат 233

Дибутилфталат 234

Дигексадецилпероксидикарбонат 235

-Дигидрогептахлор 185

2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид 236

2-(N,N-Ди--гидроксиэтил)аминоэтилфосфат 399

4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]имидазолидин-2-иленамин 173, 174, 237

Дигликоль 344

Диизопропиловый эфир 239

N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат 238

Дикамба 608

Дикват 1177

Дикофол 319

Дилор 185

Дималеат триэтиленгликоля 241

Диметакриловый эфир триэтиленгликоля 242

Диметиламин 243

4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден 244

Диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты 245

Диметиламиноэтилметакрилат 245, 417

Диметиламиноэтилметакрилата метилсульфат 416

2,6-Диметиланилин 246

Диметилацетамид 247

N,N-Диметилацетат 247

1,2-Диметилбензол 502

1,2-Диметил-5-винилпиридинийметилсульфат 184, 248

5,5-Диметилгидантоин 249

транс-бис-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III) нитрат 250

Диметилдиаллиламмоний хлорид 251

О,О-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-дитиофосфат 252

5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-диметилкарбамат 253

Диметилдисульфид 254

Диметилдитиокарбамат кальция 255

Диметилдитиокарбамат натрия 256

O,O-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат 257

N’,N’-Диметил- N-дихлорфторметилтио-N-пара-толилсульфамид 258, 1200

Диметилизофталат 259

О,О-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат 260

Диметилкетазин 261

О,О-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат 262

O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат 263

O,O-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат 264

2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин 265, 706

Диметилмочевина 266

О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат 267

Диметиловый эфир 268

Диметиловый эфир аминофумаровой кислоты 1067

Диметиловый эфир мета-фталевой кислоты 259

Диметиловый эфир орто-фталевой кислоты 269

Диметиловый эфир терефталевой кислоты 270

6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)-изоаллоксазин 162

Диметилсульфид 271

Диметилсульфоксид 272

Диметилтерефталат 270

(RS)-4,4-Диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-п-хлор-фенилпентан-3-ол 273, 816, 817, 818, 1049, 1050

3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанол-2 84, 85, 274, 275

3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор-фенокси)-бутанон-2 10, 276, 275, 1049

N,N-Диметил-N’-(3-трифторметилфенил)мочевина 277

O,O-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат 278

Диметилфенилкарбинол 279

N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир 280

3,5-Диметилфенол 281

Диметилформамид 282

Диметилфосфит 283

Диметилфталат 269

Диметил-орто-фталат 269

N,N-Диметил-N-(-хлорэтил)-гидразиний хлорид 284

Диметилэтаноламин 375

Диметипин 236

Диметоксиметан 573

1-(4,6-Диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2-пиридилсульфонил) мочевина 285

Диметоморф 1098

Димилин 313

Димо 250

Диморфолинфенилметан 286

Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот 287

Динатриевая соль 4,4’-бис-(2’-метокси-4’-фениламино-1’,3’,5’-триазин-6’-

иламино)-стильбен-2,2’-дисульфо-кислоты 288

Динатриевая соль монозамещенной сульфоянтарной кислоты 358

Динил 289

2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин 290

2,4-Динитро-орто-крезол 291

2,4-Динитро-6-метилфенол 291

3,5-Динитросалициловая кислота 292

2,4-Динитрофенол 293

2,4-Динитрохлорбензол 294

1,3-Диоксибензол 823

пара-Диоксибензол 201

Диоксидиэтиловый эфир 344

Диоктилсебацинат 295, 376

Диоктилфталат 296

Ди-пара-ксилилен 240

Дипроксамин 157 913, 300, 820, 822, 870, 897

Дипропиламин 297

N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат 298

Дирес-100 543

Диспергатор НФ 299

Диспергент ДН-75 300

Диспергент 124в 301

Диспергент 124д 302

Диссолван 4411 303

Диссолван HOEF 1877-4 304

-(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты 305

-(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота 306

2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота 307

2,4-Дитретамилфенол 308

Диурон 324

Дифалон 309

Дифезан 310

Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание) 311

Дифлубензурон 313

Диформаль пентаэритрита 312

N-(2,6-Дифторбензоил)-N’-(4-хлорфенил)мочевина 313

Дифтордихлорметан 314

Дифторэтилен 315

1,1-Дифторэтилен 315

3,4-Дихлоранилин 316

Дихлорбензол 317

цис,транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир 318

4,4’-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол 319

2,5-Дихлорнитробензол 320

3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота 321

3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)-пропионамид 322

,-Дихлопропионат натрия 323

N-(3,4-Дихлорфенил)-N, N’-диметилтиомочевина 324

2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1Н-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан 325

O-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат 326

2,2-бис(пара-Дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан 214

,-бис(пара-Дихлорфенил)-,,-трихлорэтан 214

2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир 139

2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли 327

2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль 328

2,4-Дихлорфенол 329

3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота 330

1,2-Дихлорэтан 1179

1,1-Дихлорэтилен 151

Ди-,-хлорэтиловый эфир винилфосфорной кислоты 331

Дихлофос 257

Дихромат аммония 332

Дихромат калия 333

Дихромат натрия 334

Дициклогексиламин азотистокислый 335

Дициклопентадиен 336

Диэтаноламин 337

2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты 1149

1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид 338

Диэтиламин 339

2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат 340

-Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты гидрохлорид 341

N,N-Диэтиланилин 342

Диэтилбензол 343, 897

Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат 351

Диэтиленгликоль 344

Диэтилендиамин 760

Диэтилентриамин 345

Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс 346

Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс дигидрат 347

O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат 348

Диэтиловый эфир 349, 454

Диэтиловый эфир щавелевой кислоты 350

О,О-Диэтилтиофосфорил--оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты 352

О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат 353

O,O-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат 354

S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат 355

ДК-дрил 356

ДКС-экстендер 122, 357

ДМАЭМ 245

ДМДААХ 251

ДМР-410 899

ДМСО 272

ДМФА 282

ДНОК 291

ДНС 358

Додекалактам 359

Додецилбензол 360

ДОН-1 711

ДОС 295

ДОФ 296

ДПФ-1 361

ДПФ-1Н 362

Дрожжи "Кандида" ВСБ-569 363

Дрожжи кормовые 364

2,4-ДТАФ 308

Д-ТБА 365

Дуал 1183

Дурол 955

Дурсбан 353

ДЦПД 336

2,4 Д-этилгексиловый эфир 366, 554

Ж

Железо 367,938

Железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты 61

Железооксидный пигмент желтый (ГОСТ 18172-72) 368

Железооксидный пигмент красный (марка КБ) 369

З

Загуститель водорастворимый на основе моноэтаноламина 370

Закрепитель ДЦМ 371

- ДЦУ 372

- СУ-1 373

- У-2 374

Замасливатель А-1 375

Замасливатель М-11 376

Зелек-Супер 377

Зенкор 46

Зетаг-64 378

И

И-1-А 379

Иввиоль-3 380

ИДВИС 125, 501

ИДФ ФЛР 125, 637

ИДФ ФЛР ХЛ 125, 637

Изобутилен 381

Изобутиловый спирт 382

Изобутиронитрил 1120

Изопрен 383

Изопропанол 393, 862, 889

4,6-бис(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин 384

4,6-бис(Изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин 385

Изопропилацетат 386

Изопропилбензол 90, 387

3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 388

Изопропил бромистый 389

Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат 390

2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-никотиновой кислоты изопропиламинная соль 391

2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-хинолин-3-карбоновая кислота 392

Изопропиловый спирт 393, 459, 874, 878, 887, 1155

Изопропиловый эфир уксусной кислоты 386

N-Изопролил-2-хлорацетанилид 394

Изопропилциклогексан 395

N-(Изопропоксикарбонил)-O-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин 396

Изофорон 990

Изофос 326

Имазалил 29, 84

Имидаклоприд 173, 174, 237

Имидостат ЭС-17 338

Ингибитор коррозии металлов БВ(икс) 397

Ингибитор коррозии металлов И-21-Д 398

Ингибитор коррозии ИБС-50 406

Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ 399, 401

Ингибитор коррозии металлов ИКБ-2-2 400

Ингибитор коррозии металлов 401

Ингибитор коррозии металлов ИКБ-6-2 402

Ингибитор коррозии металлов ИКБ-8 403

Ингибитор коррозии металлов ИКН-4 404

Ингибитор коррозии Инкредол-1 405

Ингибитор коррозии ПБ-5 407

Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 408

Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1 409

Индий 410

Инсектин 411

Иод-анион 412

Иодид калия 413

Ипоминовая кислота 844

ИППС-1М 414

ИСБ-М-смесь 415

К

К-100 416

К-131-35 417

КАВС-45 432

Кадмий 418

Калиевая соль "Анкора" 610

Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты 703

Калий 419

Калий двухромовокислый 333

Калий железосинеродистый 1035

Калия-алюминия сульфата додекагидрат 32

Калия гексафторцирконат 420

Калия дихромат 333

Калия карбонат 421

Калия пиросульфит 422

Калия-хрома сульфата додекагидрат 423

Кальциевая соль ДМДТ 255

Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-сульфокислоты 508

Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты 424

Кальций 425

Кальций уксуснокислый 71

Кальцинированная сода 644

Кальция оксид 426

КАМП, комплексный антистатический моющий препарат 427

Камфен 428

Канифоль солевая 429

Канифоль солевая с сульфатом алюминия (комплекс) 430

Канифоль экстракционная, модифицированная, осветленная 431

Канифольная антивибрационная смазка 432

Каолиновое волокно 433

Капроальдегид-2-этил 1164

Капролактам 434, 451

Каптакс 567

Каптан 999

Каратан 435

Карате 1123

Карбамат-МН ТУ 6-М-540-83 256

Карбамид 311, 436, 447, 627

Карбамидная смола КС-35 ТУ 6-05-011-18-77 436

Карбанокс ФТ-15 437

Карбозолин 438

Карбозолин СПД-3 439

Карбоксиметилцеллюлоза-500 440

Карбоксин 441, 1031, 1032

Карболигносульфонат пековый 442

Карболовая кислота 1030

Карбомол 443

Карбомол ЦЭМ 444

Карбамат 652

Карбофос 260

Карибу 445

Кариер-грюнау 446

Кармидол 447

Каротин 448

-Каротин 448

Каротин микробиологический 449

Каротиново-липидный препарат 450

Картолин-2 396

Картоцид 451

Катапин АБ 20, 452

Катионный флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата 417

Квартазин 284

Квизалофоп-п 734, 1103

Кельтан 319

Кемирон 1197

Кем-Па-С 768

Кентавр 1199

КИ-1 309

Клейстер катионного поликомплекса крахмала 453

Клейстер катионного эфира крахмала 454

Клетодим 1096

Клопиралид 321, 554

Клофентезин 1099

Кобальт 455

Кобальта оксид 456

Колтар 689

Комманд 457

Комплексное органоминеральное удобрение 458

Композан 1110

Компонента голубая ЗГ-97 305

Конденсированная сульфат-спиртовая барда 503

Корбел 141

Корексит-7664 459, 460

Корексит 7664 в нефти 460

Корексит 9527 461

Кормогризин 462

Корнецин 463

Которан 277

Котофор 385

Краситель активный черный К 464

Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ 465

Краситель активный ярко-красный 5СХ 466

Краситель вофолан зеленый 5GL 467

Краситель вофолан коричневый BL 468

Краситель глубокочерный СВ для алюминия 469

Краситель дисперсный алый Ж 470

Краситель дисперсный желтый прочный 2К 471, 472

Краситель дисперсный коричневый 472

Краситель дисперсный сине-зеленый 473

Краситель дисперсный синий К 474

Краситель катионный синий -19 475

Краситель кислотный желтый светопрочный 476

Краситель кислотный черный С 477

Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый 478

Краситель красный катионный 18 479

Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП 480

Краситель кубовый тиоиндиго красный С 481

Краситель органический прямой голубой 482

Краситель основной синий К 483

Краситель основной фиолетовый К 484

Краситель основной ярко-зеленый 485

Краситель прямой алый 486

Краситель прямой бирюзовый светопрочный К 487

Краситель прямой красный 2С 488

Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж 489

Краситель прямой светопрочный синий 490

Краситель прямой фиолетовый С 491

Краситель прямой черный 2С 492

Краситель прямой черный 3 493

Краситель прямой чистоголубой ТУ 6-14-4575 494

Краситель хромовый черный О 495

Красная кровяная соль 1035

Краснодар-1 1169

Красящие компоненты ЗП-10 м 496

Крезацин 497

орто-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль 497

орто-Крезол 498

Кремнеземное стекловолокно КВ-11 499

Кротоновый альдегид 500

Кротонолактон 711

Ксантановая смола 125, 501, 776

3,5-Ксиленол 281

Ксилол 502

орто-Ксилол 502

КССБ 503

Кубань 504

Кубовые остатки производства бутанола 505, 868, 883, 884

Кумол 387

Куприкол 1091

Купритокс 1091

Курцат 612

Курцат Р 506

Кюмене смола 508

Л

Лайма 508

Лайма А-5 509

Лак битумный 510

Лак кремнийорганический КО-926 511

Лак пекосмоляной 512

Лакрис-20 марка А 513

Лакрис-20 марка Б 514

Лакрис-95 515

Лапроксид 503 516

Лактам -аминокапроновой кислоты 434

Лапрол 294 522

Лапрол 503 517

Лапрол 805 518

Лапрол 2502 519

Лапрол 3003 520

Лапрол 5003-2Б-10 521

Ласет-1 523

Ласет-2 524

Латекс БС-85М 525

Латекс синтетический 526

Латекс СКН-40 ИХМ бутаннитрильный 527

Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты 528

Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты 529

Лауриллактам 359

Лаурилпиридиний сульфат 530

Левулиновый спирт 79

Ленок 531

Лентагран 640 ЕС 532

Лентагран Комби 533

Лепидоцид 534

Лецитины 535

Лигнин гидролизный 536, 537

Лигнин сульфатный 538

Лигносвязующий материал комплексный 539

Лигносульфат аммония 540

Лигносульфонат магния 541

Лигносульфонат натрия 445, 542, 543

Лигнотин 544

Лидер 545

Лизина Е-531 продуцент (штамм) 546

Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм) 547

Ликонда 24 548

Лилафлот OS-73OM 549

Линдан 1094

Линурон 582

Лимонная кислота 149, 550

Литейный связующий материал 551

Литий 552

Литий хлористый 553

Лития хлорид 553

Лондакс 578

Лонтрел 321

Лонтрим 554

М

Маврик 2Е 600

Магнафлок Е-10 555

Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3-сульфокислоты 509

Магний 556

Малеиновый ангидрид 557

Манутекс РС 781

Марвелан 558

Марганец двухвалентный 559

Марганца ацетилацетонат 75

Масло легкое талловое 560

Масло соляровое 561

Масляный альдегид 562

МВГС-25 577

МДЭА 579

Меди сульфат пентагидрат 563

Медный купорос 563

Медь 451, 564

Мезителен 985

Мезитилоксид 565

Мезитилхинол 195

Мезитол 989

Меламиноформальдегидная смола 566

2-Меркаптобензотиазол 567

Метабисульфит калия 422

Метазин 384

Метакриловая кислота 572, 908

Метакрилоксиметилтриаммония сульфометильная соль 17

Метамитрон 43, 209

Метанол 568, 807, 808

Метасулам 570

Метатион 569

Метаупон 571

Метафос 267

Метилакрилат 585

-Метилакриловая кислота 572

Метилаль 573

Метиламин 620

Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль 574

1-Метиламино-4--гидроксиэтиламиноантрахинон 474

пара-N-Метиламинофенол сульфат 575

Метилацетат 591

Метилбензоат 586

Метилбензол 971

2-Метилбутадиен-1,3 383

Метилизобутилкарбинол 595

Метил-трет.бутиловый эфир 584

2-Метил-5-винилпиридин 576

Метилвинилэтилгидридсилоксан 577

3-Метил-4-(гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он 799

Метил-3-гидроксипропилкетон 79

Метил-2-[(4 6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил-аминосульфонилметил]-бензоат 578

Метилдисульфид 254

N-Метилдиэтаноламин 579

Метилдиэтилалкоксиметил-аммоний метилсульфат 895

2,2’-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) 183

Метилен хлорид 580

Метилкарбитол 581

Метилметакрилат 587

Метил-пара-метилбензоат 590

N-Метил-N-метокси-N’-(3,4-дихлорфенил)мочевина 582

Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламинокарбонил-аминосульфанил]бензоат 583

2-Метил-2-метоксипропан 584

Метилнитрофос 569

Метиловый спирт 568

Метиловый эфир 268

Метиловый эфир акриловой кислоты 585

Метиловый эфир бензойной кислоты 586

Метиловый эфир метакриловой кислоты 587

Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты 588

Метиловый эфир муравьиной кислоты 589

Метиловый эфир пара-толуоловой кислоты 590

Метиловый эфир уксусной кислоты 591

Метиловый эфир -хлормолочной кислоты 592

Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты 593

Метилоксипропилцеллюлоза 594

4-Метилпентанол-2 595

4-Метил-3-пентан-2-он 565

2-Метилпентен-2-аль 596

N-Метилпирролидон-2 597

2-Метилпропанол-1 382

2-Метилпропанол-2 138

2-Метилпропен 381

Метилсульфид 271

2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин 598

2-Метилтио-4-метиамино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин 599

(R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)-бутановой кислоты (RS)-3-фенокси--цианобензиловый эфир 600

Метилфенидон 1025

Метилфенилкетон 80

Метилфенилкарбинол 601

3-Метил-1-фенилпиразолон-5 602

рто-Метилфенол 498

2-Метилфенол 498

Метилформиат 589

O-Метилфосфит-N-алкиламмония 878

-Метилфуран 603

2-Метилфуран 603

Метил--хлорлактат 592

Метил-2-хлорпропаноат 593

R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил-окси)фенокси]пропионат 377

2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота 604

Метилцеллюлоза 605

Метил цианистый 77

Метилциклопропилкетон 606

Метильное производное этиленмочевины 444

2-Метил-5-этилпиридин 607

2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота 608

О-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)карбамат 98, 609, 1027

2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]-бензол-сульфамида калиевая соль 610

3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-амино-карбониламиносульфонил]-2-

тиофенметилкарбоксилат 611

N-(2-Метоксимино-2-цианоацетил)-N’-этилмочевина 506, 612

2-(-Метокси-этокси)этанол 581

Метол 575

МИБК 595

Мивал 1088

Микал 613

Микробиологический загуститель 614

Миксафидин 1152

Мильдо-фикс 141

Минерал тинкал 649

МЛ-6 615

МЛС 551

ММФ 629

Мобильтерм - 605 616

Модифицированная двуокись кремния 92

Модифицированный лигносульфонат железа 544

Модифицированный нефелиновый антипирен марка Б 617

Молибден 618

Молибден - ОЭДФ - аммоний гидроксид 707

Молинат 1163

Монобутиловый эфир диэтиленгликоля 134

Монобутиловый эфир этиленгликоля 143

Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония 835

Монометакрилат этиленгликоля 619

Монометиламин 620

Монометиловый эфир диэтиленгликоля 581

Мононатриевые соли полиизопропиленполиамин-N-метиленфосфоновых кислот 741

Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты 621

Монохлорацетат натрия 622

Монохлорэтилен 153

Моноэтаноламин 403, 623

Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты 705

Моноэтиланилин 1160

Моноэтиловый эфир этиленгликоля 1192

Монцерен ФС-250 624

"Морж" (паста) 625

Морпен 626

Мочевина 405, 436, 447, 627, 746

Мочевиноформальдегидная смола КА-11 628

Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином 629

Мочевиноформальдегидная смола МФ-17 630

Мочевино-формальдегидный предконденсат 443

МТ 241

Муравьиная кислота 631

2М-4Х 82, 604

МЦ-65 605

Мышьяк 632

Н

Натриевая соль 2,4-Д 328

Натриевая соль п-винилбензолсульфоновой кислоты 633

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) 634, 776

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы высокозамещенной 635

Натриевая соль нитроалкилфенолов 673

Натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилен-тетрафосфоновой кислоты 362

Натриевая соль пентахлорфенолята аминоканифоли 636

Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы 637

Натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта 932

Натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой 514

Натриевая соль сульфоэтилцеллюлозы 638

Натриевые соли алкилсульфокислот 26

Натриевые соли алкилсульфокислот (паста) 27

Натриевые соли додецилсульфокислот 937

Натрий 639

Натрий двухромовокислый дигидрат 334

Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой 513

Натрий муравьинокислый 640

Натрий полистиролсульфокислый 633

Натрий-синтаф 7-12 641

Натрий хлорнокислый 647

Натрия гексаметафосфат 642

Натрия гидроксид 125, 643

Натрия дихромат 334

Натрия карбонат 187, 644

Натрия карбоната гидропероксосольват 645

Натрия пероксобората гексагидрат 646

Натрия перхлорат 647

Натрия сульфид 931

Натрия сульфонат нефтяной 648

Натрия тетраборат декагидрат 649

Натрия тиосульфат 965

Натрия тиоцианат 967

Натрия триполифосфат 650

Нафталин 651

1-Нафтил-N-метилкарбамат 652

Нафтойная кислота (натриевая соль) 653

Нафтол 654

Неонол 1020-3 655

Неонол А-1620-4 656

Неонол АН-1214-5 657

Неонол АФ-9-4 658

Неонол АФ-9-6 659

Неонол АФ-9-10 660, 919

Неонол АФ-12 661, 898

Неонол АФ-14 662

Неонол 2В 1315-12 663

Неонол 2В 1317-12 664

Неонол П 1215-12 665

Неполный эфир борной кислоты и монометилового эфира полиэтиленгликоля 829

Нефрас АР 120/200 666, 869, 889

Нефрас АХ 667

Нефтеполимерная смола 668

Нефтепродукты 669

Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии 670, 1154

Нефтяное вяжущее средство ТУ 38 101960-83 164

НДА 335

Никель 671

Ниссоран 1130

Нитрат-анион 672

Нитрафен 673

Нитрил акриловой кислоты 16

Нитрилотриметилфосфоновая кислота 309, 405, 406, 415, 674

Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс 675

Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль 676

Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-водная 677

Нитрил пропеновой кислоты 16

Нитрит-анион 678

Нитрит дициклогексиламина 335

4-Нитро-2-аминоанизол 679

4-Нитро-2-аминометоксибензол 679

мета-Нитробензойная кислота 680

пара-Нитробензойная кислота 681

пара-Нитробензойной кислоты этиловый эфир 1184

Нитробензол 682

4-Нитро-N,N-диэтиланилин 683

1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотнокислая соль 684

1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол 685

пара-Нитрофенол 686

4-Нитрофенол 686

орто-Нитроэтилбензол 687

2-Нитроэтилбензол 687

пара-Нитроэтилбензол 688

4-Нитроэтилбензол 688

4-Нитро-3-этокси-4’-трифторметил-2’-хлордифениловый эфир 689

"Новость", стиральная паста 690

НЧК (нейтрализованный черный контакт) 691

О

ОЖА (оксиэтилированные амины жирного ряда) 708

ОЖК (смесь оксилированных жирных кислот) 692

Окзил 693

Окись пропилена 694

Оксадиксил 265, 837

Оксаль 695

Оксанол КД-6 696

Оксиамин 574

Оксиацетат натрия 206

Оксиацетильное соединение 697

2,2-Оксидиэтанол 344

-Оксиизомасляная кислота 698

Оксилен 699

N-Оксиметилстеаринамид 700

Оксипропилендиамина натриевая соль 701

Оксипропилцеллюлоза 702

Оксифлуорфен 689

Оксифос Б 703, 1153

Оксифос КД-6 704

Оксифос МЭА 705

Оксихом 706

1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота 1158

Оксиэтилированный амин 806

1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс 707

Оксиэтилированные амины жирного ряда 708

Оксиэтилированные вторичные спирты 655, 663, 664, 867

Оксиэтилированные первичные спирты 665, 854, 855

Оксиэтилированный амин 806

Оксиэтилированный нонилфенол 659, 660, 661

Оксиэтилированный п-нонилфенол 658

Оксиэтилированный октилфенол 662

Оксиэтилированный фенол 1029

бис-2-Оксиэтилметиламин 579

Оксиэтилцеллюлоза 709

-Оксиэтил-N-этилендиамин 710

2-Оксогексаметиленимин 434

2-Оксо-2,5-дигидрофуран 711

5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль 712

Октадецениламин 713

1,8-Октандикарбоновая кислота 844

Октахлоркамфен 714

2-Октилацетат 73

н-Октилметакрилат 715

Октиловый эфир метакриловой кислоты 715

ОКФ 716

ОЛД-02-ЭМА 717

ОЛД-018 718

Олефинсульфонат натрия 719, 720

Олово 721

Олова дихлорид дигидрат 722

Олова тетрахлорид 723

Олово хлорное 723

ОМ-6 диспергент 724

ОМ-84 диспергент 725

Омайт 142

ОМТИ масло турбинное 726

ОМТИ-2К масло турбинное 727

ОМТИ-8 728

ОП-7 310, 311, 401, 729, 1012, 1032, 1139

ОП-10 730, 1031, 1032, 1074

Опус 731

Ордрам 1163

Ортус 133

Отексин КС 732

Отходы производства синтетического глицерина 733

П

ПАК П.ЛВ 637

ПАК П. Р. 637

Пантера 40 ЕС 734

Паральдегид 735

Парафиновая шлихта 736

Парднер 737

ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий) 738

ПАФ-13 А-3 739

ПАФ-32 740

ПАФ-41 741

ПБР 776

ПВС-МОЛ 771

Пек талловый 442, 742

Пендиметалин 1188

Пенитран 1188

Пеногаситель КЭ-10-12 743

Пенообразователь ПО-А 744

Пенообразователь ПО-1Д 745

Пенообразователь "Поток" 746

Пентабромдифенилоксид 747

2,4-Пентандион 74

Пентахлорфенолят натрия 748

Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта 749

Пентофаг-С 750

Первичные амины вторичных алкилов 203

Пергидроль 752

Перекись водорода 752

Перекись кальция 751

Перкальцит 751

Перкарбонат натрия 645

Пероксид водорода 752

Пероксид кальция 751

Персоль 645

Перфторнонановая кислота 753

Перфторпералгоновая кислота 753

Перфтортриэтиламин 754

Перхлорат натрия 647

Перхлорэтилен 959

Петролатум, смесь твердых углеводородов 755

Пивавоилпировиноградный эфир 756

Пивалоилуксусный эфир 757

Пивот 1181

Пикраминовая кислота 758

Пикриновая кислота 759

Пиперазин 760

Пирадабен 131

Пиридин 761

Пиразолсульфурон-этил 1170

Пиримор 253

Пиролевая кислота 844

Пиромеллитовой кислоты соли 95

Пирор-70 117

Пирор-400 762

Полиакриламид 427, 1044

Полиакриламид АК-617 катионоактивный 763

Полиакриламид частично гидролизованный 120, 123, 124, 766, 767, 1043

Полиакриламид модифицированный 357

Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4973 764

Полиакриламид частично гидролизованный АК-618 765

Полиакрилат натрия 768, 776

Полиакрилонитрил гидролизованный 120, 769

Полиалкилированный глицерин 521

Полиаминоэтилхлоргидриновая смола 507

Поливинилацетатная эмульсия ПВА - Э 770

Поливинилбензилтриметиламмоний хлорид 169

Поливинилметоксиметакриламид 771

Поливинилхлорид суспензионный 772

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 773

Полигликолевые эфиры 213

Полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот 851

Полидиметиламинометилакриламид хлорид 715

Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат 774

Полидиметилдиаллиламмоний хлорид 170, 453

Поли 1,4-дихлорбутилен 1093

Поликарбацин 64, 775

Поли-Кем-Д 1140

Полимерный буровой раствор 776

Полиметил винил-полидиметилциклосилоксан 1

Полиметилметакрилат 910

Полиоксиалкиленгликоль 303, 805

Полиоксипропилендиамин 777

Полиоксипропиленпентол 518

Полиоксипропилентриамин 778

Полиокспропилентриол 520

Полиоксипропилированный глицерин 517

Полисепт 773

Политерпен 779

Поли-N-триметиламмонийэтилметакрилатабензолсульфонат 1040

Полиуретановая анионная водная дисперсия 780

Полиуроновой кислоты натриевая соль 781

Полифос 108Н 287

Полифос 126-Т 782

Полихлоркамфен 714

Полихлорпинен 783

Полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкил-фенолов 729, 730

Полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот 852

Полиэтиленгликолевые эфиры высших жирных кислот 802

Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов 656, 657

Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов 853

Полиэтиленгликоль-35 784,1036

Полиэтиленгликоль-115 785

Полиэтиленимин 786

Полиэтиленимин модифицированный 787

Полиэтиленовая эмульсия 788

Полиэтиленоксид 789

Полиэтиленполиамины марки А 790

Полифос 108Н 287

Полиэфир А-515 791

Полиэфир П-6 792

Полиэфир А- 514 793

Поташ 421

Превоцел 794

Превоцел NCE - 10/16 795

Превоцел NG-12 796

Превоцел WOF-P-100NF 797

Превоцел 100 798

Препарат AM 700

Препарат ВАС-195 799

Препарат "Кама - М" 800

Препарат ОМТ 801

Препарат ОС-20 802

Препарат "Роса" 803

Препарат СТА 804

Препарат 318 805

Препарат 355 (34-Б) 806

Провитамин А 448

Прогалит ДЭМ 15/100 807

Прогалит НМ 20-40 808

Продукт конденсации метилсилантриола и фенилсилантриола 865

Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2-пропиленгликолю 519

Проксамин 385 809

Производное полиакриламида 555

Производное метилтиоэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты 907

Проксанол 305 810, 1036

Промгидрол П-20-М 811

Прометрин 598

Пропанид 322

Пропанил 322

Пропановая кислота 813

Пропанол-2 393

Пропанон-2 76

Пропантриол-1,2,3 207

Пропенамид 12

Пропеновая кислота 13

-Пропил--этилакролеин 1167

-Пропиленоксид 694

S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат 812

Пропионовая кислота 813

Протосубтилин ГЭК 814

Прохлораз 1002

Псевдокумол 986

Путидойл 815

ПХБ 1094

Р

Раксил 060 FS 816

Раксил 2 WS 817

Раксил Т 51.5 FS 818

Рамрод 394

Раствор анилиновой соли жирной кислоты в низших спиртах 885

Раствор неионогенного ПАВ в метаноле 807

Раундап 1056

Реалон 701

Реапон - ИП 819

Реапон - ИПД 820

Реапон - ИФ 821

Реапон - ИФД 822

Реглон 1177

Резорцин 823

Рекс 824

Ресин 1000

Ресорб 824

Рибофлавин 162

Ридомил 64, 280, 1012

Ридомил МЦ 826

Ризоплан 827

Рипкорд 1122

РО14-3169 141

Роданид калия 966

Роданид натрия 967

Родер 828

Ронгалит 1052

Ронит 355

"Роса" - тормозная жидкость 829

РСП, раствор сшитых полимеров 830

Ртути хлорид (II) 831

Ртуть 832

Ртуть хлористая (II) 831

Рубиган 1100

Рубидий 833

Рыбий жир технический 834

С

С-10 835

Сандофан 265

Сандолек-ПМ 836

Сандофан М-8 837

Сайдрил 901

Сайпан 902

Сайфос 252

Саломас 190

Сандоз 265

Санмайт 131

Санфлок N 520 Р 838

Сатурн 1083

Свинец 839

Свинец азотнокислый 840

Свинец хлористый 841

СВЭД смола 842

Связующее Т-16 843

Себациновая кислота 844

Себациновой кислоты диметиловый эфир 845

Севин 652

Селект 1096

Селен 846

Семерон 599

Сера элементарная 67, 847

Сернистый натрий девятиводный 931

Сернистый метил 271

Сероуглерод 848

Сетоксидим технический 199

Силикат калия 849

Силк, природная смесь терпеновых кислот 850

Сильван 603

Симазин 1107

Синокс-7 854

Синтамид-5 852, 939, 1033

Синтанол АЛМ-7 853

Синтанол ДС-6 854

Синтанол ДС-10 855

Синтокс-27 856

Сириус 1170

Скептер 392

Скипидар 857

СКМС ДНС, синтетическое кусковое моющее средство 858

СКОР 250 859

Словасол О 860

Сложные эфиры аминоспирта холина и диглицеридофосфорных кислот 535

Сложный эфир пара-третичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты 188

Смазочная добавка на основе рыбожировых отходов 861

Смачиватель СВ-102 862

Смачиватель СВ-133 863

Смесь нефтяных сульфонатов, оксиэтилированных алкилфенолов 872

Смесь первичных алифатических аминов 18

Смесь эфиров фосфорной кислоты 188

Смола для получения активных углей 864

Смола кремнийорганическая К-9 865

Смола полиамидная модифицированная этилхлоргидрином 165

Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины 866

СН-5 867

СНПХ-41-01 868

СНПХ-43Д 869

СНПХ-44 870

СНПХ-91 871

СНПХ-95 872

СНПХ-102 834

СНПХ-103 874

СНПХ-1002 марки А 875

СНПХ-1002 марки Б 876

СНПХ-1003 819, 820, 877

СНПХ-1004 821, 822, 878

СНПХ-5301 879

СНПХ-5306 880

СНПХ-6002 марка Б 881

СНПХ-6004 882

СНПХ-6011А 883

СНПХ-6011Б 884

СНПХ-6013 885

СНПХ-6101 886

СНПХ-6301А 887

СНПХ-6302Б 889

СНПХ-6306 888

СНПХ-7202 890

СНПХ-7212 891

СНПХ-7212М 892

СНПХ-7214 Р 893

СНПХ-7215 894

СНПХ-7215 М 895

СНПХ-7401 М 896

СНПХ-7410 897

СНПХ-1М 898

Соли пиромеллитовой кислоты 95

Сополимер-1 906

Сополимер-2 907

Сополимер акриламида и 1,2-диметил-5-винил-пириди-нийметилсульфата 1042

Сополимер акриламида и N-триметиламмонийэтил-метакрилатметилсульфата 1041

Сополимер акриламида и триметилэтиламина 836

Сополимер акрилата натрия и акриламида 766, 767, 801, 899, 900, 901, 902

Сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила 769

Сополимер БМК-5 908

Сополимер бутилметакрилата с метакрилметакрилатом 911

Сололимер-14ВВ 909

Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта 903

Сополимер винилхлорида с винилацетатом 904

Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты, модифицированной добавкой диметакрилата триэтиленгликоля 905

Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и метакриламида 906

Сополимер марки "Метакрил 90" 910

Сополимер метакрил 40 БМ 911

Сополимер метакрилата с бутилакрилатом и метакриловой кислотой 912

Сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты 14

Сополимер метилметакрилата с метакриловой кислотой 513, 514, 909

Сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом 515

Сополимер метакриловой кислоты и бутилметакрилата 908

Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина 913

Сополимер стирола, метилметакриламида и метакриловой кислоты 843

Сополимер этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты 717, 914

Сополимер этилена и малеинового ангидрида 915

Сорбент-1 536

Сорбент-2 537

Сосновое флотомасло сырец 916

Спирт поливиниловый 743, 918

Спирты первичные синтетические (жирные) 917

Спортак-45 1002

Спринт-33 919

Старане-200 41

Стеарат натрия 920

Стеарат калия 921

Стеарокс-6 179

Стеарокс-920 922

Стекловолокно 433

Стеклопыль алюмоборосиликатная 923

Стирол 897, 924

Стиромаль 925

Стомп 1188

СТРК-99 944

Стронций 926

Стронций азотнокислый 927

Стронция нитрат 927

Сукцинол ДТ-2 928

Сулема 831

Сульфаминовая кислота 45

Сульфат-анион 929

Сульфатное мыло 930

Сульфатотитанилат аммония 804

Сульфид натрия 931

Сульфирол-8 59, 932

Сульфит-анион 933

Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль 934

Сульфонол НП-1 935

Сульфонол НП -3 936, 939

Сульфонол НП-5 937

Сульфонол хлорный 938

Сульфосид 31 939

Сульфоспирты 940

Сульфоэфиры триэтоксилированных спиртов, натриевая соль 941

Сумитион 569

Сумицидин 1028

Супарамин-30 942

Суперкварцевое волокно 943

Супертонкое кремнеземное волокно 944

Суперфлок А-100 945

Суперфлок С-577 946

Сфероларвицид 947

Т

Талкорд 318

Танниды 948

Тачигарен 194

ТГМ-3 242

Тебуконазол 273, 816, 817, 818, 1049, 1050

Текто 961

Теллур 949

Терефталевая кислота 950

Терефталевой кислоты динатриевая соль 951

Терпентинное масло 857

Тетрабутилолово 952

Тетрагидроинден 953

Тетрагидрофуран 954

N-Тетраизопропанолэтилендиамин 522

1,2,4,5-Тетраметилбензол 955

Тетраметилтиурамдисульфид 956, 1031

Тетраоксипропилированный этилендиамин 522

Тетрафторэтилен 957

Тетрахлорметан 1017

2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир 958

Тетрахлорэтилен 959

Тетраэтиленпентамин 960

Тиабендазол 961

2-(4-Тиазолил)-бензимидазол 961

Тилозин  962

Тилт 325

Тиодан 182

Тиолон 191

Тиомочевина 409, 963

Тиомочевины двуокись 964

Тиосернокислый натрий 965

Тиосульфат натрия 965

Тиоцианат калия 966

Тиоцианат натрия 967

2-(Тиоцианометил)бензотиазол 968

Тирам 818, 956

Титан 969

Титана диоксид 970

Титус 285

ТМТД 956, 1031, 1032

Тобрамицин 40

Токсафен 714

Толилфлуанид 258, 1200

Толуол 3, 897, 971

Торфяная крошка 973

Топаз 100 972

Тотрил 192

ТПФН 650

Трефлан 290

Триадименол 84, 85, 274, 974

Триадименол-премикс 974

Триадимефон 10, 276, 1049

1,2,4-Триазол 975

Триаллат 238

Триаменол 984

Триамилоловохлорид 976

Трибромметан 118

Трибутиламин 977

Трибутилоловохлорид 978

Трибутилфосфат 979

Тригексилоловохлорид 980

Триглицидиламин 981

Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола 516

Триксиленилфосфат 726

Трилон-Б 1175

Триметиламин 982

N-(-Триметиламинопропил)-полиакриламида хлорид 1045

2-(Триметиламмонийэтил)-метакрилата метилсульфат 983

трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат йодистый 984

1,3,5-Триметилбензол 985

1,2,4-Триметилбензол 986

Триметилгидрохинон 987

Триметилкарбинол 138

Триметилоловохлорид 988

2,4,6-Триметилфенол 989

3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1 990

2,4,6-Тринитрофенол 759

Трипропилоловохлорид 991

Трифенилоловохлорид 993

Трифенилфосфат 994

Трифон 325

1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан 995

Трихлорацетат натрия 996

2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль 35, 997

Трихлорбензол 998

1,2,3-Трихлорбензол 998

1,2,4-Трихлорбензол 998

Трихлорметан 1095

N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид 999

Трихлорпропилфосфат 1006

5,6,7-Трихлор-3-фенил-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 1000

2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый 1001

N-(2,4,6-Tpиxлopфeнoкcиэтил)-N-пpoпил-(1 -имидазол-ил)-карбоксамид 1002

2,4,6-Трихлорфенол 1003

Трихлорэтилен 1004

Трихлорэтилфосфат 1005

Триходермин 1007

Триэтаноламин 801, 1008

Триэтаноламинная соль алкилфенилэтоксифосфата 1055

Триэтаноламинные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных спиртов 782

Триэтиламин 1009

Триэтилентетрамин 1010

Триэтилоловохлорид 1011

Тубарид 1012

Турингин 1013

ТЦМБТ 968

ТЭГ-11 1014

У

Углекислый калий 421

Углен 1015

Углеродное волокно высокомодульное 1016

Углерод четыреххлористый 1017

Уксусная кислота 479, 549, 1018

Уксусновиниловый эфир 150

Уксуснокислый натрий 1019

Уксусный эфир вторичного октилового спирта 73

Ультрасупертонкое стекловолокно 1020

Ф

Факрил-М 1021

ФАМ 984

Фастак 1022

Фацет 330

Феназахин 218

Феназон 1023

Фенаримол 1100

Фенидон 1026

N-Фениламид уксусной кислоты 69

1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 1023

N-Фенилацетамид 69

Фенилгидразин солянокислый 1024

Фенил-ди-3,5-ксиленилфосфат 727

Фенилизопропиловый спирт 279

N-(3-Фенилкарбомоилоксифенил)-О-этилкарбамат 98, 220

5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 1025

1-Фенилпиразолидон-3 1026

Фенилхлорид 1084

1-фенилэтанол 601

1-Фенилэтанон-1 80

Фенмедифам технический 1027

Феноксол ВИС-15 1029

Фенол 1030

Фенопропиморф 141

Фенорам 1031

Фенорам-супер 1032

Фенфиз 1033, 1034

Феррицианид калия 1035

Феррохромлигносульфонат 1073

Финнфикс-10 637

Финнфикс Бол 637

Финнфикс БВ 637

Финнфикс БД 637

Финнфикс ЛЦ 637

Финнфикс ХЦ 634

Фитоверм 1036

Фитолавин 1037

Флавомицин 1038

Флирт 1039

Флокатон-109 1040

Флокатон 100-40 1041

Флокатон 200-40 1042

Флокулянт анионного типа "Праестол" 1043

Флокулянт катионного типа "Праестол" 1044

Флокулянт неионогенного типа "Праестол" 1045

Флокулянт полиакриламидный 1046

Флотореагент талловый из лиственной древесины 1047

Флуоресцеина натриевая соль 1048

Флуроксипир 41

Фозалон 354

Фоликур БТ 225 1049

Фоликур 250 1050

Форбель 141

Формалин 149, 299, 1051

Формальдегид 93, 371, 372, 436, 740, 1051

Формальдегида и бисульфита натрия 1052

Формамид 1053

Формиат натрия 640

Фосфамид 262

Фосфанол 362

Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, двух- и трех-замещенные 1054

Фосфоксит-7 1055

N-Фосфонометилглицин 1056

Фосфористые кислоты (мета, орто, пиро) 1057

Фосфористой кислоты диметиловый эфир 283

Фосфор пятихлористый 1058

Фосфор треххлористый 1059

Фосфор элементарный 1060

Фронтьер 1085

Фталат меди (II)- свинца (II)- основного 1061

орто-Фталевая кислота 1062

Фталевые кислоты 1063

Фталевый ангидрид 1064

Фторид-анион 1065

Фуберидазол 84, 1070

Фузикокцин 1066

Фумар 1067

Фумаровая кислота 1068

Фунбас 141

2-Фуральдегид 1072

Фуран 1069

2-Фуранкарбальдегид 1072

(5Н)-Фуранон-2 711

2-(Фурил-2)бензимидазол 84,1070

2-(2-Фурил)-1,3-диоксалан 1071

Фуролан 1071

Фурфуран 1069

Фурфурол 1072

ФХЛС-Н 1073

Фюзилад 140, 1074

Фюзилад-супер 1074

Х

Харвейд 236

Хардин 1089

Хармони 611

Харнес 1075

Хеос (АВ-3000) 1076

Хизалофоп-п 1103

Хладон-22 314

Хладон-113 995

Хлоральгидрат 1078

Хлорангидрид 2,4-дитретамилфеноксимасляной кислоты 1079

Хлорат магния 1080

Хлорат натрия 1081

Хлорацетат аминоканифоли 1082

S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат 1083

Хлорбензол 1084

Хлорвинил 153

Хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов 202

Хлордиазон 1039

2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-ацетамид 1085

2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)-ацетамид 1086

Хлорид-анион 1087

Хлористый винилиден 151

Хлористый метилен 580

1-Хлорметилсилатран 1088

2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбонил] бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль 1089

-Хлормолочная кислота 1090

Хлорокись меди 506, 706, 1012, 1091

2-Хлороксибензол 1102

S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-О, О-диэтилдитиофосфат 1092

Хлорополь 1093

Хлорорганические токсиканты 1094

Хлороформ 1095

Хлорофос 278

E,E-()-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксииминопропил]-5-[(2-этилтио)-пропил]-3-

гидроксициклогексен-2-он-1 1096

Хлор свободный растворенный 1077

Хлортетрациклина гидрохлорид 1097

(E,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)-акрилоил]морфолин 1098

3,6-бис-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин 1099

2-Хлорфенил)-(4’-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол 1100

1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-этанол 1101

2-Хлорфенол 1102

орто Хлорфенол 1102

(R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси)-пропионовой кислоты (+)-

тетрагидро-фурфуриловый эфир 734, 1103

Хлорхолинхлорид 1104

Хлорэндиковый ангидрид 1105

Хлорэтен 153

2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин 1106

2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин 1107

бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния 1108

-Хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль 1102

2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая 1109

2-Хлорэтилфосфорная кислота 1110

Холинхлорид 1111

Хризофенин 1112

Хромокалиевые квасцы 423

Хром трехвалентный 1113

Хром шестивалентный 1114

Хромолан 1115

ХЭА 1105

Ц

Цезий 1116

Цекол-30 637

Цекол-150 637

Цекол-300 637

Цекол-500Т 637

Цекол-700 637

Цекол-1000 637

Цекол-2000 637

Цекол-4000 637

Целлобранин ГЭХ 1117

Целлюлозное волокно 1015

Целпол Р 637

Целпол РХ 637

Целпол СЛ 637

Целпол СЛХ 637

Целфло СЛ 634

Цетиловый спирт 1118

Цианид-анион 1119

2-Цианопропан 1120

S--Циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибром-винил)-2,2-диметилцикло-

пропанкарбоксилат 1121

-Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметилцикло-

пропанкарбоновой кислоты 1122

-Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,цис,транс)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил-

1)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат 1123

-Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта 1124

Циклогексан 765, 1125

Циклогексан оксим 1126

Циклогексанол 1127

Циклогексанон 972, 1128

3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил 1129

Циклогексил-транс-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2-оксотиазолидин-3-карбоксамид 1130

Циклододекан 1131

Циклододекан оксим 1132

Циклододеканол 1133

Циклододеканон 1134

Циклододекатриен-1,5,9 1135

Циклопентадиен-1,3 1136

Цимоксанил 506, 612

Цинеб 1178

Цинк 1137

Циперметрин 1022, 1122

Ципроконазол 67, 1101

Цирконий 1138

Цистерин 1139

ЦПВ-1 42

Ч

Частично гидролизованный полиакриламид 776, 1140

Четвертичная соль алкилимидазолина 439

Ш

Шерпа 1122

Шлихтующий препарат Т-8 914

Шпан-20 621

Э

ЭД-20 смола 1141

ЭДТА 1175

Экзотоксин 1142

Эколан 1143

Экос-Б-3 1144

Экохим ДН-310 1145

ЭМАС-198 915

Эмукрил С 1146

Эмульгатор пленочной нефти 300

Эмульсодиспергатор Е-3096 1147

Эмульсол-Т 1148

Эмультал 1149

Эмультан 120

Эндомикопсин 1150

Энтобактерин 1151

Энтоморфторин 1152

ЭПН-3 1153, 1154

ЭПН-5 1155

Эпоксиалифатическая смола 1014

Эпоксипропокситриэтоксисилан 1156

Эптам 298

Эрапсин 652

Эрилат 652

ЭС-1 1156

Этамон ДС 1157

Этанапь 68

Этан-1,2-дикарбоновая кислота 1204

Этановая кислота 1018

Этанол 402, 1185

Этаноламин 523, 623

Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота 1158

Этафос 1189

Этефон 1110

Этиламинобензоат 1159

N-Этиламинобензол 1160

N-Этиланилин 1160

Этилацетат 1161

Этилбензол 1162

S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат 1163

2-Этилгексаналь 1164

2-Этиленгексановый альдегид 1164

2-Этилгексанол 1165, 1166

2-Этилгексен-2-аль 1167

2-Этилгексиловый спирт 1165, 1166

2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты 1168

5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан 1169

Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил-сульфамоил)]-

1-метилпиразол-4-карбоксилат 1170

2-Этил-N,N-дипропилтиокарбамат 298

Этил-бис-(дитиокарбамат) цинка 1178

Этиленгликоль 405, 409, 479, 626, 739, 898, 1171

Этилендиамин 1172

Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс 1173

Этилендиамин сернокислый 1174

Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль 1175

Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2 - водный 1176

транс-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота 1068

1,1’-Этилен-2,2’-дипиридилийдибромид 1177

N,N’-Этилен-бис-(дитиокарбамат) цинка 1178

Этиленкарбоновая кислота 13

Этилендихлорид 1179

5-Этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2 1180

Этилиденнорборнен 1180

5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил) никотиновая кислота 1181

Этилмеркурхлорид 1182

N-(2-Этил-6-мeтилфeнил)-N-(2-мeтoкcи-1-мeтилэтил)-xлopaцeтaмид 1183

Этилнитробензоат 1184

Этиловый спирт 1185

Этиловый эфир акриловой кислоты 1186

Этиловый эфир N-аминобензойной кислоты 1159

Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты 1187

Этиловый эфир уксусной кислоты 1161

N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин 1188

О-Этил-S-пропил-О-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат 1189

Этилфосфит алюминия 1190

Этил--этоксипропионат 1191

Этилцеллозольв 1192

Этилцеллозольв ацетат 1193

Этилцеллюлоза 1194

Этиодихлорсилан 1195

Этманит-ОПЭ 1196

2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5-метилсульфонат 1197

Этоксиэтилакрилат 1198

Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-фенокси]пропионовой кислоты 1199

Этофумесат 1197

Этрел 1110

Эупарен-М 1200

Эфаль 1190

Эфасол 1201

Эфектан C-13 1202

Эфир сахарозы и высших жирных кислот 1203

Я

Ялан 1163

Янтарная кислота 1204

36/01 141

Acinetobacter sp. штамм 1N-2 221

BAS 480 21 F 731

BAS 483 00 F 824

BAS 523 01 Н 1039

CS-141 900

F-292 140

NC-129 131

OS-7OOC 712

Poly-Kem-D 1140

RH-2915 689

Rhodococcus maris 545

Текст документа сверен по:

"Перечень рыбохозяйственных нормативов:

предельно допустимых концентраций (ПДК)

и ориентировочно безопасных уровней

воздействия (ОБУВ) вредных веществ

для воды водных объектов, имеющих

рыбохозяйственное значение",

М.: Издательство ВНИРО, 1999 год